# USB (Universal Serial Bus)

USB é uma especificação de comunicação entre dispositivos e um controlador de host (normalmente computadores pessoais), desenvolvido e inventado por Ajay Bhatt funcionário na Intel. O USB começou a ser desenvolvido em 1994 por um grupo de sete empresas: Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC e Nortel. 
Na sua concepção original, o padrão de ligação, destina-se a facilitar a ligação entre dispositivos externos para computadores pessoais PC, substituindo uma infinidade de conectores na parte traseira dos computadores simplificando a configuração de software de todos os dispositivos conectados no USB, bem como permitir uma maior largura de banda para dispositivos externos. 


Antes desta norma, para configurar um dispositivo ligado a um computador, era necessário configurar os IRQs e ou jumpers, é introduzido com esta norma o padrão "Plug and Play"(Ligar e Usar) que permite ao utilizador menos experiente ligar qualquer dispositivo sem necessidade de configuração adicional a nível de hardware.

## Cabos e Fichas(Conectores) USB

| Cabos USB 1.x/2.0 |
| --- |
| Pino | Nome | Cor Cabo | Descrição |
| 1 | VCC | Encarnado | +5V |
| 2 | D- | Branco | Data - |
| 3 | D+ | Verde | Data + |
| 4 | Massa | Preto | Massa |

O comprimento máximo de um cabo USB padrão (para USB 2.0 ou anterior) é de 5,0 metros. A principal razão para esse limite é o atraso máximo permitido de 1.500 ns. Se os comandos host USB não são respondidas pelo dispositivo USB no prazo fixado, o sistema considera o comando perdido. O atraso máximo aceitável para os cabos é de 26 ns. A especificação USB 2.0 requer que o atraso no cabo seja inferior a 5,2ns por metro (192.000Km/s), que fica perto da largura de banda máxima para cabo de cobre padrão). Isso permite a utilização de um cabo de 5 metros. O padrão USB 3.0 diretamente não especifica um comprimento máximo de cabo, exigindo apenas que todos os cabos tenham especificações elétricas que permitam. Para cabos de fio de cobre, alguns cálculos sugerem um comprimento máximo de 3m. No cabo de fibra óptica, é provável que venham a ter um comprimento maior e um desenvolvimento e construção mais complexo. e construção mais complexa.

| Conectores Fichas USB | Standard A/B | USB TIPO A - TIPO B |
| --- | --- | --- |

## Falhas Porta USB

Com algum frequência aparecem portas USB que não funcionam, na maior parte dos casos, o cabo de ligação da ficha do painel exterior não está ligada ao interior do computador (main board). Noutros casos (menos frequentes felizmente) a ficha USB foi ligada incorretamente ao interior do computador, esta falha de ligação pode produzir danos nos dispositivos USB que se vão ligar ao computador.

O que acontece é que o técnico ao instalar o cabo externo de USB pode fazer a ligação de forma errada uma vez que algumas motherboards não têm informação de ligação sem consultar o manual

## Testar Porta USB

Circuito Teste USB

A ligação de um dispositivo externo USB a uma porta com ligação deficiente pode queimar definitavente o dispositivo que pretendemos ligar. Para evitar avarias acidentais e testar as portas na saída da montagem existe um dispositivo simples de construir que evita danos maiores.

Ao ligar o LED verde fica aceso e o amarelo pisca 3 vezes: A polarização está certa, o computador tenta comunicar com o dispositivo de teste. 
Se existe uma troca entre o D- e o D+ o testador indica bom funcionamento, no entanto, os dispositivos ligados não funcionam. A troca do D+ com o D- não causa danos aos dispositivos.

LED amarelo aceso: Erro nas ligações internas à motherboard, verifique as ligações.

LED vermelho aceso: Erro na polaridade, possivel troca entre o Power e o GND, neste caso não ligue nada à porta, pode danificar o equipamento ligado.

Todos os leds apagados: A porta está sem alimentação ou os cabos estão mal ligados internamente, não ligue nenhum equipamento à porta até verificar as ligações internas.

ATENÇÃO: Ao construir este circuito não troque as polaridades.

## USB 3.0 - USB SUPERSPEED

Simbolo USB 3.0

Desde o aparecimento da tecnologia USB em 1994 e, desde então, várias revisões e melhorias foram implantadas. As mais populares são as versões 1.1 e 2.0, a primeira (1.1) permite alcançar, no máximo, taxas de transmissão de 12 Mb/s, enquanto que a segunda(2.0) pode oferecer até 480 Mb/s. 

Em Novembro de 2008 são anunciadas as especifições para a revisão 3.0 e, tem como principal característica, a capacidade de oferecer taxas de transferência de dados de até 4,8 Gb/s (gigabits por segundo).

| USB | 2.0 | 3.0 |
| --- | --- | --- |
| Velocidade | 480Mb/s | 4,8Gb/s |
| Corrente | 500mA | 900mA |
| Plug and Play(1) | Sim | Sim |
| Hot-swappable(2) | Sim | Sim |
| Compatibilidade(3) | Sim | Sim |

(1)Permite ligar e usar.
(2)Permite ligar e desligar dispositivos sem necessidade de desligar o dispositivo.
(3)Compatibilidade com versões USB anteriores.

## Conetor USB 3.0 A

Os conetores e tomadas USB 3.0 são parecidos com os 2.0 mas não são iguais. Os cabos da tecnologia USB 3.0 são compostos por nove fios e os cabos USB 2.0 utilizam 4. As fichas (conetores) USB 3.0 têm contatos para os fios adicionais. Se, um dispositivo USB 2.0 for ligado a uma tomada USB 3.0, usará apenas os contatos frontais do conetor.

### SuperSpeed standard A pinout

USB 3.0 A

| USB 3.0 A Standard | Plug |
| --- | --- |
| 1 | VBUS | Red |  |
| 2 | D- | White |  |
| 3 | D+ | Green |  |
| 4 | GND | Black |  |
| 5 | StdA_SSRX- | Blue |  |
| 6 | StdA_SSRX+ | Yellow |  |
| 7 | GND_DRAIN | GROUND |  |
| 8 | StdA_SSTX- | Purple |  |
| 9 | StdA_SSTX+ | Orange |  |
| Shell | Shield | Connector Shell |  |

### SuperSpeed standard B pinout

USB 3.0 B

| USB 3.0 B Standard | Plug |
| --- | --- |
| 1 | VBUS | Red |  |
| 2 | D- | White |  |
| 3 | D+ | Green |  |
| 4 | GND | Black |  |
| 5 | StdA_SSRX- | Blue |  |
| 6 | StdA_SSRX+ | Yellow |  |
| 7 | GND_DRAIN | GROUND |  |
| 8 | StdA_SSTX- | Purple |  |
| 9 | StdA_SSTX+ | Orange |  |
| Shell | Shield | Connector Shell |  |