21PT9467 / 21PT9467 S - CHASSIS SK4.0L CA & 21PT6458S / 21PT9467C - CHASSIS SK4.1L CA* Ajustes do modo de fábrica Com controle remoto pressione a sequência: OSD[i+] [Smart Sound] [Smart Picture], deve aparecer um Menu em um quadro em vermelho. OBS.: ESTES DADOS FORAM EXTRAIDOS DE UM MODELO REFERÊNCIA 21PT9467C - IMPRIMA PÁGINAS 27, 28 E 29 DO SERVICE MANUAL POR SEGURANÇA ANOTES OS VALORES ORIGINAIS DO PRODUTO NA SEXTA COLUNA ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO Aperte tecla [2] do remoto - Parâmetros de Audio Service 2 UOC VOL SW = OFF UOC/PWM VOL = 38 MONO GAIN = 50 ESTEREO GAIN = 50 SAP GAIN = 50 AV GAIN = 48 9859 INPUT = 1 VOL-10 = 45 VOL-25 = 55 VOL-50 = 80 VOL-80 = 90 VOL-100 = 100 FMWS = 0 AVL OPT = OFF Aperte tecla [6] do remoto - Parâmetros Opções do Modelo Service 6 POW = 2 POWER ON TIM = 8 AKB = ON NBL = ON WATCHDOG = ON VCHIP = OFF CALENDAR = OFF ZOOM OPT = OFF BLUE BACK = ON BB WIDTH = +0 BLACK BACK = 0 RGB BLANKING = ON Aperte tecla [3] do remoto - Parâmetros de Opções Service 3 AV OPT = 0 AV CFG = 4 2 AV = OFF YC/DVD = OFF VIDEO OUT = CVBS PIN5 = NTSC PIN7 = VOL1 PIN8 = LED MUTE PIN MODE = OFF MUTE PIN SEL = ON CC HD = 13 CC LINE = 21 CC DELAY = 12 YUV PATCH = ON Aperte tecla [2] do remoto - Parâmetros de Audio Service 4 VP = 50 HP = 42 YUV OSD HS = 40 OSDL = 0 CODE: SYBER-SKY2-070919 NVM: 3P61-070927 Aperte tecla [1] do remoto - Parâmetros de Ganho e Sintonia Service 1 AGC = 30 AGC SPEED = 1 IF = 45,75M HRC&IRC = OFF MULTI SYSTEM = ON PWL = 8 XDT = 1 XDT COUNT = 30 MUS = JAP MAT = OFF BPB = 1 CORNING = 3 OSO = ON Aperte tecla [0] do remoto - Ajustes de Geometria Service 0 Frequency = 60Hz HPH = 48-TV V SL = 29 V SH = 37 V SI = 31 VSC = 20 EW WIDTH = 56 EW PARA = 49 UP CORNER = 28 LO CORNER = 30 H PARA = 14 H BOW = 44 EW TRAPE = 25 ZOOM = 44 Aperte tecla [8] do remoto - Parâmetros Corte Branco Service 8 YUV DR = (-2) YUV DG = +0 YUV DB = (-2) YUV CR = +0 YUV CG = -15 YUV COOL DR = (-1) YUV COLL DG = +0 YUV COLL DB = +5 YUV COLL CR = (-2) YUV COLL CG = +0 YUV WARN DR = +9 YUV WARN DG = +8 YUV WARN DB = +0 YUV WARN CR = +0 YUV WARN CG = +0 Aperte tecla [5] do remoto - Parâmetros BTSC Service 5 BTSC-MODE = MONO BTSC-ST = 5 BTSC-SP = 4 BTSC-L1 = 11 BTSC-A1 = 8 BTSC-A2 = 13 BTSC-TC = 2 BTSC-STS = OFF BTSC-ADJ = START MTS-DETECT = 50 MTS-FILTER = 5 MTS-FILTER2 = 10 W: 05 04 00 0B 08 0D 02 R: 08 0D D: MONO Aperte tecla [7] do remoto - Parâmetros Recursos de Imagem Service 7 SUB BRI = 4 SUB CON = 3 SUB COL = 30 SUB SHA = 32 SUB TIN = 16 SUB TIN-AV = 16 YDL PAL = 2 YDL NTSC = 0 YDL AV = 0 MAX BRI = 63 MID BRI = 18 MAX CON = 63 MID CON = 15 SC. BRI = 8 COMO ENTRAR NO MODO AJUSTE: Pressione a sequência: OSD[i+] [Smart Sound] [Smart Picture], deve aparecer um Menu em um quadro em vermelho. NAVEGANDO: OSD[i+] ou [MENU] no controle remoto, e selecione [0 - 8], [Smart Picture] e [Smart Sound] para ir direto ao ajuste necessário. ALTERANDO VALORES: Selecione com as teclas cursores [CIMA] [BAIXO] do controle remoto, e as teclas cursores [DIRETA] e [ESQUERDA] para aumetar ou diminuir os valores respectivamente. SAINDO DO MODO AJUSTE: OSD[i+] no controle remoto INDICANDO F OU CF NA TELA ( ATIVO MODO FABRICA) = - Para sair do modo factory necessita apenas digitar 89, aguarde um tempo, deverá aparecer o Menu e depois é só apertar OSD[i+] no controle remoto. - Para entrar no modo fabrica pressione (OSD[i+] + smart sound + smart picture) RUIDO DE ALTA TENSÃO, PODE OCORRER RISCOS VISÍVEIS NA TELA = - Aplicar fina camada silicone (gel) no conector do cabo de MAT. SOM ABAIXA SOZINHO, EM TV COMUTA ESTÉREO/MONO = - Incluir um resistor de 10K entre base e emissor do transistor Q401. - Possibilidade de fuga no capacitor C408 (0.1µF 50V) ou no transistor Q401 C1815, na dúvida trocar. TELA ESCURA - SEM IMAGEM OU ATIVO PROGRESSIVO EM DVD = - Verificar tensão de G2 (possibilidade de fuga no conector do soquete ou no circuito impresso do Painel Elétrico TRC). OBS.: No caso de TRC, verificar tabela de Código de Falhas de Cinescópios para preenchimento da OS.