Modos de servicio de televisión de varias marcas.

- Aiwa.

Paso 1

Encienda el televisor y presione la tecla TEST en el control remoto.

Paso 2

Presione la tecla DISPLAY y verifique que en la parte inferior de la pantalla aparezca el menú de servicio.

Paso 3.

Presione las teclas CANAL UP/ DOWN para mover el cursor rojo.

Paso 4.

Presione la tecla DISPLAY y la tecla FINISH; en la pantalla se observarán durante unos segundos los caracteres de INITIAL.

Paso 5

Presione las teclas VOLUMEN UP/ DOWN para que la función DISPLAY muestre los datos que deben ajustarse.

Paso 6

Cuando el televisor se apaga automáticamente almacena los datos ajustados.

- Magnavox

Paso 1

Encienda el televisor. Presione en forma secuencial las siguientes teclas en el control remoto.

0 	6	2	5	9	6	MENU.

Paso 2

Presione la tecla MENU en el panel de control del televisor para que se despliegue el

Menú de servicio en la pantalla.

Paso 3.

Con la tecla CANAL (+) o (-) seleccione los parámetros ajuste (ITEM).

Paso 4

La modificación de los datos de cada ITEM, se logra con las teclas de VOLUMEN (+) o (-).

Paso 5

Para almacenar los ajustes en memoria, presione la tecla POWER en panel de control del televisor. El televisor se apaga almacenando los ajustes realizados.

Paso 6.

- LG.

Paso 1

Encienda el televisor.

Paso 2.

Seleccione la opción de MENU en el televisor y al mismo tiempo presione en el control remoto la tecla MENU para entrar al menú de ajuste.

Paso 3

Presione las teclas CHANEL UP/DOWN para seleccionar los ajustes.

Paso 4

Presione las teclas VOLUMEN UP/DOWN para cambiar los datos.

Paso 5

Al presionar la tecla CHANEL UP después del VP-16 se provoca la línea horizontal. Al pulsar la tecla se podrán realizar los ajustes de fábrica del sub-brillo, sub tinte, sub contraste, suspendiéndose el audio.

- Mitsubishi.

Paso 1

Encienda el televisor y presione la tecla MENU en el control remoto, debe aparecer en la pantalla la indicación de MENU.

Paso 2

Presione en el control remoto en forma consecutiva las teclas:

2 	3	5	7

Paso 3

Aparecerá en la pantalla el menú de OPCIONES.

Paso 4

Con el control remoto presione la tecla AUDIO para seleccionar la función de ajuste deseada y con la tecla VIDEO seleccione el ajuste específico del ITEM.

Paso 5

Después de seleccionar el ajuste, utilice las teclas ADJUST UP/ DOWN para modificar los datos (DOWN permite disminuir el valor y UP aumentarlo).

Paso 6

Presione la tecla ENTER para almacenar los datos ajustados en la memoria. El DISPLAY se pondrá en rojo aproximadamente por 2 segundos.

Paso 7

Presione dos veces la tecla MENU o la tecla POWER OFF para cerrar el modo de servicio.

- JVC

Paso 1

Encienda el televisor y sintonice una imagen.

Paso 2

Presione simultáneamente las teclas DISPLAY y VIDEO STATUS en el control remoto. Debe de aparecer en pantalla el menú de servicio.

Paso 3

Para seleccionar cada uno de los ajustes, utilice las teclas MENU UP/DOWN (UP avanza por cada uno de los parámetros y DOWN retrocede).

Paso 4

Para cambiar el ajuste de los parámetros, utilice las teclas MENU LEFT/RIGHT (LEFT aumenta el dato, RIGHT lo disminuye).

Paso 5

Presione la tecla EXIT para regresar a la pantalla normal.

Paso 6

Sintonice un canal con imagen y ajuste los valores de la altura vertical de tal manera que se cierre ligeramente la imagen.

Paso 7

Ajuste los valores para el centrado vertical hasta que la imagen se ubique en el centro.

Paso 8

Ajuste los valores de la altura vertical hasta que la imagen abarque toda la pantalla.

Paso 9

Ajuste la posición del OSD al centro de la pantalla. En la carta de menú de luz baja y luz alta los ajustes son realizados por medio de las teclas del control remoto.

Paso 10

Salga del menú de servicio y verifique la calidad de imagen; en caso necesario repita el procedimiento.

- SHARP.

Paso 1

Apague el televisor y desconéctelo de la línea de Vca. Presione al mismo tiempo las teclas VOLUMEN UP y CHANEL UP manteniéndolas de esta forma mientras conecta la clavija a la línea de corriente y el televisor encenderá en modo de servicio.

Paso 2

Para seleccionar cada uno de los ITEMS de ajuste utilice las teclas CHANEL UP y CHANEL DOWN en el control remoto.

Paso 3

Presione las teclas VOLUMEN UP/DOWN para realizar el ajuste de DATA

Paso 4

Para salir del modo de servicio coloque el televisor en OFF presionando el botón de POWER.

Paso 5

El número de ajustes de servicio o ITEM varia dependiendo de la versión del equipo.

• SO1 a MO5 para equipos 25K-S100180 / CK25SR

• SO1 a OP para equipos 25K-M180

• SO1 a S19 para equipos 25K-100/ CK25M10

- ZENITH.

Paso 1

a) Encienda el televisor.

b. Presione, y mantenga presionada, la tecla de MENU por aproximadamente 5 segundos (hasta que el despliegue de CANAL-TIEMPO desaparezca).

c. Presione simultáneamente las teclas CHANNNEL UP y ADJUST RIGHT. Esto hará aparecer el menú de ser vicio en la pantalla

Paso 2

a. Encienda el televisor.

b. Presione, y mantenga presionada, la tecla MENU hasta que el despliegue del menú en pantalla desaparezca.

c. Presione en el siguiente orden las teclas:

9	8	7	6	ENTER.

d. Aparecerá en la pantalla el menú de servicio.

Paso 3

a. Por medio de la tecla SELECT podemos explorar cualquiera de los parámetros incluidos en el ajuste.

b. El valor de los datos se modifica con las teclas de ADJUST (+) ó (–).

c. En el caso particular de los televisores ZENITH, los diseñadores decidieron colocar dos juegos de ajustes; por una parte los más usuales y por otra el Set completo.

d. Para acceder al modo completo es necesario que se desplace hasta la posición 00 y coloque el FACTORY MODE en ON, esto le dará acceso al resto de los 39 ajustes para que pueda ajustarlos a través del control remoto.

- Daewoo

Paso 1

Encienda el televisor y presione en el control remoto las siguientes teclas:

1	MUTE		RECALL	MUTE

Paso 2

En los modelos que no cuenten con la tecla RECALL presione:

1	MUTE		DISPLAY	MUTE

Paso 3

Para seleccionar cada uno de los ITEMS, presione CANAL (+) ó (-).

Paso 4

Para ajustar los valores utilice las teclas VOL (+) o (-).

Paso 5

Para finalizar el proceso presione la tecla MENU.

Paso 6

Para guardar los cambios presionar la tecla DISPLAY antes de salir.

- CITIZEN

Paso 1

Encienda el televisor. Presione, y mantenga presionadas, las teclas:

MENU	VOLUMEN -		CANAL –

Paso 2

El menú normal cambiará al menú de servicio. Para retornar al menú normal presione únicamente la tecla MENU.

Paso 3

Presione la tecla VOLUMEN ARRIBA y ABAJO para seleccionar cada uno de los diferentes parámetros.

Paso 4

Presione las teclas CANAL (+) o (-) para ajustar los valores.

Paso 5

Para salir y guardar los cambios realizados presione la tecla POWER.

- Panasonic

Paso 1

Encienda el televisor y ponga en corto temporal el punto de prueba FA1 a tierra fría FA2. El televisor se activará en modo de cambio y las teclas VOLUMEN ARRIBA / ABAJO se ajustan automáticamente.

Paso 2

Para acceder al modo de servicio, oprima la tecla POWER con el control remoto y en la pantalla aparecerá el modo de ajuste.

Paso 3

En el ángulo inferior derecho de la pantalla se despliega código indicando el modo de ajuste que se ha activado y un valor numérico de una o dos cifras cumple que indica el grado de ajuste de cada función; por ejemplo, si se despliega el número 97 y el código B0, significa que la función a ajustar es la de sub-brillo y el grado debe ser de 97 unidades.

Paso 4

Con las teclas VOLUMEN ARRIBA o ABAJO en el control remoto, se pueden modifican las 97 unidades y se observará la disminución o aumento de brillo.

Paso 5

Para salir del modo de servicio, oprima la tecla MENU y ENCENDIDO al mismo tiempo por dos o tres segundos.

MENU	POWER

Paso 6

Para seleccionar cualquiera de las funciones de cada grupo oprima las teclas CANAL ARRIBA o ABAJO en el panel frontal del televisor o por medio de las teclas FLECHA ARRIBA o ABAJO del control remoto.

Paso 7

El televisor se apagará y volverá a encender en el canal 3 con una leyenda que indica el estado de la MEMORIA y del TUNER. Para quitar esta leyenda, sólo apague el televisor.

- RCA

Paso 1

Encienda el televisor y presione la tecla MENU y simultáneamente presione la tecla POWER. Mientras continúa sosteniendo la tecla MENU, suelte la tecla POWER y presione la tecla VOLUMEN (+). La pantalla mostrará inmediatamente una línea de menú en la pantalla.

Paso 2

El valor decimal de la izquierda es el número de parámetro y el valor decimal de la derecha es el valor actual de ese parámetro. Las teclas de CANAL ARRIBA y CANAL ABAJO le permitirán avanzar en el número del parámetro. Y Las teclas VOLUMEN (+) o (–) le permiten ajustan el valor.

Paso 3

Existen tres parámetros de seguridad incluidos para proteger los ajustes de fábrica y evitar posibles modificaciones por parte del usuario.

• El primer parámetro de seguridad (00) requiere la selección del valor específico de 76 para acceder al modo de servicio.

• El segundo parámetro de seguridad (13) debe especificarse a 77 para lograr los ajustes de chasis.

• El tercer parámetro de seguridad (28) debe ajustarse a 78 para poder acceder a los ajustes del sintonizador.

Paso 4

El almacenamiento de los datos ajustados y el procedimiento para salir del modo de servicio se obtiene al presionar la tecla

POWER.

- FLATRON

Paso 1

Encienda el televisor.

Paso 2

Seleccione la opción de MENU  en el televisor y al mismo tiempo presione en el control remoto la tecla MENU para entrar al menú de ajuste.

Paso 3

Presione las teclas CHANEL UP/DOWN para seleccionar los ajustes.

Paso 4

Presione las teclas VOLUMEN UP/DOWN para cambiar los datos.

Paso 5

Al presionar la tecla CHANEL UP después del VP-16 se provoca la línea horizontal. Al pulsar la tecla se podrán realizar los ajustes de fábrica del sub-brillo, sub-tinte, sub contraste, suspendiéndose el audio.

- PHILIPS

Paso 1

Encienda el televisor y presione en forma consecutiva las siguientes teclas en el control remoto:

0	6 	2	5	9	6	MENU

Paso 2

Cuando el equipo opera en modo de servicio, los caracteres normales desaparecen y son reemplazados por caracteres especiales de servicio

Paso 3

Enseguida vuelva a pulsar la tecla MENU y en la pantalla aparecerá un grupo con 4 indicaciones, que puede ser cualquiera de las siguientes:

Paso 4

Al presionar la tecla CANAL UP/DOWN en el control remoto, cambiará un renglón en forma de desplegado secuencial.

Paso 5

El ajuste de cada renglón se condiciona en ON/OFF con las teclas VOLUMEN (+) y VOLUMEN (–). Cada renglón corresponde a características específicas de chasis (sonido estéreo o monoaural, programación automática o programación manual monoaural, etc.)

Paso 6

Los ITEMS de ajustes secundarios (nivel técnico alto) aparecen en la pantalla como cualquiera de los textos siguientes en grupos de cuatro:

Paso 7

Cada renglón será reemplazado por otro al pulsar la tecla CANAL (+) o (–).

Paso 8

Cada ITEM se abrirá al pulsar la tecla VOLUMEN (+) o (–). Los datos de cada ITEM abierto se modifican al pulsar también las teclas VOLUMEN (+) o (–).

Paso 9

Para salir del modo de servicio apague el televisor presionando la tecla de POWER y los ajustes quedarán almacenados.

- TOSHIBA

Paso 1

1. Después de haber reemplazado la memoria QA02, active al modo de servicio y seleccione cualquier ITEM de registro.

2. Presione, y mantenga presionada, la tecla RECALL en el control remoto y entonces presione la tecla CANAL UP en el panel de control del televisor.

3. Verifique cuidadosamente la imagen y si es necesario corrija cualquiera de los ajustes.

Precaución: Bajo ninguna circunstancia intente ejercer una iniciación de los datos hasta no haber cambiado la memoria Q402

Paso 2

1. Cada vez que presione la tecla TV/Video en el control remoto (pero con el modo de servicio activado), el patrón interconstruido de prueba cambia en la pantalla.

2. Presione la tecla 8 mientras cualquier patrón interconstruido esté presente en la pantalla, con esto se obtiene una salida de sonido de 1 Khz. Vuelva a presionar la tecla 8 para apagar el sonido. Asegúrese de que cable de video no esté conectado a la entrada de VIDEO 1, de lo contrario, los patrones de ajuste no se proyectaran sobre la pantalla.

Paso 3

1. Reduzca la altura de la imagen hasta que la línea vertical de retroceso se aprecie y ajuste el control de altura en el chasis principal.

2. Ajuste el contraste al mínimo y el control de brillo al centro.

3. Habilite el modo de servicio y seleccione el registro BTRC.

4. Ajuste el valor del dato para que la línea vertical de retroceso se observe ligeramente.

5. Ajuste el control de contraste hasta el nivel deseado.

6. Ajuste el control de altura.

Paso 4

1. Inyecte señal de barras de color de un generador

2. Presione la tecla RESET

3. Conecte el osciloscopio en la base de Q906 de la tarjeta CRT-D

4. Active el modo de servicio y seleccione COLC

5. Ajuste el sub-color presionando las teclas VOLUMEN UP/DOWN hasta alcanzar 1 Vpp de la barra de color azul. Seleccione el registro de TNTC

- SONY

Paso 1

Conecte el televisor a la línea de VCA y manténgalo apagado. Presione sobre el control remoto en forma consecutiva las teclas siguientes:

DISPLAY 	5	VOL -		POWER

Paso 2

El televisor encenderá y en la pantalla aparecen las indicaciones del modo de servicio.

Paso 3

Para seleccionar ITEM, presione las teclas 1 ó 4 del control remoto (1 avanza y 4 retrocede).

Paso 4

Para realizar el cambio en los niveles de ajuste, presione las teclas 3 ó 6 en el control remoto (3 aumenta y 6 disminuye).

Paso 5

Después de realizar los ajustes, presione la tecla MUTING, aparecerá en la pantalla la palabra WRITE en color verde, y enseguida la tecla ENTER, el color de la palabra WRITE cambia a rojo; con esto los nuevos ajustes quedan almacenados.

Paso 6

Presione en el control remoto la tecla 8 y enseguida la tecla ENTER para dar inicio (esto es recomendable cada vez que reemplace el circuito de memoria).

Paso 7

1. Para confirmar que los ajustes son los correctos y que han quedado almacenados, desconecte el televisor de la línea de corriente.

2. Con el televisor desconectado, presione la tecla de POWER.

3. Conecte de nuevo el televisor a la línea de corriente (debe encender) y confirme que la imagen sobre la pantalla sea la correcta.

- SAMSUNG

Paso 1

Con el televisor en modo de espera (conectado a la línea domestica, pero apagado), presione en el control remoto, las siguientes teclas en forma consecutiva:

MUTE	1	8	2	POWER

Paso 2

Encienda el televisor y aparecerá el menú del modo de servicio sobre la pantalla.

Paso 3

Para seleccionar cualquiera de las funciones mostradas, presione las teclas CANAL (+ ) y (—).

Paso 4

Habilite la función deseada presionando las teclas VOLUMEN (+) o (–).

Paso 5

Para regresar a la pantalla principal oprima la tecla MENU.

Paso 6

Una vez habilitado el modo de servicio, presione, una sola vez, la tecla CANAL (+). Se debe presentar sobre la pantalla la función en color violeta.

Paso7

Enseguida seleccione el color del patrón deseado utilizando la tecla CANAL (–) y habilítelo presionando la tecla VOLUMEN (+).

Paso 8

Recuerde que el ajuste de patrones se hace desde la fábrica, por lo tanto no intente realizarlos usted, sólo utilícelos para verificar los cañones del cinescopio.

Ajustes de OPTION

Paso 1

Elija la función de OPTION utilizando las teclas CANAL (+) o (–) según sea necesario.

Paso 2

Habilite la función con las teclas VOLUMEN (+) o (–). Estos ajustes son necesarios siempre y cuando se reemplace la memoria EEPROM, ya que se deben de introducir los datos que se indican en el gabinete trasero, pero sólo debe realizarse cuando existan dichos datos, de lo contrario se debe omitir este ajuste. Para regresar al modo de fábrica oprima la tecla MENÚ.

Ajustes de Fabrica

Paso 1

En el modo de servicio seleccione con las teclas CANAL (+) o (–) la función de ADJUS T. Después presione las teclas VOLUMEN (+) o (–) y aparecerá en la pantalla el menú de ajustes.

Paso 2

a. Para elegir la función que desea ajustar, presione las teclas CANAL (+) o (–).

b. Para cambiar los datos de la función seleccionada, presione las teclas VOLUMEN (+) o (–).

c. Para regresar al modo de servicio presione la tecla MENÚ.

d. Para regresar al modo de fábrica, presione la tecla MENÚ.

e. Para regresar al modo de espera y almacenar los datos ajustados, presione la tecla POWER.

Ajuste de RESET

Paso 1

Con el modo de servicio activado, seleccione el ITEM de RESET y presione la tecla CANAL (–).

Paso 2

Presione la tecla VOLUMEN (+) y aparecerá en pantalla la indicación siguiente. Este ajuste permite que la memoria inicie con los datos de fábrica.