COMO ENTRAR NO MODO AJUSTE.

- Pressione a sequência: OSD[i+] [Smart Sound] [Smart Picture], deve aparecer um Menu em um quadro em vermelho.

NAVEGANDO: OSD[i+] ou [MENU] no controle remoto, e selecione [0 - 8], [Smart Picture] e [Smart Sound] para ir direto ao ajuste necessário.

ALTERANDO VALORES: Selecione com as teclas cursores [CIMA] [BAIXO] do controle remoto, e as teclas cursores [DIRETA] e [ESQUERDA] para aumetar ou diminuir os valores respectivamente.

SAINDO DO MODO AJUSTE: OSD[i+] no controle remoto

AJUSTES MODO FABRICA.

- Com controle remoto pressione a sequência: OSD[i+] [Smart Sound] [Smart Picture], deve aparecer um Menu em um quadro em vermelho.

OBS.: ESTES DADOS FORAM EXTRAIDOS DE UM MODELO REFERÊNCIA 21PT9467C - IMPRIMA PÁGINAS 27, 28  E 29 DO SERVICE MANUAL POR SEGURANÇA ANOTES OS VALORES ORIGINAIS DO PRODUTO NA SEXTA COLUNA ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO (veja figura exemplo).

Aperte tecla [2] do remoto - Parâmetros de Audio

Service 2

UOC VOL SW	=	OFF

UOC/PWM VOL	=	38

MONO GAIN	=	50

ESTEREO GAIN	=	50

SAP GAIN	=	50

AV GAIN	=	48

9859 INPUT	=	1

VOL-10	=	45

VOL-25	=	55

VOL-50	=	80

VOL-80	=	90

VOL-100	=	100

FMWS	=	0

AVL OPT	=	OFF

- Com controle remoto pressione a sequência: OSD[i+] [Smart Sound] [Smart Picture], deve aparecer um Menu em um quadro em vermelho.

OBS.: ESTES DADOS FORAM EXTRAIDOS DE UM MODELO REFERÊNCIA 21PT9467C - IMPRIMA PÁGINAS 27, 28  E 29 DO SERVICE MANUAL POR SEGURANÇA ANOTES OS VALORES ORIGINAIS DO PRODUTO NA SEXTA COLUNA ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO (veja figura exemplo).

Aperte tecla [6] do remoto - Parâmetros Opções do Modelo

Service 6

POW	=	2

POWER ON TIM	=	8

AKB	=	ON

NBL	=	ON

WATCHDOG	=	ON

VCHIP	=	OFF

CALENDAR	=	OFF

ZOOM OPT	=	OFF

BLUE BACK	=	ON

BB WIDTH	=	+0

BLACK BACK	=	0

RGB BLANKING	=	ON

- Com controle remoto pressione a sequência: OSD[i+] [Smart Sound] [Smart Picture], deve aparecer um Menu em um quadro em vermelho.

OBS.: ESTES DADOS FORAM EXTRAIDOS DE UM MODELO REFERÊNCIA 21PT9467C - IMPRIMA PÁGINAS 27, 28  E 29 DO SERVICE MANUAL POR SEGURANÇA ANOTES OS VALORES ORIGINAIS DO PRODUTO NA SEXTA COLUNA ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO (veja figura exemplo).

Aperte tecla [3] do remoto - Parâmetros de Opções

Service 3

AV OPT	=	0

AV CFG	=	4

2 AV	=	OFF

YC/DVD	=	OFF

VIDEO OUT	=	CVBS

PIN5	=	NTSC

PIN7	=	VOL1

PIN8 	=	LED

MUTE PIN MODE	=	OFF

MUTE PIN SEL	=	ON

CC HD	=	13

CC LINE	=	21

CC DELAY	=	12

YUV PATCH	=	ON

- Com controle remoto pressione a sequência: OSD[i+] [Smart Sound] [Smart Picture], deve aparecer um Menu em um quadro em vermelho.

OBS.: ESTES DADOS FORAM EXTRAIDOS DE UM MODELO REFERÊNCIA 21PT9467C - IMPRIMA PÁGINAS 27, 28  E 29 DO SERVICE MANUAL POR SEGURANÇA ANOTES OS VALORES ORIGINAIS DO PRODUTO NA SEXTA COLUNA ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO (veja figura exemplo).

Aperte tecla [1] do remoto - Parâmetros de Ganho e Sintonia

Service 1

AGC	=	30

AGC SPEED	=	1

IF  	=	45,75M

HRC&IRC	=	OFF

MULTI SYSTEM	=	ON

PWL	=	8

XDT	=	1

XDT COUNT	=	30

MUS	=	JAP

MAT	=	OFF

BPB	=	1

CORNING	=	3

OSO	=	ON

- Com controle remoto pressione a sequência: OSD[i+] [Smart Sound] [Smart Picture], deve aparecer um Menu em um quadro em vermelho.

OBS.: ESTES DADOS FORAM EXTRAIDOS DE UM MODELO REFERÊNCIA 21PT9467C - IMPRIMA PÁGINAS 27, 28  E 29 DO SERVICE MANUAL POR SEGURANÇA ANOTES OS VALORES ORIGINAIS DO PRODUTO NA SEXTA COLUNA ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO (veja figura exemplo).

Aperte tecla [0] do remoto - Ajustes de geometria

Service 0

Frequency	=	60Hz

HPH	=	48-TV

V SL	=	29

V SH	=	37

V SI	=	31

VSC	=	20

EW WIDTH	=	56

EW PARA	=	49

UP CORNER	=	28

LO CORNER	=	30

H PARA	=	14

H BOW	=	44

EW TRAPE	=	25

ZOOM	=	44

- Com controle remoto pressione a sequência: OSD[i+] [Smart Sound] [Smart Picture], deve aparecer um Menu em um quadro em vermelho.

OBS.: ESTES DADOS FORAM EXTRAIDOS DE UM MODELO REFERÊNCIA 21PT9467C - IMPRIMA PÁGINAS 27, 28  E 29 DO SERVICE MANUAL POR SEGURANÇA ANOTES OS VALORES ORIGINAIS DO PRODUTO NA SEXTA COLUNA ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO (veja figura exemplo).

Aperte tecla [8] do remoto - Parâmetros Corte Branco

Service 8

YUV DR	=	(-2)

YUV DG	=	+0

YUV DB	=	(-2)

YUV CR	=	+0

YUV CG	=	-15

YUV COOL DR	=	(-1)

YUV COLL DG	=	+0

YUV COLL DB	=	+5

YUV COLL CR	=	(-2)

YUV COLL CG	=	+0

YUV WARN DR	=	+9

YUV WARN DG	=	+8

YUV WARN DB	=	+0

YUV WARN CR	=	+0

YUV WARN CG	=	+0

- Com controle remoto pressione a sequência: OSD[i+] [Smart Sound] [Smart Picture], deve aparecer um Menu em um quadro em vermelho

OBS.: ESTES DADOS FORAM EXTRAIDOS DE UM MODELO REFERÊNCIA 21PT9467C - IMPRIMA PÁGINAS 27, 28  E 29 DO SERVICE MANUAL POR SEGURANÇA ANOTES OS VALORES ORIGINAIS DO PRODUTO NA SEXTA COLUNA ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO (veja figura exemplo).

Aperte tecla [5] do remoto - Parâmetros BTSC

Service 5

BTSC-MODE	=	MONO

BTSC-ST 	=	5

BTSC-SP	=	4

BTSC-L1	=	11

BTSC-A1	=	8

BTSC-A2	=	13

BTSC-TC	=	2

BTSC-STS	=	OFF

BTSC-ADJ	=	START

MTS-DETECT	=	50

MTS-FILTER	=	5

MTS-FILTER2	=	10

W: 05 04 00 0B 08 0D 02

R: 08 0D  D: MONO

- Com controle remoto pressione a sequência: OSD[i+] [Smart Sound] [Smart Picture], deve aparecer um Menu em um quadro em vermelho.

OBS.: ESTES DADOS FORAM EXTRAIDOS DE UM MODELO REFERÊNCIA 21PT9467C - IMPRIMA PÁGINAS 27, 28  E 29 DO SERVICE MANUAL POR SEGURANÇA ANOTES OS VALORES ORIGINAIS DO PRODUTO NA SEXTA COLUNA ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO (veja figura exemplo).

Aperte tecla [7] do remoto - Parâmetros Recursos de Imagem

Service 7

SUB BRI	=	4

SUB CON	=	3

SUB COL	=	30

SUB SHA	=	32

SUB TIN	=	16

SUB TIN-AV	=	16

YDL PAL	=	2

YDL NTSC	=	0

YDL AV	=	0

MAX BRI	=	63

MID BRI	=	18

MAX CON	=	63

MID CON	=	15

SC. BRI	=	8

FOCO NÃO AJUSTA.

- Verificar tensão de foco (possibilidade de fuga no conector do soquete ou no circuito impresso do Painel Elétrico TRC).

OBS.: No caso de TRC, verificar tabela de Código de Falhas de Cinescópios para preenchimento da OS.

INDICANDO F OU CF NA TELA ( ATIVO MODO FABRICA).

- Para sair do modo factory necessita apenas digitar 89, aguarde um tempo, deverá aparecer o Menu e depois é só apertar OSD[i+] no controle remoto.

- Para entrar no modo fabrica pressione (OSD[i+]  + smart sound + smart picture)

RUIDO DE ALTA TENSÃO, PODE OCORRER RISCOS VISÍVEIS NA TELA.

- Aplicar fina camada silicone (gel) no conector do cabo de MAT.

SOM ABAIXA SOZINHO, EM TV COMUTA ESTÉREO/MONO.

- Incluir um resistor de 10K entre base e emissor do transistor Q401.

TELA ESCURA - SEM IMAGEM OU ATIVO PROGRESSIVO EM DVD.

- Verificar tensão de G2 (possibilidade de fuga no conector do soquete ou no circuito impresso do Painel Elétrico TRC).

OBS.: No caso de TRC, verificar tabela de Código de Falhas de Cinescópios para preenchimento da OS.

O MODELO 21PT9467S USA O MESMO CHASSIS!

ENCONTRE PACOTES COMO ESTE NO VT100CORPORATION - www.network54.com/forum/544784

VT100CORPORATION - UM FÓRUM TÉCNICO SÉRIO PARA PROFISSIONAIS IGUALMENTE SÉRIOS!