Modo de Serviços

| Marca | Modelo | Chassis | Procedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Admiral | TM1021 | x | Com o aparelho ligado, digitar a seguinte seqüência no controle remoto: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY; aparecerão os menus "Factory 1/2/3". Com CANAL +/- modifica-se o numero do menu e com VOL +/- entra-se no sub-menu. |
| Aiwa | TV-AR295 | x | Pressione a chave SW702 (service) na placa principal do aparelho. Com CANAL +/- seleciona-se os parâmetros e com VOL +/- ajusta-se o valor. Para sair pressiona-se OSD/OUT no controle remoto. |
| Aiwa | VX-T1470 VX-T2170 VX-G142 VX-S135 VX-S205 e outros COMBOS (TV+VCR). | x | Desconectar da tomada por mais de 30 minutos ou curto circuitar o capacitor de "back-up". Colocar o volume no mínimo, pressionar VOL - simultaneamente com a tecla 9 no controle remoto. Com os botões 1 a 7 (1 a 8 em alguns modelos) selecionam-se os diferentes modos (sub-menu) de ajuste. Com VPL +/- ajusta-se os valores. Para sair e gravar os dados pressiona-se 8 (ou 0 em alguns modelos). |
| Aiwa | Outros | x | Com o aparelho ligado, pressione a tecla TEST e, logo em seguida, DISPLAY no controle remoto. Com CANAL +/- move-se o cursor e com VOL +/- ajusta-se o valor. Para sair pressione DISPLAY e FINISH. |
| Broksonic | x | xx | Ver Orion. |
| Citizen | x | x | Ver Zenith. |
| Crown Mustang | CM-2002 CM-2007 | x | Abrir o controle remoto retirando a tampa superior. Utilizar as teclas que não tem acesso externo e que se encontram abaixo de LAST CHANNEL e SOUND. Com CANAL + / - seleciona-se o item e com VOL +/- ajusta-se o valor. |
| Daewoo (Este chassi é usado por diversas marcas). | x | x | Com o aparelho ligado, pressionar a seguinte seqüência de teclas no controle remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. Nos modelos que não possuem a tecla RECALL, pressione: 1, MUTE, DISPLAY, MUTE. Para selecionar use CANAL +/- e para ajustar VOL +/-. Para gravar pressione DISPLAY e para sair MENU. Com o aparelho desligado, pressione no controle remoto a seguinte seqüência de teclas: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER; o aparelho liga em modo de serviço. Entre na opção "adjustments". Para sair salvando os dados basta desligar o aparelho. OBS: Não altere os valores que aparecem em "OPTIONS". |
| Emerson | ET-13P2 | x | Com o TV ligado pressione 1, MUTE, DISPLAY, MUTE no controle remoto. Para selecionar pressione CANAL +/- e para ajustar VOL +/-. Para sair salvando os dados aperte DISPLAY e MENU. Veja também Orion. |
| Ferguson | x | TX91 | Ver Thomson. |
| First Line | x | x | Veja Precision. |
| Fisher | x | x | Veja Sanyo. |
| Hitachi | 20SA3B 27CX5B 27CX25B | x | No televisor pressione AVX ou MENU e mantenha pressionado. Pressione POWER por 3 segundos para entrar no modo de ajuste de áudio ou mais de 5 segundos para os ajustes de imagem. Os itens de áudio aparecem como A00, os de vídeo como P00 e os dados como D000. Para entrar nos ajustes coloque D030 para o modo P e D020 para o modo A. |
| ITT | SAT294 | x | Com o aparelho em "stand-by", pressione a seguinte seqüência de teclas no controle remoto: MUTE, 3, 7,2 e POWER. Com a tecla 10 seleciona-se o ajuste e com a tecla VOL +/-, o valor. Para sair gravando os valores, pressiona-se POWER. |
| JVC | 2973AR e outros | x | Com o televisor ligado, pressione simultaneamente DISPLAY e VIDEO STATUS no controle remoto. Para selecionar o item use MENU UP / DOWN, para trocar os valores use MENU LEFT / RIGHT e para sair pressione EXIT |
| JVC | 2184A | x | No controle remoto introduza a seguinte seqüência: MENU, MENU, MENU, 1. Coloque a hora em 3:21, aperte STD, VSM e DISPLAY simultaneamente. |
| JVC | x | x | Com o televisor ligado aperte SLEEP no controle remoto e coloque o tempo em "0" minutos. Enquanto a opção aparece na tela, pressione simultaneamente DISPLAY e VIDEO STATUS. Para sair pressione duas vezes EXIT. |
| JVC | AV2186 AV2196 | x | No controle remoto, seguir rapidamente a seguinte seqüência: MENU, ajustar o relógio para 3:21, pressionar MUTE e as teclas com seta para subir e descer. Com 1, 2 e 3 selecione os diversos sub-menus e para sair aperte MUTE. |
| LG Goldstar | CP-14K70 CP-20K70 CP-29K40 CP-29K44 Outros | MC-999 MC-7CD MC99GA Outros | Com o aparelho ligado, pressione ao mesmo tempo a tecla MENU no controle remoto e no aparelho.Com CANAL +/- selecione o item e com VOL +/-, troque os dados. Para memorizar aperte OK no controle remoto e para sair POWER. |
| Magnavox | x | x | Com a TV ligada pressione a seguinte seqüência: 0, 6, 2, 5, 9, 6 e MENU. Aperte a tecla MENU no televisor. Com CANAL+/- selecione os ajustes e com VOL +/- os valores. Para memorizar aperte POWER no televisor. |
| Microsonic | x | x | Com o aparelho desligado, pressione no controle remoto a seguinte seqüência de teclas: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER; o aparelho liga em modo de serviço. Entre na opção "adjustments". Para sair salvando os dados basta desligar o aparelho. OBS: Não altere os valores que aparecem em "OPTIONS". |
| Mitsubishi | x | x | Seqüências possíveis no controle remoto com a TV ligada: MENU, 2, 3, 5, 7. MENU, 1, 2, 5, 9. MENU, 1, 3, 7, 0. MENU, 2, 3, 5, 6/7/8/9. MENU, 8, 2, 5, 7. Com as teclas AUDIO e VIDEO selecione os ajustes. Para gravar pressione ENTER e para sair MENU. |
| Noblex | 14TC612 20TC613/G 21TC621G | x | Abrir o controle remoto retirando a tampa plástica superior para acessar três botões (quatro em alguns modelos), com que se entra nos diferentes modos de serviço. |
| Noblex | 14TC616 20TC615 | x | Com o aparelho em "stand-by", pressionar a seguinte seqüência no controle remoto: MUTE / PAUSE, 1, 8, 2, POWER. |
| Noblex | 25TC630 29TC629 33TC634 | x | Com o aparelho em "stand-by", pressionar a seguinte seqüência no controle remoto: PAUSE, 3, 7, 2 POWER. |
| Noblex | 14TC632 20TC633 20TC637 21TC631 | x | Com o aparelho ligado, digitar a seguinte seqüência no controle remoto: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY; aparecerão os menus "Factory 1/2/3". Com CANAL +/- modifica-se o numero do menu e com VOL +/- entra-se no sub-menu. |
| Noblex | 14TC639 20TC640 | x | Manter pressionado o botão MENU na TV e apertar o botão 2 no controle remoto. Para ajustar a sintonia fina, manter pressionado o botão MENU na TV e apertar MENU no controle remoto. |
| Nokia | 6363 7192 | x | No controle remoto, introduzir rapidamente a seguinte seqüência: -/--, MENU, TV. Com CANAL +/- seleciona o item e com VOL +/- ajusta o valor. |
| Orion | x | x | Com a TV ligada sem OSD pressionar a tecla oculta no controle remoto. Alguns modelos têm um orifício na tampa e outros têm que desmontar o CR para ter acesso ao botão. |
| Panasonic | CT-27SF24 CT-31XC24 CT-27XF34 CT-F29992 | GL10C | Com o televisor ligado e usando o controle remoto: 1) Selecione o ícone SET-UP no menu principal e a modalidade CABLE na opção ANTENA. 2) Selecione o ícone TIMER e ajuste o cronômetro para 30. 3) Pressione ACTION duas vezes para sair dos menus e selecione o canal 124. 4) Ajuste o volume para o mínimo. Ao apertar VOL - novamente, entrará no modo de serviço (CHK). 5) Para sair pressione simultaneamente ACTION e POWER por mais de dois segundos. |
| Panasonic | CT-215785 CT-315185 | AEDP242 NA6L | Com o aparelho ligado, curto-circuite os pontos FA1 e FA2. pressione ACTION (ou MENU) e VOL+ simultaneamente. Aperte POWER no CR para selecionar os sub menus de serviço. Com CANAL +/- selecione o item e com VOL +/- ajuste o valor. Para sair pressione ACTION (ou MENU) e POWER simultaneamente por dois ou três segundos. |
| Panasonic | TAU | x | Com a TV ligada, ajuste o volume para o mínimo e coloque a tela OFF-TIMER em ON. Pressione RECALL no controle remoto e simultaneamente VOL-na TV. Com as teclas 1 e 2 selecione os modos de ajuste. Com as teclas 3 e 4 escolha os itens. Com a tecla VOL +/- ajuste os valores. |
| Panasonic | Modelos Europeus | x | Ajustar os graves para o máximo e os agudos para o mínimo. Apertar ao mesmo tempo REVEAL no controle remoto e VOL - na TV. Com as teclas de teletexto ROJA e VERDE selecione o item e com AZUL e AMARILLA ajuste os valores. Para sair NORM. |
| Philco | 20V4 | x | Com o aparelho ligado aperte DISPLAY e MUTE. Para memorizar: DISPLAY. Para sair: MUTE |
| Phillips | x | Y6 | Com o aparelho ligado pressionar consecutivamente no controle remoto as seguintes teclas: 0-6-2-5-9-6-MENU; aparecerá na tela a letra S e a identificação do equipamento. Ao apertar novamente MENU, aparecerão os diversos itens de ajuste em grupos de quatro; para selecionar use CANAL +/- e para ajustar VOL +/-. Para sair aperte POWER e os dados serão memorizados. |
| Phillips | 20PT424A 21PT263A | x | Com a TV desconectada da rede, curto circuitar o pino1 da memória EEPROM (24C08) a terra. Ligar o aparelho. Com CANAL +/- selecione o item. Com VOL +/- ajuste o valor. Para sair desligue pelo controle remoto e desconecte da rede. |
| Phillips | x | Anúbis S- BB - DD | Modo de serviço de check-up: Curto circuitar os terminais M28 e M29 enquanto liga o aparelho. Para sair coloque em STAND-BY. Modo de ajustes: Curto circuitar os terminais M31 e M32 enquanto liga o aparelho; cursor a direita seleciona dados. Cursor acima ou abaixo modifica valor. Para sair STAND-BY. |
| Portland | PT1901 | x | Ver Daewoo. |
| Precision | x | AK 19 | No controle remoto pressione MENU e entre em INSTALAR. Introduza a seqüência 4-7-2-5. Para selecionar: CANAL +/-. Para ajustar: VOL +/-. Para salvar: Botão vermelho. Para sair: TV |
| Precision | x | AK 20 | No televisor aperte VOL - e no controle remoto a seqüência PROG, -, TV. Para selecionar: CANAL +/-. Para ajustar: VOL +/-. Para salvar: Botão vermelho. Para sair: TV |
| Quasar | SP2726K SP2736K SP3136 | AREDC224 AEDC242 | Com o aparelho ligado, curto circuite os pontos FA1 e FA2. pressione ACTION (ou MENU) e VOL+ simultaneamente. Aperte POWER no CR para selecionar os sub menus de serviço. Com CANAL +/- selecione o item e com VOL +/- ajuste o valor. Para sair pressione ACTION (ou MENU) e POWER simultaneamente por dois ou três segundos. |
| RCA GE Proscam | x | CTC175 CTC176 CTC177 CTC186 CTC187 | Com o aparelho ligado, pressione e mantenha o botão MENU enquanto aperta sucessivamente POWER e VOL +. Aparecerá na tela P00 e V00. pressione VOL + até que indique V76 e, então, apertando CH +/-, selecione os itens e VOL +/- o nível dos mesmos. Para sais salvando os dados: POWER. Atenção: O item P01 é a freqüência horizontal e se for baixada demais desarma o televisor. |
| RCA GE Proscam | RAR2050 RAR2150 GE-20091 | TX91 | Com o aparelho ligado, pressione e mantenha o botão MENU enquanto aperta sucessivamente POWER e VOL +. A tela mostrará P000 e V000. pressione VOL + até que indique V076, V077, V078 ou V079 de acordo com o que se quer ajustar. CH +/- seleciona. VOL +/- ajusta. Para sair: POWER. |
| Saba | x | x | Veja Telefunken ou Thomson. |
| Sakura | x | x | Veja Precision. |
| Samsung | CN3338 CN5039 | K1 | Com o televisor desligado, pressione no controle remoto: MUTE, 1, 8, 2 e POWER para entrar no menu principal de serviço. Para escolher um sub menu use CANAL +/-. Para alterar use VOL +/-. Para voltar ao menu principal pressione MENU. Para sair e salvar aperte POWER. |
| Samsung | CX7039 | x | Dentro do controle remoto está indicado um diodo não instalado. Coloque um 1N4148 ou similar no lugar, ligue a TV e aperte MENU para entrar no modo de serviço. |
| Samsung | CW593 | x | Com o aparelho em stand-by, aperte a seguinte seqüência de teclas: DISPLAY, MENU, MUTE, POWER. Com CH +/- selecione o item. Com VOL +/- ajuste o valor. |
| Samsung | PLH 403 (Projetor LCD) | x | Com o aparelho desligado, aperte a seguinte seqüência no CR: MUTE, 1, 8, 2, POWER. Com VOL +/- navegue no menu e com MENU e MUTE troque os dados. Pressione MEMORY para salvar e DELETE para sair. |
| Sanyo | C20LB94M | LA4-A | Manter pressionado o botão MENU na TV e apertar o botão 2 no controle remoto. Para ajustar a sintonia fina, manter pressionado o botão MENU na TV e apertar MENU no controle remoto. Com o aparelho ligado, pressione M (memory) na TV por dois segundos e imediatamente M no controle remoto. Aperte SOUND para escolher e VOL +/- para ajustar. |
| Sharp | 25K-M180 25K-100 CK25M10 CK25SR ETC... | x | Desconecte a TV da tomada e aperte CANAL+ e VOL + juntos enquanto liga o aparelho. Para selecionar: CANAL + e CANAL -. Para ajustar: VOL + e VOL -. Para sair pressione POWER ou desconecte o aparelho da rede. |
| Sharp | 25G-M60 25G-S60 | SN-51 | Procure perto de IC 2001 (ou IC001) os pontos TP2001 e TP2002. Aplique um curto circuito momentâneo entre eles. Para selecionar: CANAL + e CANAL -. Para ajustar: VOL + e VOL -. Para sair pressione POWER ou desconecte o aparelho da rede. |
| Sharp | 63CS-03SN 63CS-05SN | x | Com o interruptor geral desligado, aperte e mantenha as teclas CANAL + e VOL + enquanto liga o aparelho. Aparecerá a tela de serviço. CANAL +/-: Seleciona. VOL +/-: Ajusta. Para salvar os novos dados, aperte STAND-BY no controle remoto. Para sair desligue o interruptor principal. |
| Sony | KV-27XBR15 KV-27XBR50 KV-27HSR10 KV-32XVR35 | ANU-I FN | Com o aparelho desligado aperte e mantenha o botão de serviço, que está localizado na placa de conectores traseiros, enquanto liga o aparelho pelo CR. AUDIO e VIDEO selecionam os sub menus. 1 e 4 selecionam o item. 3 e 6 alteram os valores. Aperte MUTE e ENTER para salvar e POWER para sair. |
| Sony | KV-20M20 KV-20S20 KV-21RD1 KV-C2583 | BA3 | Com o aparelho desligado introduza a seguinte sequencia no controle remoto: DISPLAY, 5, VOL+, POWER. 1 e 4 selecionam o item. 3 e 6 alteram os valores. Aperte MUTE e ENTER para salvar e POWER para sair. |
| Sony | KV-29EX | x | Com o aparelho desligado Pressione simultaneamente CANAL+ e CANAL-, enquanto liga o equipamento. Aparecerá na tela TT e introduzindo dois números entra nos sub menus. Com UP / DOWN (+/-) selecione o item e com OK entre nele. Com UP / DOWN (+/-) ajuste o valor e com OK salve. |
| Sony | KV-9PT50 | x | Com o aparelho desligado introduza a seguinte seqüência no controle remoto: DISPLAY, 5, VOL+, POWER. 1 e 4 selecionam o item. 3 e 6 alteram os valores. Aperte MUTE e ENTER para salvar e POWER para sair. |
| Sony | WEGA KV-14FM14 KV-32FV16 KV-13FV26 | x | Com o aparelho desligado introduza a seguinte seqüência no controle remoto: DISPLAY, 5, VOL+, POWER. 1 e 4 selecionam o item. 3 e 6 alteram os valores. Aperte MUTE e ENTER para salvar e POWER para sair. |
| Sony | Modelos Europeus | x | Aperte a seguinte seqüência no CR: IT, 5, VOL+, TELETEXT OFF. Aparecerá TT na tela. Aperte MENU para ver as opções. |
| Tatung | x | x | Com o aparelho ligado, aperte a pequena chave atravez de um orifício ao lado da tecla "MENU". Na tela aparece a palavra 'VERSION". Com CH acima e abaixo se trocam os parâmetros e com VOL +/- os valores. |
| Telefunken | TK1499 TK2098 TK2099 | x | Apertar a seguinte seqüência no controle remoto: IMAGEM, FACTORY, STAND-BY, MUTE, 1, 8, 2, POWER ON. Com VOL ajusta o parâmetro e com CANAL +/- o valor. Para sair aperte FACTORY ou POWER. |
| Telefunken | TK2078 | x | Manter apertada a tecla MENU no televisor e ao mesmo tempo apertar SETUP no controle remoto. CANAL +/- trocam os parâmetros e VOL +/- os itens. Para sair e salvar aperte SETUP. |
| Thomson (Saba, Telefunken, Fergunson) | GY20TH | ICC17 | Desligar o televisor no interruptor principal, Apertar e segurar PR e VOL- por 8 segundos enquanto liga o aparelho. Com PR +/- seleciona os itens e VOL +/- ajusta os valores. Para sair temporariamente aperte EXIT no controle remoto e para entrar novamente use a tecla azul. Para sair coloque em stand-by ou desligue. |
| Thomson (Saba, Telefunken, Fergunson) | TX91 | x | Desligar o televisor no interruptor principal e no controle remoto manter apertada a tecla VT AZUL enquanto liga o aparelho por 8 segundos. Com PR +/- seleciona os itens e VOL +/- ajusta os valores. Para sair desligue o interruptor principal. |
| Toshiba | CE19G10 CF19H22 CF13G22 CL20G22 CL20G30 | TAC9700 TAC9702 TAC9727 TAC9800 TAC9803 | Com o televisor ligado aperte MUTE no controle remoto, solte e aperte novamente enquanto aperta MENU no televisor; aparecerá um S na tela. Pressione novamente MENU para entrar. Com CANAL +/- selecione os itens e com VOL +/- os valores. Para sair: POWER. |
| Toshiba | MV13K… MV19K… (Combos TV / VHS) | x | Desligue o aparelho da tomada por tempo suficiente para apagar a programação do relógio. Ligue o televisor e aperte VOL- enquanto aperta no controle remoto: 9 para ajustes ou 2 para ajuste H do OSD. |
| Zenith (Citizen) | SS2572 | x | No televisor pressione e segure MENU, VOLUME - e CANAL; o menu normal se transformará no de serviço. Para retornar ao menu normal pressione MENU. Com as setas acima e abaixo seleciona o item e direita e esquerda troca os valores. Para sair POWER. |
| Zenith (Citizen) | System 3 | x | Com o aparelho ligado pressione e mantenha apertado, no controle remoto, a tecla MENU até que apareça a mensagem "Welcome to Zenith". Solte o botão menu e introduza rapidamente a seqüência 9, 8, 7, 6, ENTER ou esta outra 9, 8, 7, 6, DiSPLAY. Com MENU troque as paginas, com as setas acima e abaixo selecione o item e com as setas direita e esquerda ajuste os valores. Para sair e salvar aperte ENTER. |