Modos de Serviço

Marca Modelo Chassis Procedimentos 
Admiral TM1021 x 
Com o aparelho ligado, digitar a seguinte seqüência no controle remoto: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY; aparecerão os menus "Factory 1/2/3". Com CANAL +/- modifica-se o numero do menu e com VOL 
+/- entra-se no sub-menu.

Aiwa TV-AR295 x Pressione a chave SW702 (service) na placa principal do aparelho. Com CANAL +/- seleciona-se os parâmetros e com VOL +/- ajusta-se o valor. Para sair pressiona-se OSD/OUT no controle remoto. 
Aiwa VX-T1470
VX-T2170
VX-G142
VX-S135
VX-S205 e outros COMBOS (TV+VCR).
x Desconectar da tomada por mais de 30 minutos ou curto circuitar o capacitor de "back-up". Colocar o volume no mínimo, pressionar VOL - simultaneamente com a tecla 9 no controle remoto. Com os botões 1 a 7 (1 a 8 em alguns modelos) selecionam-se os diferentes modos (sub-menu) de ajuste. Com VPL +/- ajusta-se os valores. Para sair e gravar os dados pressiona-se 8 (ou 0 em alguns modelos). 
Aiwa Outros x Com o aparelho ligado, pressione a tecla TEST e, logo em seguida, DISPLAY no controle remoto. Com CANAL +/- move-se o cursor e com VOL +/- ajusta-se o valor. Para sair pressione DISPLAY e FINISH. 
Broksonic x xx Ver Orion. 
Citizen x x Ver Zenith. 
Crown 
Mustang CM-2002
CM-2007
x 
Abrir o controle remoto retirando a tampa superior. Utilizar as teclas que não tem acesso externo e que se encontram abaixo de LAST CHANNEL e SOUND.
Com CANAL + / - seleciona-se o item e com VOL +/- ajusta-se o valor.

Daewoo
(Este chassi é usado por diversas marcas).
x x 
Com o aparelho ligado, pressionar a seguinte seqüência de teclas no controle remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. Nos modelos que não possuem a tecla RECALL, pressione: 1, MUTE, DISPLAY, MUTE. Para selecionar use CANAL +/- e para ajustar VOL +/-. Para gravar pressione DISPLAY e para sair MENU. 
Com o aparelho desligado, pressione no controle remoto a seguinte seqüência de teclas: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER; o aparelho liga em modo de serviço. Entre na opção "adjustments". Para sair salvando os dados basta desligar o aparelho.

OBS: Não altere os valores que aparecem em "OPTIONS".


Emerson ET-13P2 x 
Com o TV ligado pressione 1, MUTE, DISPLAY, MUTE no controle remoto. Para selecionar pressione CANAL +/- e para ajustar VOL +/-. Para sair salvando os dados aperte DISPLAY e MENU. 
Veja também Orion.


Ferguson x TX91 Ver Thomson. 
First Line x x Veja Precision. 
Fisher x x Veja Sanyo. 
Hitachi 20SA3B
27CX5B
27CX25B
x No televisor pressione AVX ou MENU e mantenha pressionado. Pressione POWER por 3 segundos para entrar no modo de ajuste de áudio ou mais de 5 segundos para os ajustes de imagem. Os itens de áudio aparecem como A00, os de vídeo como P00 e os dados como D000. Para entrar nos ajustes coloque D030 para o modo P e D020 para o modo A. 
ITT SAT294 x Com o aparelho em "stand-by", pressione a seguinte seqüência de teclas no controle remoto: MUTE, 3, 7,2 e POWER. Com a tecla 10 seleciona-se o ajuste e com a tecla VOL +/-, o valor. Para sair gravando os valores, pressiona-se POWER. 
JVC 2973AR
e outros
x Com o televisor ligado, pressione simultaneamente DISPLAY e VIDEO STATUS no controle remoto. Para selecionar o item use MENU UP / DOWN, para trocar os valores use MENU LEFT / RIGHT e para sair pressione EXIT 
JVC 2184A x No controle remoto introduza a seguinte seqüência: MENU, MENU, MENU, 1. Coloque a hora em 3:21, aperte STD, VSM e DISPLAY simultaneamente. 
JVC x x Com o televisor ligado aperte SLEEP no controle remoto e coloque o tempo em "0" minutos. Enquanto a opção aparece na tela, pressione simultaneamente DISPLAY e VIDEO STATUS. Para sair pressione duas vezes EXIT. 
JVC AV2186
AV2196
x No controle remoto, seguir rapidamente a seguinte seqüência: MENU, ajustar o relógio para 3:21, pressionar MUTE e as teclas com seta para subir e descer. Com 1, 2 e 3 selecione os diversos sub-menus e para sair aperte MUTE. 
LG
Goldstar
CP-14K70
CP-20K70
CP-29K40
CP-29K44
Outros
MC-999
MC-7CD
MC99GA
Outros
Com o aparelho ligado, pressione ao mesmo tempo a tecla MENU no controle remoto e no aparelho.Com CANAL +/- selecione o item e com VOL +/-, troque os dados. Para memorizar aperte OK no controle remoto e para sair POWER. 
Magnavox x x Com a TV ligada pressione a seguinte seqüência: 0, 6, 2, 5, 9, 6 e MENU. Aperte a tecla MENU no televisor. Com CANAL+/- selecione os ajustes e com VOL +/- os valores. Para memorizar aperte POWER no televisor. 
Microsonic x x 
Com o aparelho desligado, pressione no controle remoto a seguinte seqüência de teclas: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER; o aparelho liga em modo de serviço. Entre na opção "adjustments". Para sair salvando os dados basta desligar o aparelho. 
OBS: Não altere os valores que aparecem em "OPTIONS". 

Mitsubishi x x 
Seqüências possíveis no controle remoto com a TV ligada: 
MENU, 2, 3, 5, 7.
MENU, 1, 2, 5, 9.
MENU, 1, 3, 7, 0.
MENU, 2, 3, 5, 6/7/8/9.
MENU, 8, 2, 5, 7.

Com as teclas AUDIO e VIDEO selecione os ajustes. Para gravar pressione ENTER e para sair MENU.

Noblex 14TC612
20TC613/G
21TC621G
x Abrir o controle remoto retirando a tampa plástica superior para acessar três botões (quatro em alguns modelos), com que se entra nos diferentes modos de serviço. 
Noblex 14TC616
20TC615
x Com o aparelho em "stand-by", pressionar a seguinte seqüência no controle remoto: MUTE / PAUSE, 1, 8, 2, POWER. 
Noblex 25TC630
29TC629
33TC634
x Com o aparelho em "stand-by", pressionar a seguinte seqüência no controle remoto: PAUSE, 3, 7, 2 POWER. 
Noblex 14TC632
20TC633
20TC637
21TC631
x Com o aparelho ligado, digitar a seguinte seqüência no controle remoto: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY; aparecerão os menus "Factory 1/2/3". Com CANAL +/- modifica-se o numero do menu e com VOL +/- entra-se no sub-menu. 
Noblex 14TC639
20TC640
x Manter pressionado o botão MENU na TV e apertar o botão 2 no controle remoto.
Para ajustar a sintonia fina, manter pressionado o botão MENU na TV e apertar MENU no controle remoto. 
Nokia 6363
7192
x No controle remoto, introduzir rapidamente a seguinte seqüência: -/--, MENU, TV.
Com CANAL +/- seleciona o item e com VOL +/- ajusta o valor. 
Orion x x Com a TV ligada sem OSD pressionar a tecla oculta no controle remoto. Alguns modelos têm um orifício na tampa e outros têm que desmontar o CR para ter acesso ao botão. 
Panasonic CT-27SF24
CT-31XC24
CT-27XF34
CT-F29992
GL10C 
Com o televisor ligado e usando o controle remoto: 
1) Selecione o ícone SET-UP no menu principal e a modalidade CABLE na opção ANTENA.
2) Selecione o ícone TIMER e ajuste o cronômetro para 30.
3) Pressione ACTION duas vezes para sair dos menus e selecione o canal 124.
4) Ajuste o volume para o mínimo. Ao apertar VOL - novamente, entrará no modo de serviço (CHK).
5) Para sair pressione simultaneamente ACTION e POWER por mais de dois segundos.


Panasonic CT-215785
CT-315185
AEDP242
NA6L
Com o aparelho ligado, curto-circuite os pontos FA1 e FA2. pressione ACTION (ou MENU) e VOL+ simultaneamente. Aperte POWER no CR para selecionar os sub menus de serviço. Com CANAL +/- selecione o item e com VOL +/- ajuste o valor. Para sair pressione ACTION (ou MENU) e POWER simultaneamente por dois ou três segundos. 
Panasonic TAU x 
Com a TV ligada, ajuste o volume para o mínimo e coloque a tela OFF-TIMER em ON. Pressione RECALL no controle remoto e simultaneamente VOL-na TV.
Com as teclas 1 e 2 selecione os modos de ajuste.
Com as teclas 3 e 4 escolha os itens.
Com a tecla VOL +/- ajuste os valores.

Panasonic Modelos Europeus x 
Ajustar os graves para o máximo e os agudos para o mínimo. Apertar ao mesmo tempo REVEAL no controle remoto e VOL - na TV. Com as teclas de teletexto ROJA e VERDE selecione o item e com AZUL e AMARILLA ajuste os valores.
Para sair NORM.

Philco 20V4 x 
Com o aparelho ligado aperte DISPLAY e MUTE.
Para memorizar: DISPLAY.
Para sair: MUTE

Phillips x Y6 Com o aparelho ligado pressionar consecutivamente no controle remoto as seguintes teclas: 0-6-2-5-9-6-MENU; aparecerá na tela a letra S e a identificação do equipamento.
Ao apertar novamente MENU, aparecerão os diversos itens de ajuste em grupos de quatro; para selecionar use CANAL +/- e para ajustar VOL +/-.
Para sair aperte POWER e os dados serão memorizados. 
Phillips 20PT424A
21PT263A
x 
Com a TV desconectada da rede, curto circuitar o pino1 da memória EEPROM (24C08) a terra.
Ligar o aparelho.
Com CANAL +/- selecione o item.
Com VOL +/- ajuste o valor.
Para sair desligue pelo controle remoto e desconecte da rede.

Phillips x Anúbis S- BB - DD 
Modo de serviço de check-up:
Curto circuitar os terminais M28 e M29 enquanto liga o aparelho. Para sair coloque em STAND-BY. 
Modo de ajustes:
Curto circuitar os terminais M31 e M32 enquanto liga o aparelho; cursor a direita seleciona dados. Cursor acima ou abaixo modifica valor. Para sair STAND-BY.

Portland PT1901 x Ver Daewoo. 
Precision x AK 19 No controle remoto pressione MENU e entre em INSTALAR.
Introduza a seqüência 4-7-2-5.
Para selecionar: CANAL +/-.
Para ajustar: VOL +/-.
Para salvar: Botão vermelho.
Para sair: TV 
Precision x AK 20 
No televisor aperte VOL - e no controle remoto a seqüência PROG, -, TV.
Para selecionar: CANAL +/-.
Para ajustar: VOL +/-.
Para salvar: Botão vermelho.
Para sair: TV

Quasar SP2726K
SP2736K
SP3136
AREDC224
AEDC242
Com o aparelho ligado, curto circuite os pontos FA1 e FA2. pressione ACTION (ou MENU) e VOL+ simultaneamente. Aperte POWER no CR para selecionar os sub menus de serviço. Com CANAL +/- selecione o item e com VOL +/- ajuste o valor. Para sair pressione ACTION (ou MENU) e POWER simultaneamente por dois ou três segundos. 
RCA
GE
Proscam
x CTC175
CTC176
CTC177
CTC186
CTC187

Com o aparelho ligado, pressione e mantenha o botão MENU enquanto aperta sucessivamente POWER e VOL +.
Aparecerá na tela P00 e V00. pressione VOL + até que indique V76 e, então, apertando CH +/-, selecione os itens e VOL +/- o nível dos mesmos. Para sais salvando os dados: POWER.
Atenção: O item P01 é a freqüência horizontal e se for baixada demais desarma o televisor.

RCA
GE
Proscam
RAR2050
RAR2150
GE-20091
TX91 
Com o aparelho ligado, pressione e mantenha o botão MENU enquanto aperta sucessivamente POWER e VOL +.
A tela mostrará P000 e V000. pressione VOL + até que indique V076, V077, V078 ou V079 de acordo com o que se quer ajustar.
CH +/- seleciona.
VOL +/- ajusta.
Para sair: POWER.

Saba x x Veja Telefunken ou Thomson. 
Sakura x x Veja Precision. 
Samsung CN3338
CN5039
K1 
Com o televisor desligado, pressione no controle remoto: MUTE, 1, 8, 2 e POWER para entrar no menu principal de serviço.
Para escolher um sub menu use CANAL +/-.
Para alterar use VOL +/-.
Para voltar ao menu principal pressione MENU.
Para sair e salvar aperte POWER.

Samsung CX7039 x Dentro do controle remoto está indicado um diodo não instalado. Coloque um 1N4148 ou similar no lugar, ligue a TV e aperte MENU para entrar no modo de serviço. 
Samsung CW593 x 
Com o aparelho em stand-by, aperte a seguinte seqüência de teclas: DISPLAY, MENU, MUTE, POWER.
Com CH +/- selecione o item.
Com VOL +/- ajuste o valor.

Samsung PLH 403
(Projetor LCD)
x 
Com o aparelho desligado, aperte a seguinte seqüência no CR: MUTE, 1, 8, 2, POWER. Com VOL +/- navegue no menu e com MENU e MUTE troque os dados.
Pressione MEMORY para salvar e DELETE para sair.

Sanyo C20LB94M LA4-A Manter pressionado o botão MENU na TV e apertar o botão 2 no controle remoto.
Para ajustar a sintonia fina, manter pressionado o botão MENU na TV e apertar MENU no controle remoto.

Com o aparelho ligado, pressione M (memory) na TV por dois segundos e imediatamente M no controle remoto.
Aperte SOUND para escolher e VOL +/- para ajustar.

Sharp 25K-M180
25K-100
CK25M10
CK25SR
ETC...
x 
Desconecte a TV da tomada e aperte CANAL+ e VOL + juntos enquanto liga o aparelho.
Para selecionar: CANAL + e CANAL -.
Para ajustar: VOL + e VOL -.
Para sair pressione POWER ou desconecte o aparelho da rede.

Sharp 25G-M60
25G-S60
SN-51 
Procure perto de IC 2001 (ou IC001) os pontos TP2001 e TP2002. Aplique um curto circuito momentâneo entre eles.
Para selecionar: CANAL + e CANAL -.
Para ajustar: VOL + e VOL -.
Para sair pressione POWER ou desconecte o aparelho da rede.

Sharp 63CS-03SN
63CS-05SN
x 
Com o interruptor geral desligado, aperte e mantenha as teclas CANAL + e VOL + enquanto liga o aparelho. Aparecerá a tela de serviço.
CANAL +/-: Seleciona.
VOL +/-: Ajusta.
Para salvar os novos dados, aperte STAND-BY no controle remoto.
Para sair desligue o interruptor principal.

Sony KV-27XBR15
KV-27XBR50
KV-27HSR10
KV-32XVR35
ANU-I
FN

Com o aparelho desligado aperte e mantenha o botão de serviço, que está localizado na placa de conectores traseiros, enquanto liga o aparelho pelo CR.
AUDIO e VIDEO selecionam os sub menus.
1 e 4 selecionam o item.
3 e 6 alteram os valores.
Aperte MUTE e ENTER para salvar e POWER para sair.

Sony KV-20M20
KV-20S20
KV-21RD1
KV-C2583
BA3 
Com o aparelho desligado introduza a seguinte sequencia no controle remoto: DISPLAY, 5, VOL+, POWER.
1 e 4 selecionam o item.
3 e 6 alteram os valores.
Aperte MUTE e ENTER para salvar e POWER para sair.

Sony KV-29EX x 
Com o aparelho desligado Pressione simultaneamente CANAL+ e CANAL-, enquanto liga o equipamento. Aparecerá na tela TT e introduzindo dois números entra nos sub menus. Com UP / DOWN (+/-) selecione o item e com OK entre nele.
Com UP / DOWN (+/-) ajuste o valor e com OK salve.

Sony KV-9PT50 x 
Com o aparelho desligado introduza a seguinte seqüência no controle remoto: DISPLAY, 5, VOL+, POWER.
1 e 4 selecionam o item.
3 e 6 alteram os valores.
Aperte MUTE e ENTER para salvar e POWER para sair.

Sony WEGA
KV-14FM14
KV-32FV16
KV-13FV26
x 
Com o aparelho desligado introduza a seguinte seqüência no controle remoto: DISPLAY, 5, VOL+, POWER.
1 e 4 selecionam o item.
3 e 6 alteram os valores.
Aperte MUTE e ENTER para salvar e POWER para sair.

Sony Modelos Europeus x Aperte a seguinte seqüência no CR: IT, 5, VOL+, TELETEXT OFF. Aparecerá TT na tela. Aperte MENU para ver as opções. 
Tatung x x Com o aparelho ligado, aperte a pequena chave atravez de um orifício ao lado da tecla "MENU". Na tela aparece a palavra 'VERSION". Com CH acima e abaixo se trocam os parâmetros e com VOL +/- os valores. 
Telefunken TK1499
TK2098
TK2099
x Apertar a seguinte seqüência no controle remoto: IMAGEM, FACTORY, STAND-BY, MUTE, 1, 8, 2, POWER ON. Com VOL ajusta o parâmetro e com CANAL +/- o valor. Para sair aperte FACTORY ou POWER. 
Telefunken TK2078 x Manter apertada a tecla MENU no televisor e ao mesmo tempo apertar SETUP no controle remoto. CANAL +/- trocam os parâmetros e VOL +/- os itens. Para sair e salvar aperte SETUP. 
Thomson (Saba, Telefunken, Fergunson) GY20TH ICC17 Desligar o televisor no interruptor principal, Apertar e segurar PR e VOL- por 8 segundos enquanto liga o aparelho. Com PR +/- seleciona os itens e VOL +/- ajusta os valores. Para sair temporariamente aperte EXIT no controle remoto e para entrar novamente use a tecla azul. Para sair coloque em stand-by ou desligue. 
Thomson (Saba, Telefunken, Fergunson) TX91 x Desligar o televisor no interruptor principal e no controle remoto manter apertada a tecla VT AZUL enquanto liga o aparelho por 8 segundos. Com PR +/- seleciona os itens e VOL +/- ajusta os valores. Para sair desligue o interruptor principal. 
Toshiba CE19G10
CF19H22
CF13G22
CL20G22
CL20G30
TAC9700
TAC9702
TAC9727
TAC9800
TAC9803
Com o televisor ligado aperte MUTE no controle remoto, solte e aperte novamente enquanto aperta MENU no televisor; aparecerá um S na tela. Pressione novamente MENU para entrar. Com CANAL +/- selecione os itens e com VOL +/- os valores. Para sair: POWER. 
Toshiba MV13K…
MV19K…
(Combos TV / VHS)
x Desligue o aparelho da tomada por tempo suficiente para apagar a programação do relógio. Ligue o televisor e aperte VOL- enquanto aperta no controle remoto: 9 para ajustes ou 2 para ajuste H do OSD. 
Zenith
(Citizen)
SS2572 x No televisor pressione e segure MENU, VOLUME - e CANAL; o menu normal se transformará no de serviço. Para retornar ao menu normal pressione MENU. Com as setas acima e abaixo seleciona o item e direita e esquerda troca os valores. Para sair POWER. 
Zenith
(Citizen)
System 3 x 
Com o aparelho ligado pressione e mantenha apertado, no controle remoto, a tecla MENU até que apareça a mensagem "Welcome to Zenith". Solte o botão menu e introduza rapidamente a seqüência 9, 8, 7, 6, ENTER ou esta outra 9, 8, 7, 6, DiSPLAY. Com MENU troque as paginas, com as setas acima e abaixo selecione o item e com as setas direita e esquerda ajuste os valores. Para sair e salvar aperte ENTER.