Desbloqueo de TV

En algunas ocasiones, el Técnico reparador se encuentra con TVs en los que ha sido activado el "Control de padres" o la modalidad "Hotel" u "Hospital", que incorporan algunos equipos y que sirven para limitar el uso de mismo, el acceso a ciertos canales, el nivel de volumen, etc. Esto suele ocurrir por error del usuario en el manejo del aparato o simplemente por olvido de la clave o contraseña colocada. Se describe aquí el modo de liberar o desactivar el bloqueo de algunos equipos de diversas marcas y modelos. Es posible que algunos de estos métodos no funcionen en todos los modelos de la misma marca, así como es posible que algunos de ellos funcionen en otras, que usan el mismo chasis y/o microcontrolador. Los datos aportados aquí han sido recopilados de diversas fuentes (manuales de servicio, Internet, aportes de colegas y experiencias propias).

www.comunidadelectronicos.com

| Marca | Modelo | Chasis | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Admiral | AD294 |  | Ver: ITT SAT294 |
| Apex |  |  | En el C/R original presionar F y MUTE simultáneamente. O introducir la clave 3308 o 6688 |
| AudioTon | CTV5502 |  | Para desactivar el control de padres: Presione teclas UP y DOWN en el TV simultáneamente. Se encenderá en MODO de SERVICIO. Suelte las teclas UP y DOWN y apague el equipo (Power Off) |
| Aurora | MRT2070 |  | Ver: ITT SAT294 |
| Blaupunkt | MM63-13VT |  | Para desactivar el modo Hotel, presionar la tecla "i" en el control remoto al mismo tiempo que se enciende el TV desde el interruptor principal (main switch) |
| CCE | HPS-1402 HPS-1404 HPS-2002 HPS-2004 y otros ... | chasis que usan IC701 y IC702 | Poner el TV en stand by, presione la tecla de VOL+ en el TV durante más de 20 segundos. Sin soltar la tecla, desconecta el cable de alimentación. Suelte la tecla VOL+, conecte y encienda el TV |
|  | HPS-1405 HPS-2005 HPS-2706 HPS-2902 y otros ... | chasis que usan IC701 solamente | Con el TV en Stand by, desde el C/R presionar las siguiente secuencia: P.CH (por más de 2 segundos), OSD (un toque), MUTE (un toque), luego mantener presionada SLEEP o P.SKIP hasta que enciende el TV |
| Crown Mustang | CT-2004R |  | Encender el TV, y al visualizarse la llave que simboliza la clave de acceso, oprimir al simultáneamente los botones P+ y P- (CANAL+ y CANAL-). |
|  |  | H904 | Introduzca la siguiente secuencia: 2, 2, 1, 1. |
| Daewoo |  | CN-001G | En el menú especial, seleccione "parental control", luego "password", introduzca la siguiente secuencia: 2, 2, 1, 1. |
|  |  |  | El código "por defecto" en algunos modelos, es 000. Si ha sido cambiado, entrar al modo de servicio con la siguiente secuencia en el control remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. o 1, MUTE, DISPLAY, MUTE, seleccionar FACT para restablecer el código "por defecto" (000). |
| Diplomatic |  |  | Ver: CCE |
| Emerson |  |  | Encienda el TV con el C/R, oprima DISPLAY por más de 3 segundos, suelte y oprima MUTE |
| General Electric | 13TVR62 (combo TV-VHS) | UDP13/ UR32 | Con el equipo encendido, presionar el botón STOP/EJECT en el TV-VHS y simultáneamente MENU en el control remoto. |
| Grundig |  |  | Al ser solicitado el código de acceso, oprimir la siguiente secuencia en el control remoto VOL+, VOL-, CANAL-, CANAL+ |
|  |  |  | En algunos modelos, el código original es 7038 |
|  |  |  | Para activar o desactivar el modo HOTEL (u Hospital): con el TV apagado, presionar " i " en el control remoto y mantenerlo presionado, encender el TV. Se accede a un menú donde se puede activar o desactivar el modo HOTEL además de otras funciones. |
| Hitachi | CPT2030R |  | Al encender el TV y aparecer el pedido del código, presionar V+, luego la secuencia 2, 8, 3, 1 y por último CURSOR |
|  |  |  | Para anular la clave de acceso, desconectar el pin 3 del IC de memoria (TC 89101P) |
| ITT | SAT294 |  | Introducir la siguiente secuencia: MUTE, TV/VIDEO (o TIMER), POWER. |
| JVC | C1484 |  | Para desactivar el cerrojo electrónico, con el equipo en función TV, pulsar dos veces MENU, luego 4, 0, 2, luego pulsar el 1, 2, 3 o 4, dependiendo del programa que se quiera desproteger, luego de 3 segundos se desactivará el cerrojo |
| Kendo |  |  | Abrir el control remoto, conectarle las pilas, y cortocircuitar momentáneamente los pines 10 y 11 del circuito integrado. |
| LG | CP-14F60 CP-14S10 CP-20A30 y otros ... |  | Para desactivar el Bloqueo del teclado frontal del TV, desde el C/R active el MENU, y seleccione: BLOQUEADO, póngalo en OFF y luego presione ENTER |
| MegaStar | OT-1499 |  | Para desactivar el V-CHIP, mantener presionada la tecla DIS (display) por 10 segundos |
| Mitsubishi |  |  | Cuando en pantalla aparece "TV Locked", presionar en el C/R, simultáneamente las teclas: QV (Quick View) y 9. Luego ingresar al MENU, buscar la opción: "Parental Lock" (control de padres), al ser solicitada la contraseña, volver a presionar simultáneamente las teclas: QV y 9 para desactivar el Control de Padres. El código por defecto es: 0000 |
| Nokia | 5532 |  | Introducir la siguiente secuencia: MENU, PROG -, PROG +, VOL -, VOL +. Seleccionar "Hotel NO" y guardar presionado la tecla M (roja). |
| Panasonic | STG2157 y otros... |  | Con el TV encendido, oprimir simultáneamente: CANAL+ y ACTION (o MENU), soltar CANAL+ y oprimir y mantener POWER hasta que aparezca el menú en pantalla. El TV se reseteará a los valores originales de fabrica. |
|  | CT-Z1422 |  | Para desactivar clave de V-CHIP Presione simultáneamente el botón VOL- en el TV y la tecla 0 en el C/R por más de 1 segundo. |
| Panoramic |  |  | Ver: CCE |
| Philips |  | MD1 | Para salir del Modo Hotel, sintonizar el canal 38, en el control remoto oprimir el botón rojo (PICT), soltarlo e inmediatamente presionar OSD. |
|  |  | Anubis S-DD | Modo Hotel 1.- Se desactiva presionando simultáneamente PROGRAM+ y VOLUME-, mientras está seleccionado el programa 38. Modo Hotel 2.- Se desactiva presionando simultáneamente PROGRAM+ y VOLUME- , mientras está seleccionado el programa 40 |
|  | 14HT3152 | AA5H.1AA | Utilizando el control remoto "maestro" Mod. RC8611, seleccionar el ultimo canal disponible pulsando las teclas TV+/- en el C/R. Pulsar la tecla Volumen/P en el TV, luego la tecla volumen "-" en el C/R por más de cuatro segundos. Utilizar los cursores arriba y abajo para moverse en el menú. Con los cursores derecha e izquierda se seleccionan los ítem. Con las teclas numéricas se introducen valores. Ir a "Parameter Setting", luego a "Block function" donde se encuentran las opciones de desbloqueo. |
|  | 21PT2682 |  | Realizar la siguiente secuencia: MENU, CÓDIGO 8888, CANAL, TODOS, BLOQUEO 1º:NO, 2º:SI,l 3º:NO, SALIR. |
| Radiola |  |  | Para salir del Modo Hotel, sintonizar el canal 38, pulsar VOL- y STORE durante algunos segundos. |
| RCA | 13320 (TV-VCR) |  | Con el equipo encendido, presionar el botón STOP/EJECT en el TV-VHS y simultáneamente MENU en el control remoto. |
| Serie Dorada | SD23Z3 |  | Ver: LG |
| Sharp | 13VT-K100 13VT-R100 (combos TV-VHS) |  | Presionar por 5 segundos la tecla: TAMPER PROOF en el control remoto www.comunidadelectronicos.com |
|  | 13J-M100 25N-M100 25K-M180 CK25M10 CK25SR 25R-M100 y otros ... |  | Desconectar el TV del tomacorriente, presionar CANAL+ y VOL+, manténgalos presionados mientras conecta el TV, entrará a modo de servicio. Oprimir nuevamente las dos teclas por 6 segundos, para reset a valores predeterminados. |
| Telefunken |  |  | Poner el TV en STAMBY, luego apagar desde el interruptor ON/OFF, oprimir y mantener presionado STAMBY en el control remoto, mientras se activa el TV con el interruptor ON/OFF, en el menú que aparece desactivar LOCK |
|  |  | IKC2 | Para desactivar "promo irlock", con el TV apagado desde el interruptor Master, mantener presionados PROG+ y PROG- y encender el TV |
| Thomson |  |  | Ver: Telefunken |
| Toshiba | MV13K MV19K (combos TV-VHS) |  | Desconecte el equipo de la CA, durante algunos segundos para que se desprograme el reloj (timer). Con el TV encendido, presione VOL- y manténgalo presionado mientras presiona: 0 en el C/R. |

Recurso Alterno

Cuando no se dispone de la clave o contraseña activada, y no de conoce un método de desbloqueo, la alternativa puede ser cambiar la memoria EEPROM, en la cual el equipo almacena los datos de parámetros de ajuste (modo de servicio) y preferencias del usuario (canales preseleccionados, contraseña, etc.) En algunas marcas y modelos de TV (por ejemplo, Samsung, Sanyo), se puede reemplazar el integrado EEPROM, por uno del mismo tipo, "en blanco" (sin datos grabados). O también, borrar dicha memoria con un Programador de EEPROM y volverla a instalar. De ambas formas, el equipo recuperara su configuración inicial (como el día que se ensambló en la fabrica), sin bloqueo activado. Pero seguramente será necesario ingresar a Modo de servicio para efectuar los ajustes correspondientes (geometría, color, AGC, etc.) En otras marcas y modelos de TV (por ejemplo, RCA, G.E.), es necesario que la que la memoria EEPROM nueva, esté previamente programada, para el chasis especifico en el que se va utilizar. Con una memoria "en blanco", el equipo no funcionará. Es esos casos, se puede: 1) Adquirir en un distribuidor especializado, la EEPROM correspondiente para ese chasis en particular. 2) Usando un Programador de EEPROM, grabar una memoria nueva (o la misma) con la "data" copiada de un TV con el mismo chasis, que funcione correctamente. También será necesario ingresar luego, al Modo de servicio para efectuar los ajustes correspondientes (geometría, color, AGC, etc.)