MODOS DE SERVIÇO DIVERSOS

Sempre quando houver, será colocado ao lado do esquema o nome do colaborador

Do site http://eletronicaje.com.br Modo de Serviço de TV Aiwa Modelo: TV-AR295 Pressione a chave SW702 (service) na placa principal do aparelho. Com CANAL +/- seleciona-se os parâmetros e com VOL +/- ajusta-se o valor. Para sair pressiona-se OSD/OUT no controle remoto. Modelo: VX-T1470 VX-T2170 VX-G142 VX-S135 VX-S205 e outros COMBOS (TV+VCR). Desconectar da tomada por mais de 30 minutos ou curto circuitar o capacitor de "back-up". Colocar o volume no mínimo, pressionar VOL - simultaneamente com a tecla 9 no controle remoto. Com os botões 1 a 7 (1 a 8 em alguns modelos) selecionam-se os diferentes modos (sub-menu) de ajuste. Com VPL +/- ajusta-se os valores. Para sair e gravar os dados pressiona-se 8 (ou 0 em alguns modelos). Modelo: Outros Com o aparelho ligado, pressione a tecla TEST e, logo em seguida, DISPLAY no controle remoto. Com CANAL +/- move-se o cursor e com VOL +/- ajusta-se o valor. Para sair pressione DISPLAY e FINISH. Modo de Serviço de TV Admiral Modelo TM1021/ Modo de Serviço Com o aparelho ligado, digitar a seguinte seqüência no controle remoto: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY; aparecerão os menus "Factory 1/2/3". Com CANAL +/- modifica-se o numero do menu e com VOL +/- entra-se no sub-menu. Modo de Serviço de TV Broksonic / Orion Chassi: Todos Com a TV ligada sem OSD pressionar a tecla oculta no controle remoto. Alguns modelos têm um orifício na tampa e outros têm que desmontar o CR para ter acesso ao botão. Modo de Serviço de TV CCE Chassi: CCE / Memorizar PP E só apertar a tecla MEMÓRIA, (STORE vai ficar vermelho) depois aperte a tecla PP e depois a tecla MEMÓRIA, ai ela vai ficar verde o STORE e só aguardar sumir Pronto. Não esqueça de antes de tudo, digo antes de fazer os ajustes, fazer o ajuste de cor, brilho, contraste ao seu gosto. Modo de Serviço de TV Crow / Mustang Modelo: CM2002 / CM2007 Abrir o controle remoto retirando a tampa superior. Utilizar as teclas que não tem acesso externo e que se encontram abaixo de LAST CHANNEL e SOUND. Com CANAL + / - seleciona-se o item e com VOL +/- ajusta-se o valor. Modo de Serviço de TV Daewoo Modelo: Todos Com o aparelho ligado, pressionar a seguinte seqüência de teclas no controle remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. Nos modelos que não possuem a tecla RECALL, pressione: 1, MUTE, DISPLAY, MUTE. Para selecionar use CANAL +/- e para ajustar VOL +/-. Para gravar pressione DISPLAY e para sair MENU. Com o aparelho desligado, pressione no controle remoto a seguinte seqüência de teclas: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER; o aparelho liga em modo de serviço. Entre na opção "adjustments". Para sair salvando os dados basta desligar o aparelho.OBS: Não altere os valores que aparecem em "OPTIONS". Modo de Serviço de TV Emerson Modelo: ET13P2 Com o TV ligado pressione 1, MUTE, DISPLAY, MUTE no controle remoto. Para selecionar pressione CANAL +/- e para ajustar VOL +/-. Para sair salvando os dados aperte DISPLAY e MENU. Modo de Serviço de TV Hitachi Modelo: 20SA3B / 27CX5B / 27CX25B No televisor pressione AVX ou MENU e mantenha pressionado. Pressione POWER por 3 segundos para entrar no modo de ajuste de áudio ou mais de 5 segundos para os ajustes de imagem. Os itens de áudio aparecem como A00, os de vídeo como P00 e os dados como D000. Para entrar nos ajustes coloque D030 para o modo P e D020 para o modo A. Modo de Serviço de TV ITT Modelo: SAT-294 Com o aparelho em "stand-by", pressione a seguinte seqüência de teclas no controle remoto: MUTE, 3, 7,2 e POWER. Com a tecla 10 seleciona-se o ajuste e com a tecla VOL +/-, o valor. Para sair gravando os valores, pressiona-se POWER Modo de Serviço de TV JVC Modelo: 2973AR / Outros Com o televisor ligado, pressione simultaneamente DISPLAY e VIDEO STATUS no controle remoto. Para selecionar o item use MENU UP / DOWN, para trocar os valores use MENU LEFT / RIGHT e para sair pressione EXIT Modelo: 2184A No controle remoto introduza a seguinte seqüência: MENU, MENU, MENU, 1. Coloque a hora em 3:21, aperte STD, VSM e DISPLAY simultaneamente. Modelo: AV2186 / AV2196 No controle remoto, seguir rapidamente a seguinte seqüência: MENU, ajustar o relógio para 3:21, pressionar MUTE e as teclas com seta para subir e descer. Com 1, 2 e 3 selecione os diversos sub-menus e para sair aperte MUTE. Modo de Serviço de TV LG / Goldstar Modelo:CP-14K70 CP-20K70 CP-29K40 CP-29K44 Outros Chassi: MC-999 MC-7CD MC99GA Outros Com o aparelho ligado, pressione ao mesmo tempo a tecla MENU no controle remoto e no aparelho.Com CANAL +/- selecione o item e com VOL +/-, troque os dados. Para memorizar aperte OK no controle remoto e para sair POWER. Modo de Serviço de TV Magnavox Modelo: Todos Com a TV ligada pressione a seguinte seqüência: 0, 6, 2, 5, 9, 6 e MENU. Aperte a tecla MENU no televisor. Com CANAL+/- selecione os ajustes e com VOL +/- os valores. Para memorizar aperte POWER no televisor Modo de Serviço de TV Microsonic Modelo: Todos Com o aparelho desligado, pressione no controle remoto a seguinte seqüência de teclas: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER; o aparelho liga em modo de serviço. Entre na opção "adjustments". Para sair salvando os dados basta desligar o aparelho.OBS: Não altere os valores que aparecem em "OPTIONS". Modo de Serviço de TV Mitsubish Chassi: Mitsubish / Retirar Trava Em stand by acione ch + - até o aparelho ligar depois acione menu para desabilite a trava. Chassi: Mitsubish / Serviço Seqüências possíveis no controle remoto com a TV ligada: MENU, 2, 3, 5, 7. MENU, 1, 2, 5, 9. MENU, 1, 3, 7, 0. MENU, 2, 3, 5, 6/7/8/9. MENU, 8, 2, 5, 7. Com as teclas AUDIO e VIDEO selecione os ajustes. Para gravar pressione ENTER e para sair MENU. Modo de Serviço de TV Noblex Modelo: 14TC612 20TC613/G 21TC621G Abrir o controle remoto retirando a tampa plástica superior para acessar três botões (quatro em alguns modelos), com que se entra nos diferentes modos de serviço. Modelo: 14TC616 20TC615 Com o aparelho em "stand-by", pressionar a seguinte seqüência no controle remoto: MUTE / PAUSE, 1, 8, 2, POWER Modelo: 25TC630 29TC629 33TC634 Com o aparelho em "stand-by", pressionar a seguinte seqüência no controle remoto: PAUSE, 3, 7, 2 POWER Modelo: 14TC632 20TC633 20TC637 21TC631 Com o aparelho ligado, digitar a seguinte seqüência no controle remoto: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY; aparecerão os menus "Factory 1/2/3". Com CANAL +/- modifica-se o numero do menu e com VOL +/- entra-se no sub-menu. Modelo: 14TC639 20TC640 Manter pressionado o botão MENU na TV e apertar o botão 2 no controle remoto. Para ajustar a sintonia fina, manter pressionado o botão MENU na TV e apertar MENU no controle remoto Modo de Serviço de TV Nokia Modelo: 6363 7192 No controle remoto, introduzir rapidamente a seguinte seqüência: -/--, MENU, TV. Com CANAL +/- seleciona o item e com VOL +/- ajusta o valor. Modo de Serviço de TV Precision / Orion Modelo: Todos Com a TV ligada sem OSD pressionar a tecla oculta no controle remoto. Alguns modelos têm um orifício na tampa e outros têm que desmontar o CR para ter acesso ao botão Modo de Serviço de TV Panasonic Chassi: MX 5 / Modo de Serviço Modelos TC-14/20A8 e TC-14/20B8 A. COMO OPERAR O CONTROLE DAC DO MX5 / AJUSTE DE FUNÇÕES A.1. Modo de Serviço Para entrar no modo "CHQ" (Serviço) posicione o Off Timer em 30 através do controle remoto e ajuste o volume no mínimo através do painel do aparelho. Pressione simultaneamente as teclas "RECALL" no controle remoto e VOL (-) no painel do aparelho. As letras "CHQ" aparecem na cor magenta com fundo azul. Para alternar entre os modos CHQ’s pressione as teclas "1" ou "2" do controle remoto (CHQ1 até CHQ5). CHQ1 CHQ2 CHQ3 CHQ5 CHQ4 Para sair do modo "SERVIÇO" pressione a tecla "N" no controle remoto, ou apenas desligue o aparelho através do controle remoto. CHQ1 Pressionar as teclas "3" ou "4" para alternar as opções existentes: de OP1 até OP6. Para alterar entre as opções dentro de cada sub-item pressione teclas VOL (+) ou VOL (-) (a letra fica vermelha). Para memorizar as alterações pressione a tecla "0" (a letra volta a ficar verde). OP1 (sistema de cor) Esta opção alterna entre os sistemas de cores que ficarão disponíveis no aparelho. OP1=0 AUTO / PAL-M / NTSC (Mod. B8) OP2=1 AUTO / PAL-M / PAL-N / NTSC (Mod. Argentina) OP1=2 PAL-M (Mod. 8) OP2 (função game) Esta opção liga ou não a função GAME. OP2=ON GAME LIGADO OP2=OFF GAME DESLIGADO OP3 (Panasonic demo) Esta opção liga ou não a função DEMO, escreve Panasonic na tela ao ligar o aparelho. OP3 Não utilizado, manter em OFF. OP4 (tele-texto) Esta opção liga ou não a função TELE-TEXTO. OP4 Não utilizado, manter em OFF. OP5 (saso) Esta opção liga ou não a função SASO. OP5 Não utilizado, manter em OFF. OP6 (noise mute) Esta opção liga ou não a função NOISE MUTE, sem tela azul corta o ruído existente no canal sem sinal ou com sinal muito fraco. OP6 Não utilizado, manter em OFF. CHQ2 Pressionar as teclas "3" ou "4" para alternar entre as opções existentes, conforme sequência abaixo: Para alterar entre as opções de cada sub-item pressione as teclas VOL (-) ou VOL (+), a letra permanece verde. Não há necessidade de memorização. COR USUÁRIO SUB COR CALIBRAÇÃO MATIZ USUÁRIO SUB MATIZ CALIBRAÇÃO BRILHO USUÁRIO SUB BRILHO CALIBRAÇÃO CONTRASTE USUÁRIO SUB CONTRASTE CALIBRAÇÃO NITIDEZ USUÁRIO SUB NITIDEZ CALIBRAÇÃO CHQ3 Pressionar as teclas "3" ou "4" para alternar entre as opções existentes, conforme sequência abaixo: Para alterar entre as opções dentro de cada sub-item pressione as teclas VOL (+) ou VOL (-), a letra permanece verde. Não há necessidade de memorização. HC CENTRALIZAÇÃO HORIZONTAL VC CENTRALIZAÇÃO VERTICAL V ALT ALTURA VERTICAL CHQ4 Pressionar as teclas "3" ou "4" para alternar entre as opções existentes, conforme sequência abaixo: Para alterar entre as opções dentro de cada sub-item pressione as teclas VOL (+) ou VOL (-), a letra permanece verde. Não há necessidade de memorização. AFT CALIBRAÇÃO DO AFT VID CALIBRAÇÃO DO NÍVEL DE VÍDEO RF CALIBRAÇÃO DO AGC DE RF CHQ5 Pressionar as teclas "3" ou "4" para alternar entre as opções existentes, conforme sequência abaixo: Para alterar entre as opções dentro de cada sub-item pressione as teclas VOL (+) ou VOL (-), a letra permanece verde. Não há necessidade de memorização. B-CUT CALIBRA AZUL LOW LIGHT G-CUT CALIBRA VERDE LOW LIGHT R-CUT CALIBRA VERMELHO LOW LIGHT B-DR CALIBRA AZUL HIGH LIGHT R-DR CALIBRA VERMELHO HIGH LIGHT SUB-DR CALIBRA SUB-BRILHO BRILHO CALIBRA BRILHO Pressionar a tecla "5" para aparecer a linha BRANCA para a CALIBRAÇÃO do SCREEN. Para desaparecer a linha pressione a tecla "5" novamente. Tabela Direta dos DAC’s CHQ1 CHQ2 CHQ3 CHQ4 CHQ5 OP1 SUB-COR HC AFT B-CUT OP2 COR VC VID G-CUT OP3 SUB-NITIDEZ V ALT RF R-CUT OP4 NITIDEZ --- --- B-DR OP5 SUB-CONTRASTE --- --- R-DR OP6 CONTRASTE --- --- SUB BR --- SUB-BRILHO --- --- BRILHO --- BRILHO --- --- --- --- SUB-MATIZ --- --- --- --- MATIZ --- --- --- Acesso Direto à Memória Para obter acesso direto à memória posicione no item CHQ1, pressione simultaneamente as teclas VOL (-) no aparelho e MUTE no controle remoto. Para alterar entre as posições de memória pressione as teclas "3" e "4". Para mudar o conteúdo de cada posição de memória pressione as teclas VOL (+) ou VOL (-), ( a letra fica vermelha). Para memorizar as alterações pressione a tecla "0" (a letra volta a ficar branca). Para sair da memória pressione as teclas "1" ou "2" para trocar entre os CHQ’s ou pressione a tecla N, para sair totalmente do modo SERVIÇO. Tabela do mapa da memória EEPROM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0H 00 80 80 70 78 1A 1H 80 80 80 80 1A 2H 80 80 80 78 1A 3H FF D4 B0 CC 1A 4H 80 80 40 80 00 5H 80 00 6H 00 7H 8H 9H AH @3 @1 BH 33 @2 CH 33 00 55 DH 40 55 EH F0 55 FH 55 14A8/20A8 14B8/20B8 IC601 M52770SP M52770ASP 0F0 H @1 = 02 @1 = 00 AOH @3 = 30H @3 = 38H 0F0 H @2 = 55 @2 = AA A.2. Inspeção Elétrica Equipamentos necessários Medidor de Alta Tensão, Range até 30KV (tipo eletrostático ou resistivo). Voltímetro, Range 30VDC, 150VDC e 300VAC. Voltímetro RMS. DY, CY, CRT. Preparação Posicionar controles/ ajustes nas seguintes posições: Imagem Normal Ajustado Volume Mínimo TV/ Vídeo TV POT Screen Centro POT Foco Melhor Ponto (visual) Inspeção de Tensão Ajustar a tensão AC de entrada em 110V. Ligar a chave Liga/ Desliga S801. Sintonizar padrão CROSS HATCH. Ajustar os controles SUB-BRILHO (SUB BR) no CHQ5 e SCREEN para obter corrente de feixe zero. Verificar as tensões nos pontos abaixo: TENSÃO PONTO DE TESTE ESCALA DO VOLT. 90V ± 2,0V C823 (+) 300V 190V ± 15V E33 – PINO 1 300V 22V ± 2,0V D850 (CATODO) 30V 44V ± 2,5V D852 (CÁTODO) 50V 9V ± 1V TPE9 30V 5V ± 1V TPE10 30V 2,3Vrms ± 0,24v Y33 – PINO 4 30Vrms 180V ± 15V E33 – PINO 1 300V Retornar SCREEN e SUB-BRILHO (SUB BR) para um nível em que a imagem seja visível. A.3. Inspeção do Circuito de Deflexão e Pré Ajustes Equipamentos necessários Medidor de alta tensão, Range até 30KV (tipo eletrostático ou resistor). Modelo: TC-29S10 / Modo de Serviço A. SINTONIA AUTOMÁTICA Esta característica permite que todos os canais com sinal sejam sintonizados. Pressionado a tecla canal (UP ou DW) obteremos acesso somente aos canais com sinal. Procedimento Pressione a tecla função ACTION para se obter o menu principal na tela. Pressione a tecla Canal UP ou DOWN e Vol + ou – para selecionar o símbolo SETUP. Pressione novamente a tecla função ACTION para obter o menu ajuste. Pressione várias vezes a tecla Canal DOWN para selecionar a frase SINTONIA AUTOMÁTICA. Pressione a tecla VOLUME + ou – para iniciar a sintonia automática. Os canais avançarão automaticamente em ordem crescente até que todos sejam explorados. Uma vez concluída a sintonia automática, pressione 2 vezes a tecla ACTION para o menu de configuração desaparecer da tela. OBS.: Os números dos canais cujo sinais se encontram presentes na tela aparecerão na cor azul, isto significa que estes canais estão sintonizados. Os demais canais estarão ocultos, mas com acesso direto pelas teclas do controle remoto. B. SINTONIA MANUAL Esta característica escolhe o canal que se deseja armazenar na memória de exploração de canais. Pressione a tecla CANAL UP ou DOWN para obter acesso somente aos canais escolhidos. Procedimento Pressione a tecla de função ACTION para se obter o menu principal na tela. Pressione a tecla Canal UP ou DOWN, para selecionar o símbolo SET-UP. Pressione novamente a tecla de função ACTION para o menu de ajuste. Pressione a tecla de Vol + ou – até que apareça na tela o menu sintonia manual. Pressione a tecla Canal UP ou DOWN ou faça uso do teclado numérico de 0 a 9 do controle remoto a fim de selecionar os canais. Pressione a tecla Vol + para armazenar canais na memória (cor azul) ou tecla Vol – para suprimir os canais da memória. Pressione duas vezes a tecla função ACTION para que o menu sintonia desapareça da tela. Como entrar nas funções de Ajustes pelo Controle Remoto Passar para o canal 124 CATV. Pressionar VOL – até o mínimo. Pressionar simultaneamente as teclas SLEEP no controle remoto VOL – no televisor até aparecer a indicação CHK. Proceder conforme as TABELAS DE CÓDIGO DAS FUNÇÕES DE AJUSTE. Como entrar nas funções de Ajustes Modo de Fábrica Para entrar no modo de fábrica: - aterrar momentaneamente (FA-1) do conector de barramento de dados. Para sair do modo fábrica: - pressionar ao mesmo tempo as teclas "ACTION e POWER" do aparelho TV, por um tempo maior que 1,5 segs. Para entrar no modo Measure-com: aterrar (FA-1). Nesta condição, o microprocessador fica desabilitado, e o measure-com assume o comando. Para sair do modo measure-com: desaterrar (FA-1) do conector de barramento de dados. Para entrar no modo de serviço manual: aterrar momentaneamente (FA-1) para entrar no modo de fábrica. Em seguida pressionar simultaneamente as teclas "ACTION" e VOL +, para passar do modo fábrica para o modo de serviço manual. Para sair do modo de serviço manual para o modo usuário: Método 1: Pressionar simultaneamente as teclas "ACTION" e VOL +. No processo, o sistema sai do modo de serviço manual e volta para o modo fábrica. Para sair do modo fábrica, pressione simultaneamente as teclas "ACTION" e "POWER" por mais de 1,5 segundos no televisor. Método 2: Pressionando simultaneamente as teclas "ACTION" e "POWER" por mais de 1,5 segundos, o aparelho sai do modo serviço manual direto para o modo usuário. Neste método, o aparelho sai com parâmetros de usuário. Ajustado na condição de PRESET de fábrica definido para o mercado dos EUA. Para entrar no modo aquecimento (AGING) ou modo serviço manual: A partir do modo usuário, aterra-se momentaneamente FA-1 e em seguida, pressionar simultaneamente as teclas "ACTION" e "VOL +". Nota: Pressionando-se a tecla "RECALL", comuta-se entre as telas com imagem sintonizadas e tela branca que proporciona um aquecimento homogêneo e mais rápido. Para passar do modo de serviço manual, ou aquecimento, para modos de ajuste: Pressionar a tecla "POWER" para selecionar os modos de ajuste. Para selecionar os sub-itens de um grupo, pressionar canal UP ou DOWN. Para efetuar os ajustes de sub-itens, utiliza-se a tecla de VOL +. No caso de selecionar as opções de MODO DE AJUSTE DO CRT, pressiona-se a tecla "RECALL". Tabela de Códigos das Funções de Ajuste B AJUSTE DO CHASSIS B0 SUB-BRILHO B1 SUB-COR B2 SUB-TINT B3 SUB-CONTRASTE B4 VERMELHO DRIVER B5 SAÍDA DE ÁUDIO Aperte "POWER" para mudar de "B" para "C" C AJUSTE DO WHITE BALANCE C0 CENTRO HORIZONTAL C1 VERMELHO-CUT OFF C2 VERDE-CUT OFF C3 AZUL-CUT OFF C4 VERMELHO-DRIVE C5 AZUL-DRIVE Aperte "POWER" para mudar de "C" para "M" M AJUSTE DO SOM M0 NÍVEL DE ENTRADA M1 VCO STEREO M2 FILTRO M3 SEPARAÇÃO-NÍVEL BAIXO M4 SEPARAÇÃO-NÍVEL ALTO Precauções Itens comuns Os pontos seguintes não são descritos nos ajustes, mas devem ser seguidos, ao menos que seja especificado diferente. 1 – Intensidade do sinal de TV: A intensidade do sinal de TV em VHF é de 75 W aberto e de 50 W aberto em UHF, ao menos que exista outra especificação diferente (1mV = 0 dB). 2 – Posição dos núcleos das bobinas: Quando ajustadas as bobinas, o núcleo não deve ficar para fora (núcleo deve ficar perto da placa). 3 – Tensão AC de alimentação: Tensão de 120 a 240 VAC, ao menos que seja especificado diferente. Fator de distorção deve estar até 3%. 4 – Tensão DC de alimentação: O erro deve ser de até 2% para cada tensão de alimentação. C. INSPEÇÃO ELÉTRICA Instrumentos necessários Voltímetro……… 150VDC Voltímeto RMS Amperímetro…… faixa de 3mÁ Comutador de ajustes ou controle remoto Conexão Voltímetro DC: (+) No pino 3 do conector P3 da placa "P". (-) No pino 1 do conector P3 da placa "P". Voltímetro RMS:(+) No terminal H da placa "Y". Amperímetro DC: (+) No terminal TPD2. Procedimento Sintonizar padrão PHILIPS. Ajustar a tensão da rede para 120 e 220 VAC. Através do computador de ajustes ou controle remoto, ajustar o brilho e o contraste até que a imagem fique totalmente escura. Verificar se o voltímetro DC está com 130,5 ± 1V. Ajuste novamente o brilho e contraste para obter uma corrente de 1,40 mÁ no amperímetro DC. Confirmar que a tensão "hearter" está dentro de 6,5 ± 0,24 Vrms. C. PRÉ- AJUSTES DO CIRCUITO DE DEFLEXÃO C.1. Instrumentos necessários Medidor de alta tensão (faixa de 50 KV). Computador de ajustes ou controle remoto. C.2. Conexão Medidor de alta tensão. (+) No ânodo do CRT e (-) no terra do CRT. C.3. Ajustes Sintonizar padrão PHILIPS. Ajuste o R453 para corrigir a altura vertical. Sintonizar como padrão CROSSHATCH. Com o computador de ajustes ou controle remoto ajustar o brilho e o contraste até que a imagem fique escura. Verificar se a alta tensão é de 29,25 KV ± 1,25% KV. Sintonizar o padrão PHILIPS, e reajustar o brilho e o contraste para imagem normal. Usando o computador de ajuste ou controle remoto ajustar a centralização horizontal (CO) até que a imagem fique centralizada corretamente. Verificar que a largura horizontal está dentro da faixa normal. D. PRÉ AJUSTE DO CAG D.1. Instrumento necessário Osciloscópio D.2. Conexão Osciloscópio: (+) no terminal TP47 e (-) no terra D.3. Ajustes Sintonizar padrão barras coloridas com nível de sinal com 63 ± 2 dB (75W em aberto). Após confirmar que o contraste é variado pelo SUB-CONTRASTE, obter uma forma de onda no osciloscópio de 2,9 Vp-p. manter o pot. Do contraste no centro. Nota: não considerar porção de Blanking. Confirmar que o chuvisco aumenta na imagem quando o pot. De AGC RF (R 106) é girado no sentido anti-horário. Então lentamente gire o mesmo no outro sentido até que o chuvisco desapareça. E. AJUSTE PRELIMINAR DO WHITE BALANCE E.1. Instrumentos necessários Inspeção/ ajuste do reck com CRT, DY, CY, etc. Computador de ajuste ou controle remoto. Osciloscópio. Jumper de curto. E.2. Conexões Inspeção/ ajuste do rack (Chassis). Osciloscópio (+) no TP35 – GK ou TP47G e (-) no terra Jumper de curto: entre TPs8 e terra (FA2) E.3. Chaves e Controles Potenc. do Screen: totalmente no sentido anti-horário. Inspeção/ ajuste do rack: Ajustar após a imagem aparecer. E.4. Ajuste do CUT OFF Sintonizar padrão white balance. Observe TP35 através do osciloscópio, em seguida ajuste o sub-brilho (BO) para que se tenha 2,4 VDC, conforme figura abaixo. Observar GK através do osciloscópio, em seguida ajuste G-CUT OFF para que se tenha 195V, conforme a figura abaixo. Remova as pontas de prova do osciloscópio. Ajustar para os mesmos dados de G-CUT OFF para BLUE-CUT OFF. Conectar o jumper de curto entre TPS8 e terra, para obter a linha horizontal. Gire o potenciômetro de screen lentamente no sentido horário até que a primeira cor apareça levemente. Ajustar os dados de RED-CUT OFF e BLUE-CUT OFF, até obter a linha branca. Remova o jumper de curto. F. TESTE DE SOM Verificar se o som varia proporcionalmente, acionando os controles de volume. 2,4V 0V 195V 0V F.1. Teste de Operação do VR de Cor Preparação Controle de cor centro Controle de contraste máximo Seletor CATV modo TV Testes Sintonizar barras coloridas e confirmar as cores na imagem. Confirmar que o tint varia suavemente na direção correta quando o nível de tint é controlado. Confirmar que a cor desaparece com o controle de cor no mínimo e que a saturação de cor adequada é obtida com o controle de cor no máximo. Verificar a saturação de contraste de cor, variando-se os controles de contraste. G. AJUSTE VCO G.1. Instrumentos necessários Gerador de sinal de 42,17 MHz Freqüencímetro (100MHz) Fonte de Alimentação (16VDC) Fonte de Alimentação (1,5VDC) Fonte de Alimentação (2,5VDC) Jumper capacitivo (1µF) G.2. Conexões Gerador de sinal de 42,17 MHz: (+) No terminal de saída IF do seletor; (-) No terra do seletor. Freqüencímetro: (+) No terminal TP12; (-) No terra. Fonte de Alimentação 1,5VDC: (+) no terminal TP15; (-) no terra. Fonte de Alimentação 16VDC: (+) no terminal TP12; (-) no terra. Fonte de Alimentação 2,5VDC: (+) no terminal TP14; (-) no terra. Jumper capacitivo: (+) no terminal TPA1; (-) no terra. G.3. Procedimento Ajuste o gerador de sinal de 42,17 para obter uma saída de 100mVp-p. Ajuste L105 até obter uma indicação de 3,58MHz ± 10%KHZ no freqüencímetro. Nota: O ajuste de L105 deve ser feito após um aquecimento maior que 20 segundos. H. PRÉ-AJUSTE DE AFT H.1. Instrumentos necessários Gerador de 45,75MHZ ±100KHz variável. Voltímetro digital (DVM). Jumper de curto. Fonte de Alimentação 3,3VDC. Fonte de Alimentação 16VDC. Fonte de Alimentação 1,5VDC. H.2. Conexões Gerador de sinal de 45,75MHz: (+) cabo de saída no pino do seletor; (-) no terra. DVM: (+) no terminal TP12; (-) no terra. Fonte de Alimentação 3,3VDC: (+) no terminal TP14; (-) no terra. 0 Jumper de curto: entre TPS7 e o terra. Fonte de Alimentação 16VDC: (+) no terminal TPD9; (-) no terra. Fonte de Alimentação 1,5VDC: (+) no terminal TP15; (-) no terra. H.3. Ajustes Ajustar a saída do gerador de 45,75MHz de modo a obter tensão de 1,7V ±0,1V em TP12. Conectar o DVM no terminal TP16 e ajustar L151 para obter tensão dentro 4,6V ±0,5V. Confirmar que a tensão em TP16 varia mais do que ±1V pelo chaveamento do gerador de sinal de 45,75MHz em ±100KHz. I. AJUSTES DE SIF I.1. Instrumentos necessários Osciloscópio. Gerador de varredura de SIF. Fonte de Alimentação 3VDC. Fonte de Alimentação 16VDC. I.2. Conexões Gerador de varredura: (+) no terminal TP21 a (-) na blindagem de IF. Osciloscópio: (+) do cabo de entrada no terminal TPA10; (-) no terra. Fonte de Alimentação 3VDC: (+) no terminal TP14; (-) no terra. Fonte de Alimentação 16VDC: (+) no terminal TPD9; (-) no terra. I.3. Ajustes Ajustar o gerador de varredura para 5,0Vp-p (75W em aberto, nível não limitado na curva S). Ajustar L201 para obter markers de ±150KHz numa área linear. Confirmar que o nível entre os markers de ±150KHz ultrapassam 2,5Vp-p. + 150 KHz - 150 KHz Modelo: CT-27SF24 CT-31XC24 CT-27XF34 CT-F29992 Chassi: GL 10C Com o televisor ligado e usando o controle remoto: 1) Selecione o ícone SET-UP no menu principal e a modalidade CABLE na opção ANTENA. 2) Selecione o ícone TIMER e ajuste o cronômetro para 30. 3) Pressione ACTION duas vezes para sair dos menus e selecione o canal 124. 4) Ajuste o volume para o mínimo. Ao apertar VOL - novamente, entrará no modo de serviço (CHK). 5) Para sair pressione simultaneamente ACTION e POWER por mais de dois segundos. Modelo: CT-215785 CT-315185 Chassi: AEDP242 NA6L Com o aparelho ligado, curto-circuite os pontos FA1 e FA2. pressione ACTION (ou MENU) e VOL+ simultaneamente. Aperte POWER no CR para selecionar os sub menus de serviço. Com CANAL +/- selecione o item e com VOL +/- ajuste o valor. Para sair pressione ACTION (ou MENU) e POWER simultaneamente por dois ou três segundos Modelo: TAU Com a TV ligada, ajuste o volume para o mínimo e coloque a tela OFF-TIMER em ON. Pressione RECALL no controle remoto e simultaneamente VOL-na TV. Com as teclas 1 e 2 selecione os modos de ajuste. Com as teclas 3 e 4 escolha os itens. Com a tecla VOL +/- ajuste os valores. Modelo: Europeu Ajustar os graves para o máximo e os agudos para o mínimo. Apertar ao mesmo tempo REVEAL no controle remoto e VOL - na TV. Com as teclas de teletexto ROJA e VERDE selecione o item e com AZUL e AMARILLA ajuste os valores. Para sair NORM. Modo de Serviço de TV Philco Chassi: PVT / Modo de Serviço Colocar o volume no mínimo. Pressionar a tecla volume "-" juntamente com a tecla "9" do controle remoto. Pressionar a tecla "9" para entrar em outros menus de ajuste. Utilizar as teclas 1 à 8 do controle remoto para selecionar os ajustes. Para finalizar pressionar primeiro a tecla "9" e ao mesmo tempo o volume"-", em seguida a tecla "8"para sair da calibração. Chassi: 20V4 / Modo de Serviço Com o aparelho ligado aperte DISPLAY e MUTE. Para memorizar: DISPLAY. Para sair: MUTE Modo de Serviço de TV Philips Chassi: GR1-VA 5 / Ajuste de Serviço Com o aparelho ligado, aterrar o pino 10 do microprocessador IC7900 pôr mais de 2 segundos até que a tela da figura abaixo seja apresentada, removendo em seguida a conexão. - Pressione a tecla INSTALAR e a próxima tela está abaixo. - Pressione novamente a tecla INSTALAR e pôr último será a tela seguinte. Programação da E-EPROM Pressione a tecla INSTALAR até aparecer a tela da figura anterior. Através das teclas CANAL (<) (>) coloque a versão do aparelho que deve ser: 14GL1015 0 14GL1316 41 20GL1045 0 20GL1346 41 Após a programação pressione a tecla INSTALAR pôr mais de 2 segundos para memorizar. 0 Versão: <41> Instalar: Memorizar TMP47C834N TMP47C1237N 00:00 4 TMP47C834N 00:00:00 4 TMP47C1237N Sintonia Manual? < NÃO SIM > TMP47C834N 04 Próximo > Menu: Selecionar TMP47C1237N Memorização do PP padrão e sintonia de canais Sintonize um canal qualquer com sinal de antena ou gerador. Pressione a tecla MENU e na sequência ajuste de cor, brilho, contraste, volume para uma imagem normal e pôr último faça a memorização do PP. Acesse novamente a programação aterrando o pino 10 do IC7900 e em seguida pressione a tecla INSTALAR pôr mais de 2 segundos para memorizar. Para efetuar a sintonia dentro do modo de programação é necessário um gerador com todas frequências de canais VHF/ UHF/ Cabo. Caso não seja disponível, não manual dos canais saindo da programação, no modo normal através da tecla MENU. Chassi PT / Modo de Serviço Com o tv ligado, digite no controle remoto: 062596+menu, tudo em sequência. Chassi GX / Reset Coloque através do controle remoto o aparelho no canal 22 e em seguida pressione ao mesmo tempo as teclas no aparelho: -vol e + canal a tela vai escurecer e novamente acender. Chassi Y6 / Modo de Serviço Com o aparelho ligado pressionar consecutivamente no controle remoto as seguintes teclas: 0-6-2-5-9-6-MENU; aparecerá na tela a letra S e a identificação do equipamento. Ao apertar novamente MENU, aparecerão os diversos itens de ajuste em grupos de quatro; para selecionar use CANAL +/- e para ajustar VOL +/-. Para sair aperte POWER e os dados serão memorizados. Chassi Anubis S BB DD / Modo de Serviço Modo de serviço de check-up: Curto circuitar os terminais M28 e M29 enquanto liga o aparelho. Para sair coloque em STAND-BY. Modo de ajustes: Curto circuitar os terminais M31 e M32 enquanto liga o aparelho; cursor a direita seleciona dados. Cursor acima ou abaixo modifica valor. Para sair STAND-BY. Modo de Serviço de TV Precision Chassi: AK 19 No controle remoto pressione MENU e entre em INSTALAR. Introduza a seqüência 4-7-2-5. Para selecionar: CANAL +/-. Para ajustar: VOL +/-. Para salvar: Botão vermelho. Para sair: TV Chassi: AK 20 No televisor aperte VOL - e no controle remoto a seqüência PROG, -, TV. Para selecionar: CANAL +/-. Para ajustar: VOL +/-. Para salvar: Botão vermelho. Para sair: TV Modo de Serviço de TV Quasar Modelo: SP2726K SP2736K SP3136 Chassi: AREDC224 AEDC242 Com o aparelho ligado, curto circuite os pontos FA1 e FA2. pressione ACTION (ou MENU) e VOL+ simultaneamente. Aperte POWER no CR para selecionar os sub menus de serviço. Com CANAL +/- selecione o item e com VOL +/- ajuste o valor. Para sair pressione ACTION (ou MENU) e POWER simultaneamente por dois ou três segundos. Chassi: AK 20 No televisor aperte VOL - e no controle remoto a seqüência PROG, -, TV. Para selecionar: CANAL +/-. Para ajustar: VOL +/-. Para salvar: Botão vermelho. Para sair: TV Modo de Serviço de TV RCA / GE / Proscan Chassi: CTC175 CTC176 CTC177 CTC186 CTC187 Com o aparelho ligado, pressione e mantenha o botão MENU enquanto aperta sucessivamente POWER e VOL +. Aparecerá na tela P00 e V00. pressione VOL + até que indique V76 e, então, apertando CH +/-, selecione os itens e VOL +/- o nível dos mesmos. Para sais salvando os dados: POWER. Atenção: O item P01 é a freqüência horizontal e se for baixada demais desarma o televisor. Modelo: RAR2050 RAR2150 GE-20091 Chassi: TX-91 Com o aparelho ligado, pressione e mantenha o botão MENU enquanto aperta sucessivamente POWER e VOL +. A tela mostrará P000 e V000. pressione VOL + até que indique V076, V077, V078 ou V079 de acordo com o que se quer ajustar. CH +/- seleciona. VOL +/- ajusta. Para sair: POWER. Modo de Serviço de TV Samsung Chassi: KCT52A / Modo de Serviço Substituição da EEPROM (IC902) Na substituição da EEPROM todos os dados de ajustes voltam aos valores iniciais – sendo necessário reprogramar estes dados Após substituir o IC902 . Aquecer o aparelho por alguns segundos. No caso de troca do cinescópio – ajustar pureza e convergência. Ajustar: Balanço de branco – White Balance Sub-Brilho – Sub-Brightness Centralização vertical – Vertical Center Altura vertical – Vertical Size Largura Horizontal – Horizontal Size ENTRANDO NO MODO SERVICE Para entrar no MOD SERVICE – utilize o controle remoto, pressionando os seguintes comandos: STAND-BY – MUTE –1 – 8 – 2 - POWER ON Será apresentada a tela "FACTORY MODE" que possui 04 áreas: ADJUSTMENT (Ajustes) TEST PATTERN (Padrão de Testes) SET OPTION BYTE (Bytes de opção de ajustes) FACTORT RESET (Reset de fábrica) Acesse o modo de ajustes pressionando as chaves de "VOLUME" . Os parâmetros de ajustes estão listados na tabela abaixo. Selecione os itens pressionando as chaves de "CANAL". Após completar os ajustes do "MODO SERVICE" desligar o televisor no POWER OFF. AJUSTES: ADJUSTMENT - TABELA. AGC 45 NHS 42 VCO 64 NEA 44 SBT 9 NEP 27 SCT 2 NEC 31 SCR 11 NET 31 STT 11 PSL 20 RG 34 PVS 32 GG 32 PVA33 BG 34 PVA 33 SCO 9 PEA 43 NSL 21 PEP 31 NVS 25 PEC 22 NVA 40 PET 28 PARÂMETRO DE AJUSTES PRINCIPAIS Nota: Os valores de dados finais valem de acordo com o modelo N... Sistema NTSC, PAL-M P... Sistema PAL-N Exemplos: NSL – Vertical Slope (rampa vertical) no sistema- PAL-M e NTSC PSL - Vertical slope - (rampa vertical) no sistema – PAL-N Padrão de Teste: Este modo pode ser usado para confirmar se os ajustes de convergência e pureza estão certos. Acesse os parâmetros do PADRÃO DE TESTES pressionando as chaves de CANAIS, enquanto o modo SERVICE estiver em ON. O cursos de moverá pelo padrão testes. Pressione então a chave de VOLUME. Na tela aparecerá RED GREEN BLUE SET OPTION BYTE (byte de opção de ajuste) No modo SERVICE, várias opções podem ser selecionadas como o "Option Byte" Exemplo: BYTE 1 : 00 (língua inicial em português) BYTE 1 : 01 (língua inicial em espanhol) OPTION BYTE 0 0 0: NONE COMB FILTER 1: COMB FILTER 1 0: PORTUGUESE 1: SPANISH 0 2 0: TV/VIDEO 1/VIDEO 2 (HEX) 1: VIDEO 2 ONLY 3 0: AUTO POWER ON 1: NONE AUTO POWER 0 0: SHARPNES CONTROL 1: SHARP. LINEAR CONTR. 1 0: NTSC/PAL-M/PAL-N 0 1: NTSC/ PAL-M (HEX) 2 0: NR 1: NONE NR 3 DON’T CARE DON’T CARE FACTORY RESET: Quando o "Factory Reset" é selecionado os dados de controle de uso voltam aos valores iniciais. O dados de controle de uso estão disponíveis no MENU (picture, sound, e outra funções) Nota: Quando o Factory Reset é selecionado os dados de ajustes do MODO SERVICE não podem ser modificados. FUNCTION OSD RANGE DATA AUTO GAIN CONTROL AGC 0 ~ 63 43 VOLTAGE CONTROL OSCILLATOR VCO 0 ~127 64 SUB BRIGHT SBT 0 ~ 13 5 SUB CONTRAST SCT 0 ~1 3 10 SUB COLOR SCR 0 ~ 13 8 SUB TINT STT 0 ~ 13 2 RED GAIN RG 0 ~ 63 32 GREEN GAIN GG 0 ~ 63 32 BLUE GAIN BG 0 ~ 63 32 S – CORRECTION SCO 0 ~ 63 9 VERTICAL SLOPE NSL,PSL 0 ~ 63 25 VERTICAL SHIFT NVS,PVS 0 ~ 63 32 VERTICAL AMPLITUDE NVA,PVA 0 ~ 63 22 HORIZONTAL SHIFT NHS,PNS 0 ~ 63 38 EAST WEST AMPLITUDEN NEA,PEA 0 ~ 63 53 EAST WEST PIN NEP,PEP 0 ~ 63 42 EAST WEST CORNER NEC,PEC 0 ~ 63 31 EAST WEST TILT NRT,PET 0 ~ 63 31 Modelo: CN-3338 CN-5039 Chassi: K1 Com o televisor desligado, pressione no controle remoto: MUTE, 1, 8, 2 e POWER para entrar no menu principal de serviço. Para escolher um sub menu use CANAL +/-. Para alterar use VOL +/-. Para voltar ao menu principal pressione MENU. Para sair e salvar aperte POWER. Modelo: CX3079 Dentro do controle remoto está indicado um diodo não instalado. Coloque um 1N4148 ou similar no lugar, ligue a TV e aperte MENU para entrar no modo de serviço. Modelo: CW593 Com o aparelho em stand-by, aperte a seguinte seqüência de teclas: DISPLAY, MENU, MUTE, POWER. Com CH +/- selecione o item. Com VOL +/- ajuste o valor. Modelo: PLH-403 (Projetor LCD) Com o aparelho desligado, aperte a seguinte seqüência no CR: MUTE, 1, 8, 2, POWER. Com VOL +/- navegue no menu e com MENU e MUTE troque os dados. Pressione MEMORY para salvar e DELETE para sair. Modo de Serviço de TV Sanyo Modelo: C20LB94M Chassi: LA-4A Manter pressionado o botão MENU na TV e apertar o botão 2 no controle remoto. Para ajustar a sintonia fina, manter pressionado o botão MENU na TV e apertar MENU no controle remoto. Com o aparelho ligado, pressione M (memory) na TV por dois segundos e imediatamente M no controle remoto. Aperte SOUND para escolher e VOL +/- para ajustar. Modo de Serviço de TV Semp Toshiba Chassi: U9 / Modo de Serviço Modo de Serviço (S) Pressione a tecla mute no controle remoto e observe a inscrição "som desligado na tela" da tv. Pressione novamente a tecla MUTE e mantendo-a pressionada acione a tecla MENU no painel do televisor. A letra "S" aparece no canto superior direito da tela. Os endereços e dados aparecem no canto superior esquerdo da tela. Os endereços são acionados com as teclas CH +/- do controle remoto e os dados com as tecla VOL +/- Modo de Desenvolvimento (D) Com o televisor no modo S pressione a tecla CALL no controle remoto, e mantendo-a pressionada acione a tecla MENU no painel do televisor Observação: para sair do Modo de Serviço ou do Modo de Desenvolvimento desligue e ligue novamente o televisor. Reset: O televisor deve estar em Modo de Serviço Pressione a tecla CALL do controle remoto Pressione a tecla CALL no controle remoto e sem libera-lá pressione a tecla CH + no painel do televisor. Modelo: CE19G10 CF19H22 CF13G22 CL20G22 CL20G30 Chassi: TAC9700 TAC9702 TAC9727 TAC9800 TAC9803 Com o televisor ligado aperte MUTE no controle remoto, solte e aperte novamente enquanto aperta MENU no televisor; aparecerá um S na tela. Pressione novamente MENU para entrar. Com CANAL +/- selecione os itens e com VOL +/- os valores. Para sair: POWER. Modelo: MV13K… MV19K… (Combos TV / VHS) Desligue o aparelho da tomada por tempo suficiente para apagar a programação do relógio. Ligue o televisor e aperte VOL- enquanto aperta no controle remoto: 9 para ajustes ou 2 para ajuste H do OSD. Modo de Serviço de TV Sharp Chassi: Todos / Modo de Serviço Segure a tecla power e coloque-a na tomada, só solte tecla depois que o aparelho ligar. Para sair do modo de serviço, aperte a tecla sair do CR e desligue-a pelo CR. Chassi: C-29ST54 / Modo de Serviço MODO SERVIÇO DO TV SHARP MODELO C-29ST54 Entrar no MODO SERVIÇO: 1.1 MODO SERVIÇO – VARREDURA – COR – RB- AGC... Localizar os pontos de teste PT 2001 e PT 2002 ( fica próximo do Microprocessador) Com o aparelho ligado, preferivelmente no canal AV, jumpear rapidamente (um pequeno toque) PT 2001 com PT2002. No primeiro toque aparecerá as posições de S0 ... até ... S19, que podem ser alteradas pelas teclas de canais + e – Os endereços os valores serão alterados pelas teclas volume + e – Observar os valores na tabela abaixo: OBS.: tome muito cuidado (se aparecer os dígitos M0 – ajuste do som). Faça novamente o jumpeamento até retornar nos dígitos S0 ... S19. 1.2 MODO SERVIÇO - SOM Repita os procedimentos acima, porem com os dígitos M0 ... até M6 Para Sair do MODO SERVIÇO jumpear novamente (rapidamente por alguns segundos) até desaparecer os dígitos do S0 e M0 TABELA DOS ENDEREÇOS E VALORES FUNÇÃO ENDEREÇO VALOR FUNÇÃO ENDEREÇO VALOR SUBCONT S01 56 M01 26 TINT S02 46 M02 1E SUBCOR S03 36 M03 1B SUBRILHO S04 4C M04 16 NITIDEZ S05 24 M05 3B FREQ/VERT S06 00 M06 25 POS.HOR. S07 11 AGC SO8 24 ALTURA S09 26 S10 2F (RGB)R S11 00 (RGB)G S12 11 (RGB)B S13 06 G DRIVER S14 7F B DRIVER S15 80 3,58 S16 00 BALANCE S17 20 CLAMP S18 17 S19 BF Modelo: 25K-M180 25K-100 CK25M10 CK25SR Desconecte a TV da tomada e aperte CANAL+ e VOL + juntos enquanto liga o aparelho. Para selecionar: CANAL + e CANAL -. Para ajustar: VOL + e VOL -. Para sair pressione POWER ou desconecte o aparelho da rede Modelo: 25G-M60 25G-S60 Chassi: SN-51 Procure perto de IC 2001 (ou IC001) os pontos TP2001 e TP2002. Aplique um curto circuito momentâneo entre eles. Para selecionar: CANAL + e CANAL -. Para ajustar: VOL + e VOL -. Para sair pressione POWER ou desconecte o aparelho da rede. Modelo: 63CS-03SN 63CS-05SN Com o interruptor geral desligado, aperte e mantenha as teclas CANAL + e VOL + enquanto liga o aparelho. Aparecerá a tela de serviço. CANAL +/-: Seleciona. VOL +/-: Ajusta. Para salvar os novos dados, aperte STAND-BY no controle remoto. Para sair desligue o interruptor principal. Modo de Serviço de TV Sony Chassi: Todos / Modo de Serviço Ajustes elétricos pelo controle remoto 1- método de acesso ao modo de serviço a) - o televisor deve está em stand-by ( desligado pelo Power off) b) - Pressione a seguinte sequência de teclas no controle remoto: Display > 5 > volume (+) > Power O tempo para a sequência é de 2 segundos c) - Após o televisor irá ligar e aparecer na tela a mensagem SERVICE logo abaixo escrito o item e a função. d) - pressione o botão 1 ou 4 do controle remoto para selecionar o item a ser ajustado. e) - pressione o botão 3 ou 6 do controle remoto para mudar a função. f) - Para gravar na memória pressione os botões MUTING e ENTER g) - Pressione o botão 8 e ENTER para reinicializar. h) - Para sair do MODO de SERVIÇO desligue o aparelho, e volte a ligar novamente. 2 - Para confirmar a Gravação na memória a) - Após o ajuste desligue o aparelho da tomada de força, e aguarde alguns minutos e volte a ligar a tomada.. b) - Ligue o aparelho novamente em modo serviço e verifique se os valores estão de acordo com os valores que foi ajustado e gravados, se tiver algum erro refaça tudo e confira novamente, até ficar tudo certo. Veja na lista a seguir os item a ser ajustado. Chassi: KV / Modo de Serviço Modo de Serviço TV Sony chassis BA-4B Modelos KV-21B80 e KV 21S85 A. CUIDADOS E PRECAUÇÕES A.1. Cuidado! Curto circuite o ÂNODO do tubo de imagem e o capa do ânodo no chassis de metal, blindagem do CRT, ou no carbono pintado no CRT, antes de remover o ÂNODO. A.2. Precauções!! Um transformador de isolação pode ser utilizado durante algum serviço para evitar um possível choque elétrico, devido ao chassis estar vivo. O chassis deste receptor está conectado diretamente com a linha de alimentação AC. A.3. Cuidados com os componentes relacionados com a segurança!! Os componentes identificados com retícula ou com a marca I nos diagramas esquemáticos, vistas explodidas e nas listas de peças são componentes críticos para operação de segurança. Para reposição, utilize sempre peças recomendadas pelo manual ou suplemento publicado pela Sony. Os ajustes de circuito que são críticos para operarem em segurança são identificados neste manual. Siga sempre estes procedimentos quando for substituir componentes críticos ou se tiver suspeita de operação imprópria. B. FUNÇÃO DE AUTO-DIAGNÓSTICO O aparelho deste manual possui a função de auto-diagnóstico. Se ocorrer alguma falha, o led STANDBY/TIMER piscará automaticamente. O número de vezes que o led piscar estará indicando o tipo do efeito. O tipo de problema que o led STANDBY/TIMER indica está listado no manual de instruções para o conhecimento dos usuários e para uma referência. Caso o sintoma do erro não puder ser reproduzido, utilize o controle remoto para acessar a memória onde estão armazenados os dados de defeitos para rever os problemas ocorridos e a sua frequência. B.1. Indicadores do teste do diagnóstico Quando ocorre um erro, o led STANDBY/TIMER pisca o número de vezes ajustado para indicar a causa provável do problema. Se ocorrer mais de um erro, o led indicará o primeiro problema. O Resultado de todos os auto-diagnósticos serão indicados no visor. Não havendo falhas, o visor de auto-diagnóstico indicará o valor "0". Descrição do Item do Diagnóstico N.º de vezes em que o led STANDBY/TIMER pisca Tela de AUTO-DIAGNÓSTICO/ Resultado do Diagnóstico Localização da Causa Provável Sintomas Detectados * Aparelho não liga Não acende ---------- - O cabo de força está desligado. - Fusível está queimado (F600). - O aparelho não liga. - O TV não é alimentada. - Falta de tensão CA. * Sobrecorrente na linha+B (OPC) 2 vezes 2:0 ou 2:1 - H.OUT (Q502) com fuga. (Placa A). - Q701 com fuga. (Placa C) - O aparelho não liga. - Fuga na alimentação. * Falta de deflexão Vertical 4 vezes 4:0 ou 4:1 - +13V não é fornecido. (Placa A) - IC541 com fuga. (Placa A) - Entrou em modo standby após horizonte raster. - Falta de pulso de deflexão Vertical. - A alimentação está em curto ou a alimentação parou. * Falha no sinal White balance (não balanceado) 5 vezes 5:0 ou 5:1 - Vídeo OUT (Q392 para 394) com fuga. (Placa A) - IC301 com fuga. (Placa A) - G2 está ajustado inadequadamente. - Nenhum raster foi gerado. - A saída de pulso de referência da deflexão corrente do CRT cathode é pequena. Nota 1: Se uma sobrecarga +B for detectado, o broqueio da deflexão vertical é detectado simultaneamente. O sintoma diagnosticado primeiro pelo microprocessador será indicado na tela. B.2. Para a indicação Standby parar de piscar Desligue a tecla de alimentação da unidade principal do TV ou desconecte o cabo de alimentação da tomada da rede elétrica para a indicação STANDBY parar de piscar. B.3. Tela de AUTO-DIAGNÓSTICO Para erros com sintomas como "a alimentação desliga algumas vezes" ou "a tela desaparece algumas vezes" os quais não podem ser confirmados, é possível rever as ocorrências passadas das falhas para confirmar esta tela. Para entrar na Tela de Teste No modo STANDBY, pressione sequencialmente as teclas a seguir no controle remoto rapidamente conforme a seguir: Tela de auto-diagnóstico: Tela Canal 5 Volume - Power ON AUTO DIAGNÓSTICO 2: 0 3: N/A 4: 0 5: 1 101: N/A O número "0" indica que não foi detectado falhas. O número "1" indica que a falha foi detectada somente uma vez. B.4. Circuitos envolvidos no AUTO-DIAGNÓSTICO Sobrecorrente +B (CP) Ocorre quando uma sobrecorrente na linha +B (115V) for detectado pelo pino 18 do IC301. Se a voltagem do Pino 18 do IC301 for menor que 1V quando o V. SYNC for maior que sete verticais em um período, o equipamento desligará automaticamente. Falha de flexão Vertical Ocorre quando não houver deflexão vertical no pino 17 do IC001. A alimentação será desligada quando o intervalo das ondas exceder a 2 segundos. Falha do White Balance Se o nível RGB (refira o nível RGB do detector AKB Ref do pulso que detecta 1K), não ajustar em 2 segundos após o aparelho ser ligado, este erro será detectado pelo IC301. O TV permanecerá ligado, mas não haverá imagem. B.5. Método de ajuste do modo de ajuste de serviço Procedimento do modo de ajuste de serviço 1. Modo Standby. (desligado) 2. DISPLAY 5 VOL (+) POWER no controle remoto. (Pressione cada tecla dentro de um segundo.) Entrada no modo de ajuste de serviço 3. A tela mostra o item a ser ajustado. 4. Pressione 1 ou 4 no controle remoto para selecionar o item. 5. Pressione 3 ou 6 no controle remoto para mudar os dados. 6. Pressione MUTING depois ENTER para escrever na memória. SERVICE AFC 0 Disp (item) Item data Memória do modo de ajuste de serviço 7. Desligue e ligue o aparelho para sair. B.6. Ajuste do White Balance 1. Coloque um sinal de tela branca. 2. Entre no MODO de SERVIÇO. 3. Ajuste DCOL para "0". 4. Ajuste a CONTRASTE e BRILHO no mínimo. 5. Ajuste com SBRT se necessário. 6. Selecione GCUT e BCUT com 1 e 4. 7. Ajuste o melhor balanço do branco com 3 e 6. 8. Ajuste a CONTRASTE e BRILHO no máximo. 9. Selecione GDRV e BDRV com 1 e 4. 10. Ajuste o melhor balanço do branco com 3 e 6. 11. Reset DCOL para "1". 12. Escreva na memória pressionando MUTING e ENTER. C. AJUSTE DOS CIRCUITOS C.1. Procedimento do modo de Ajuste de Serviço 1. Modo Standby. (desligado) 2. DISPLAY 5 VOL (+) POWER no controle remoto. (Pressione cada tecla dentro de um segundo.) Entrada do modo de Ajuste de Serviço 3. A tela mostra o item a ser ajustado. 4. Pressione 1 e 4 no controle remoto para selecionar o item. 5. Pressione 3 e 6 no controle remoto para mudar o dado. 6. Pressione MUTING depois ENTER para escrever na memória. SERVICE WRITE MUTING (verde) ENTER (vermelho) Service SYS 0 Disp (item) Item data Memória do modo de Ajuste de Serviço 7. Pressione 8 depois ENTER no Controle Remoto para inicializar. 8. Desligue e ligue o aparelho para sair. Método de confirmação da Escrita na Memória 1. Após o ajuste, desconecte o plugue da tomada AC da rede elétrica, e depois conecte novamente na tomada AC. 2. Ligue a alimentação e ajuste no modo de serviço. 3. Chame os itens de ajuste novamente para confirmar se estão ajustados. Teclas de Ajuste e Indicador SERVICE WRITE MUTING (verde) ENTER (vermelho) SERVICE RESET Realize o passo 7 quando ajustar os Ids 0 para 4 e quando substituir e ajustar o IC003 Itens de Ajuste NO. ITEM FUNÇÃO FAIXA DE DADOS NTSC PAL-M PAL-N VÍDEO MÉDIA DE DATOS 1 HSIZ Largura Horizontal 0-63 31 31 31 31 2 HPOS Posição Horizontal 0-63 21 21 19 34 3 VBOW VCT Line Bowing Adj. 0-15 6 7 4 VANG VRT Line Bow Slant Adj. 0-15 6 7 5 TRAP Trapézio Horizontal 0-15 15 7 6 PAMP Horiz. Pin Distortion Adj. 0-63 31 31 31 26 7 CPIN Same as Pamp-SCRN TP/BTM 0-63 31 31 31 31 8 VSIZ Altura Vertical 0-63 43 43 47 12 9 VPOS Posição Vertical 0-63 35 35 28 13 10 VLIN Linearidade Vertical 0-15 7 7 7 7 11 SCOR Vertical Amount Adj. 0-15 7 7 7 4 12 VZOM 16:9 CRT Z Mode ON/OFF 0,1 0 0 13 EHT Correção de alta voltagem VRT 0-15 15 7 14 ASP Aspect Ratio Control 0-63 47 47 15 SCRL 16:9 CRT Z Mode Tran SCRL 0-63 31 31 16 HBLK RGB OUT Width Control 0,1 1 0 17 LBLK Left Screen HBLK Control 0-15 15 7 18 RBLK RGT Screen HBLK Control 0-15 3 7 19 VUSN V SAW Waveform Compres 0,1 0 0 20 HDW H. Drive Pulse Width 0,1 0 0 21 EWDC EW/DC Adjust 0,1 0 0 22 LVLN Screen BTM VRT Lin Adjust 0-15 0 0 23 UVLN Screen Top VRT Lin Adjust 0-15 0 0 24 RDRV Controle de saída R 0-63 30 31 25 GDRV Controle de saída G 0-65 24 31 26 BDRV Controle de saída B 0-63 21 31 27 RCUT Controle de saída do corte R 0-15 15 7 28 GCUT Controle de saída do corte G 0-15 7 7 29 BCUT Controle de saída do corte B 0-15 7 7 30 DCOL ON/OFF Cor Dinâmico 0,1 0 1 31 SHUE SUB HUE 0-31 15 7 32 SCOL SUB Color 0-31 14 14 14 7 33 SBRT Brilho 0-31 7 8 34 RON ON/OFF de saída do R 0,1 1 1 35 GON ON/OFF de saída do G 0,1 1 1 36 BON ON/OFF de saída do B 0,1 1 1 37 AXPL Axis PAL 0,1 0 0 38 AXNT Axis NTSC 0,1 0 0 39 CBPF Chroma BPF ON/OFF 0,1 1 1 40 CTRP Y Trap Filter ON/OFF 0,1 1 0 0 41 COFF Color ON/OFF 0,1 0 0 42 KOFF Set Color Killer 0,1 0 0 43 SSHP SUB Sharpness 0-15 10 8 44 SHPF Sharpness Circuit Fo 0,1 1 1 1 45 PREL PRE/OVR Shoot Switching 0,1 0 0 46 Y-DC DC Trans Ratio Switching 0,1 1 1 47 GAMM Gamma Correction AMNT 0-3 1 2 48 ABLM Mode Chaveamento ABL 0,1 7 0 49 VTH ABL C D VTH Switching 0,1 1 1 50 YDEL Controle do tempo do Delay Y 0-15 7 7 51 NCOL No Color ID 0,1 1 0 52 FSC FSC OUT ON/OFF 0,1 1 0 53 K-ID Killer ID Control SW 0,1 0 0 54 HOSC H VCO Oscillation Freq. 0-15 10 8 55 VSS V Sync Slice Level 0,1 0 0 56 HSS H Sync Slice Level 0,1 0 0 57 HMSK 0,1 1 1 58 VTMS Select Signal VTIM PIN 0-3 0 0 59 CDMD V CNT DWN Mode Switching 0-3 0 1 1 60 AFC AFC Loop Gain Switching 0-3 0 0 0 61 FIFR Field Frequency 0-3 3 1 62 SBAL Sub Balance 0-15 13 7 63 SBAS Sub Bass 0-127 15 20 64 STRE Sub Treble 0-63 51 3 Tabela ID KV- ID-0 ID-1 ID-2 ID-3 ID-4 1 21B80 19 3 2 14 117 2 21S85 19 3 5 206 117 C.2. Ajustes da Placa Ajuste da Freqüência Horizontal 1. Insira um sinal do monoscópio. 2. Entre no Modo de Ajuste de Serviço. 3. Conecte um contador de frequência para a base do Q501 (TP-500 H. DRIVE). 4. Selecione o item do AFC, ajuste no nível 3 (livre). 5. Verifique a frequência horizontal para o 15735 ± 200 Hz. (NTSC) ou verifique a frequência horizontal para o 15650 ± 200 Hz. (Trinorma). 6. Selecione o item do AFC novamente, ajuste o nível "0". 7. Escreva na memória pressionando MUTING depois ENTER. Ajuste da Frequência Vertical 1. Selecione vídeo 1 sem sinal de entrada. 2. Ajuste as condições com o ajuste padrão. 3. Conecte o contador da frequência no TP-508 ou CN501 VDY (+) pino 6 conector e terra. 4. Verifique a Frequência Vertical para o 60 ± 2 Hz (NTSC). 5. Verifique a Frequência Vertical para o 50 ± 2 Hz (Trinorma). Ajuste do Sub Contraste (SCON) 1. Insira um sinal de barra de cor. 2. Selecione a cor vermelha. 3. Ajuste para o MODO de SERVIÇO. 4. Selecione o item DCOL para o nível "0". 5. Ajuste as condições conforme a seguir. Contraste…………………… Max Cor…………………………… Min Brilho………………………… Centro R ON………………………… ON (1) G ON………………………… OFF (0) B ON………………………… OFF (0) Service RON 1 1 : ON 0 : OFF 6. Conecte a ponta do osciloscópio no Pino CN301 5 (R OUT) da placa C e terra. 7. Selecione RDRV com 1 e 4. 8. Ajuste com 3 e 6 para: 1.70 ± 0.05 Vp-p. 9. Reset o item DCOL para o nível "1". 10. Escreva na memória pressionando MUTING depois ENTER. 11. Retorne os itens a seguir para normal após o ajuste. Contraste…………………… Max Cor…………………………… Centro Brilho………………………… Centro R ON………………………… ON G ON………………………… ON B ON………………………… ON Ajuste da Posição dos Caracteres (DISP) 1. Insira um sinal de barra de cor. 2. Entre no MODO de SERVIÇO. 3. Selecione DISP com 1 e 4. 4. Ajuste com 3 e 6 para ajustar os caracteres no centro. 5. Escreva na memória pressionando MUTING depois ENTER. 6. Verifique se o texto está visualizado na tela. Ajuste do Sub Brilho (SBRT) 1. Insira um sinal de barra de cor. 2. Entre no MODO de SERVIÇO. 3. Ajuste a CONTRASTE e BRILHO para o mínimo. 4. Selecione SBRT com 1 e 4. 5. Ajuste com 3 e 6 para obter um fundo visível fraco. 6. Escreva na memória pressionando MUTING depois ENTER. 1.70 ± 0,05 Vp-p White Black SERVICE DISP 15 V2 V3 V4 V1 V. Size (VSIZ) V. Center (VPOS) Ajuste do SUB HUE, SUB COLOR (SHUE, SCOL) 1. Insira um sinal de barra de cor. 2. Entre no MODO de SERVIÇO. 3. Selecione o item DCOL e ajuste no nível "0". 4. Conecte a ponta do osciloscópio na Placa C, CN301 Pino 7 (BLUE OUT). 5. Selecione SHUE e SCOL com 1 e 4. 6. Ajuste com 3 e 6 para o V1 = V4 ± 0.1 Vp-p (SCOL) e V2 = V3 ± 0.1 Vp-p (SHUE). 7. Reset o item DCOL para o nível "1 ". 8. Escreva na memória pressionando MUTING depois ENTER. Ajuste do Tamanho (VSIZ) 1. Insira um sinal quadriculado. 2. Entre no MODO de SERVIÇO. 3. Selecione VSIZ com 1 e 4. 4. Ajuste com 3 e 6 para a melhor altura vertical. Ajuste da Posição Vertical (VPOS) 1. Insira um sinal quadriculado. 2. Entre no MODO de SERVIÇO. 3. Selecione VPOS com 1 e 4. 4. Ajuste com 3 e 6 para o melhor centro vertical. 5. Escreva na memória pressionando MUTING depois ENTER. H. Center (VPOS) V Correction (VSCO) V Correction (VSCO) Ajuste da Posição Horizontal (HPOS) 1. Insira um sinal quadriculado. 2. Entre no MODO de SERVIÇO. 3. Selecione HPOS com 1 e 4. 4. Ajuste com 3 e 6 para o melhor centro horizontal. 5. Escreva na memória pressionando MUTING depois CENTER. Linearidade Vertical (VLIN) e Correção Vertical 1. Insira um sinal quadriculado. 2. A correção vertical é ajustado automaticamente através dos circuitos e deverá satisfazer as condições abaixo: Memória do Ajuste do Modo de Serviço 1. Mude DCOL para "1". 2. Após completar todos os ajustes, pressione "0" depois ENTER. Service Read Read from Memory Cuidado: Não desligue a alimentação ou o CA imediatamente após pressionar MUTING depois ENTER. Espere pelo menos 10 segundos Green 0 Red ENTER Modelo: KV-27XBR15 KV-27XBR50 KV-27HSR10 KV-32XVR35 Chassi: ANU-I FN Com o aparelho desligado aperte e mantenha o botão de serviço, que está localizado na placa de conectores traseiros, enquanto liga o aparelho pelo CR. AUDIO e VIDEO selecionam os sub menus. 1 e 4 selecionam o item. 3 e 6 alteram os valores. Aperte MUTE e ENTER para salvar e POWER para sair. Modelo: KV-20M20 KV-20S20 KV-21RD1 KV-C2583 Chassi: BA3 Com o aparelho desligado introduza a seguinte sequencia no controle remoto: DISPLAY, 5, VOL+, POWER. 1 e 4 selecionam o item. 3 e 6 alteram os valores. Aperte MUTE e ENTER para salvar e POWER para sair. Modelo: KV 29EX Com o aparelho desligado Pressione simultaneamente CANAL+ e CANAL-, enquanto liga o equipamento. Aparecerá na tela TT e introduzindo dois números entra nos sub menus. Com UP / DOWN (+/-) selecione o item e com OK entre nele. Com UP / DOWN (+/-) ajuste o valor e com OK salve. Modelo: KV 9PT50 Com o aparelho desligado introduza a seguinte seqüência no controle remoto: DISPLAY, 5, VOL+, POWER. 1 e 4 selecionam o item. 3 e 6 alteram os valores. Aperte MUTE e ENTER para salvar e POWER para sair. Modelo: WEGA KV-14FM14 KV-32FV16 KV-13FV26 Com o aparelho desligado introduza a seguinte seqüência no controle remoto: DISPLAY, 5, VOL+, POWER. 1 e 4 selecionam o item. 3 e 6 alteram os valores. Aperte MUTE e ENTER para salvar e POWER para sair. Modelo: Europeu Aperte a seguinte seqüência no CR: IT, 5, VOL+, TELETEXT OFF. Aparecerá TT na tela. Aperte MENU para ver as opções. Modo de Serviço de TV Tatung Chassi: Todos Com o aparelho ligado, aperte a pequena chave atraves de um orifício ao lado da tecla "MENU". Na tela aparece a palavra 'VERSION". Com CH acima e abaixo se trocam os parâmetros e com VOL +/- os valores. Modo de Serviço de TV Telefunken Modelo: TK1499 TK2098 TK2099 Apertar a seguinte seqüência no controle remoto: IMAGEM, FACTORY, STAND-BY, MUTE, 1, 8, 2, POWER ON. Com VOL ajusta o parâmetro e com CANAL +/- o valor. Para sair aperte FACTORY ou POWER Modelo: TK2078 Manter apertada a tecla MENU no televisor e ao mesmo tempo apertar SETUP no controle remoto. CANAL +/- trocam os parâmetros e VOL +/- os itens. Para sair e salvar aperte SETUP. Modo de Serviço de TV Thomson (Saba, Telefunken, Fergunson) Modelo: GY20TH Chassi: ICC 17 Desligar o televisor no interruptor principal, Apertar e segurar PR e VOL- por 8 segundos enquanto liga o aparelho. Com PR +/- seleciona os itens e VOL +/- ajusta os valores. Para sair temporariamente aperte EXIT no controle remoto e para entrar novamente use a tecla azul. Para sair coloque em stand-by ou desligue. Modelo: TX 91 Desligar o televisor no interruptor principal e no controle remoto manter apertada a tecla VT AZUL enquanto liga o aparelho por 8 segundos. Com PR +/- seleciona os itens e VOL +/- ajusta os valores. Para sair desligue o interruptor principal. Modo de Serviço de TV Zenith Chassi: Todos / Modo de Serviço Ajustes elétricos pelo controle remoto método de acesso ao modo de serviço a) - o televisor deve está ligado (ligado pelo Power on) b) - Pressione a seguinte sequência de teclas no controle remoto: Aperte a tecla do menu e aguarde até que apareça na tela lado direito um quadro vermelho então digite na ordem de 2 segundos ( 9, 8, 7, 6, e enter ) ela vai abrir o comando de serviço ai e só selecionar o que está fora de ajuste e modificar. Podemos fazer todos os ajustes do aparelho por este modo. Veja Tabela a seguir. A-018382-03 1, 69 00 Fact Mode 0 45 RGB Cont 49 01 Preset Px 0 46 Sub Color 80 02 Theater Px 0 47 Colr Dec 185 03 Game Px 0 48 Colr EnpH 76 04 Sports Px 0 49 Ynr OFF R 2 05 Daylght Px 0 50 YNR OFF A 2 06 Weaksig Px 0 51 Ynr ON 1 07 Vert Pos 15 52 Y Enhace 2 08 Horiz Pos 21 53 Hn Freq 163 09 Key Defeat 0 54 Vel Modul 3 10 Chan LocK 0 55 BLE Gain 0 11 Min Vol 0 56 Pip Hpos 16 Tabela do Modelo SAR-2953BT 881-2 1,12 Preset Px Store Aux Chnl on Aux Bright 38 Brightness 50 Cap Phase 100 Vert Pos 11 Horiz Pos 31 Chan Lock off Max Volum off Min volum off AC On off Key Deft off Auto Prgm 2 CRT Glass lite Seq Avail on Text Mode on SRch Dsply on Wpl sw off P/n gp off Vert Phase 3 Horz Phase 14 Y Mute off Blk/Wht Sw off Xtal mode auto Color sys auto P/N Atten off Xtal Srch 4V AFC SW Norm 05/24/96-B 12 Max Vol 63 57 Pip SelDel 0 13 AC Pwr on 0 58 Pip Ydel 0 14 Av LocK 0 69 Pip Sw1 0 15 Feat Level 0 60 Pip Hsidel 2 16 Band /AFC 0 61 Pip Vsidel 0 17 Proj Mode 0 62 Pip Fry 5 18 Bright RF 130 63 Pip Vspdel 0 19 Bright AUX 99 64 Pip Clisw 0 20 Sub Contr 20 65 Pip Pllyc 0 21 Low Gdrive 48 66 MpipSeldel 0 22 Med Gdrive 53 67 MpipHSildel 11 23 Hi Gdrive 58 68 MpipVSildel 0 24 Low Bdrive 27 69 MpipVSpdel 0 25 Med Bdrive 44 70 MpipSelmod 0 26 Hi Bdrive 58 71 MpipPLLTc 1 27 Horiz Phase 16 72 MpipWipesp 1 28 Col Gamma 1 73 Mpip Fry 5 29 Fil Adjust 1 74 MpipChary 0 30 Ct Brite L 139 75 MpipCbacky 0 31 Ct Brite H 170 76 MpipVsllsq 0 32 Rtemp1 Lo 40 77 MpipVspisq 0 33 Rtemp1 Hi 40 78 MpipInfr 1 34 Rtemp2 Lo 38 79 MpipPedesv 0 35 Rtemp2 Hi 41 80 MpipPedesU 0 36 Rtemp3 Lo 39 81 MpipDacnst 0 37 Rtemp3 Hi 39 82 Input Lev 7 38 Btemp1 Lo 32 83 Ster Vco 25 39 Btemp1 Hi 31 84 Sap Vco 6 40 Btemp2 Lo 32 85 Sap Lpf 10 41 Btemp2 Hi 33 86 Ster Lpf 22 42 Btemp3 Lo 33 87 Spectral 58 43 Btemp3 Hi 32 88 WideBand 33 44 RGB Brite 73 00. 00 SS=1111111111111111 17/09/96 TE=10110000 Esta e uma tabela de Funções da TV ZENITH ModeloSY-3581DT de 38"Polegadas Para acessar esta tabela Faça o seguinte no controle remoto APERTE A TECLA MENU ATÉ APARECER UM QUADRO VERMELHO DE HORA NA PARTE SUPERIOR DA TELA LADO DIREITO DE QUEM ESTÁ VENDO, NETE MOMENTO DIGITE OS SEGUITES NUMEROS 9,8,7,6 E APERTE A TECLA ENTER , NESTE MOMENTO VAI APARECER UMA LINHA DE FUNÇÃO . Para mudar a função aperte a tecla de seta para cima ou para baixo. Para mudar o valor basta digitar os números. Para Salvar a mudança aperte ENTER Para sair sem mudar nada aperte QUIT. Modelo: SS 2572 No televisor pressione e segure MENU, VOLUME - e CANAL; o menu normal se transformará no de serviço. Para retornar ao menu normal pressione MENU. Com as setas acima e abaixo seleciona o item e direita e esquerda troca os valores. Para sair POWER. Modelo: System 3 Com o aparelho ligado pressione e mantenha apertado, no controle remoto, a tecla MENU até que apareça a mensagem "Welcome to Zenith". Solte o botão menu e introduza rapidamente a seqüência 9, 8, 7, 6, ENTER ou esta outra 9, 8, 7, 6, DiSPLAY. Com MENU troque as paginas, com as setas acima e abaixo selecione o item e com as setas direita e esquerda ajuste os valores. Para sair e salvar aperte ENTER. Televisores http://www.prsominformatica.misterhost.com.br Admiral - TM1021 Com o aparelho ligado, digitar a seguinte seqüência no controle remoto: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY; aparecerão os menus "Factory 1/2/3". Com CANAL +/- modifica-se o numero do menu e com VOL +/- entra-se no sub-menu. Aiwa - TV-AR295 Pressione a chave SW702 (service) na placa principal do aparelho. Com CANAL +/- seleciona-se os parâmetros e com VOL +/- ajusta-se o valor. Para sair pressiona-se OSD/OUT no controle remoto. Aiwa - VX-T1470 VX-T2170 VX-G142 VX-S135 VX-S205 e outros COMBOS (TV+VCR). Desconectar da tomada por mais de 30 minutos ou curto circuitar o capacitor de "back-up". Colocar o volume no mínimo, pressionar VOL - simultaneamente com a tecla 9 no controle remoto. Com os botões 1 a 7 (1 a 8 em alguns modelos) selecionam-se os diferentes modos (sub-menu) de ajuste. Com VPL +/- ajusta-se os valores. Para sair e gravar os dados pressiona-se 8 (ou 0 em alguns modelos). Aiwa - outros Com o aparelho ligado, pressione a tecla TEST e, logo em seguida, DISPLAY no controle remoto. Com CANAL +/- move-se o cursor e com VOL +/- ajusta-se o valor. Para sair pressione DISPLAY e FINISH. Broksonic - Ver Orion TV CCE - Clique aqui para ver tudo, ou quase tudo sobre CCE HPS1402/2004 1-Aterre o pino 35 do microprocessador por alguns instantes, até aparecerem na tela as opções 2-Para sair pressione STAND-BY e MENU HPS 2001 Na placa de fiação impressa, aproximadamente no centro, existe uma chave de pressão. Ao ser comprimida o aparelho entrará automaticamente no modo de serviço. Em caso de substituição de memória , o televisor trava na função AV, devendo serem efetuados todos os ajustes, digitando-se o número de um canal através do remoto e efetuando-se então os ajustes necessários. HPS 1407/2007 1-Ligue o pino 78 do IC (TDA 9570H) a terra durante cerca de 5 segundos 2-Após este procedimento a tela de serviço será apresentada, indicando SERVICE MODE 3-Selecione as opções através das teclas CH+ ou CH- no painel frontal do televisor ou no controle remoto. 4-Ajuste a opção selecionada com teclas VOL+ ou VOL- 5-Para sair do menu de serviço, pressione a tecla OSD/OUT no controle remoto. Citizen - Ver Zenith Crown Mustang - CM-2002 / CM2007 Abrir o controle remoto retirando a tampa superior. Utilizar as teclas que não tem acesso externo e que se encontram abaixo de LAST CHANNEL e SOUND. Com CANAL + / - seleciona-se o item e com VOL +/- ajusta-se o valor. Daewoo (Este chassi é usado por diversas marcas). Com o aparelho ligado, pressionar a seguinte seqüência de teclas no controle remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. Nos modelos que não possuem a tecla RECALL, pressione: 1, MUTE, DISPLAY, MUTE. Para selecionar use CANAL +/- e para ajustar VOL +/-. Para gravar pressione DISPLAY e para sair MENU. Com o aparelho desligado, pressione no controle remoto a seguinte seqüência de teclas: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER; o aparelho liga em modo de serviço. Entre na opção "adjustments". Para sair salvando os dados basta desligar o aparelho. OBS: Não altere os valores que aparecem em "OPTIONS". Emerson - ET-13P2 Com o TV ligado pressione 1, MUTE, DISPLAY, MUTE no controle remoto. Para selecionar pressione CANAL +/- e para ajustar VOL +/-. Para sair salvando os dados aperte DISPLAY e MENU. Veja também Orion. Ferguson Chassi - TX91 ver Thomson First Line - Veja Precision. Fisher - Veja Sanyo Gradiente NEXT ( 1420 / 2020 ) Hitachi - 20SA3B / 27CX5B / 27CX25B No televisor pressione AVX ou MENU e mantenha pressionado. Pressione POWER por 3 segundos para entrar no modo de ajuste de áudio ou mais de 5 segundos para os ajustes de imagem. Os itens de áudio aparecem como A00, os de vídeo como P00 e os dados como D000. Para entrar nos ajustes coloque D030 para o modo P e D020 para o modo A. ITT - SAT294 Com o aparelho em "stand-by", pressione a seguinte seqüência de teclas no controle remoto: MUTE, 3, 7,2 e POWER. Com a tecla 10 seleciona-se o ajuste e com a tecla VOL +/-, o valor. Para sair gravando os valores, pressiona-se POWER. JVC - 2973AR e outros Com o televisor ligado, pressione simultaneamente DISPLAY e VIDEO STATUS no controle remoto. Para selecionar o item use MENU UP / DOWN, para trocar os valores use MENU LEFT / RIGHT e para sair pressione EXIT 2184A No controle remoto introduza a seguinte seqüência: MENU, MENU, MENU, 1. Coloque a hora em 3:21, aperte STD, VSM e DISPLAY simultaneamente. JVC Com o televisor ligado aperte SLEEP no controle remoto e coloque o tempo em "0" minutos. Enquanto a opção aparece na tela, pressione simultaneamente DISPLAY e VIDEO STATUS. Para sair pressione duas vezes EXIT. JVC - AV2186 / AV2196 No controle remoto, seguir rapidamente a seguinte seqüência: MENU, ajustar o relógio para 3:21, pressionar MUTE e as teclas com seta para subir e descer. Com 1, 2 e 3 selecione os diversos sub-menus e para sair aperte MUTE. LG / Goldstar - CP-14K70 / CP-20K70 / CP-29K40 / CP-29K44 / Outros Chassi - MC-999 / MC-7CD / MC99GA / Outros Com o aparelho ligado, pressione ao mesmo tempo a tecla MENU no controle remoto e no aparelho.Com CANAL +/- selecione o item e com VOL +/-, troque os dados. Para memorizar aperte OK no controle remoto e para sair POWER. RP 29C25 Antes da substituição do transistor de saída horizontal, retirar R 852 – l0 Ohms e instalar um jumper; Substituir C 854 de 100uf x 16V por 1000uf x 16 V Magnavox Com a TV ligada pressione a seguinte seqüência: 0, 6, 2, 5, 9, 6 e MENU. Aperte a tecla MENU no televisor. Com CANAL+/- selecione os ajustes e com VOL +/- os valores. Para memorizar aperte POWER no televisor. Microsonic Com o aparelho desligado, pressione no controle remoto a seguinte seqüência de teclas: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER; o aparelho liga em modo de serviço. Entre na opção "adjustments". Para sair salvando os dados basta desligar o aparelho. OBS: Não altere os valores que aparecem em "OPTIONS". Mitsubishi Seqüências possíveis no controle remoto com a TV ligada: MENU, 2, 3, 5, 7. MENU, 1, 2, 5, 9. MENU, 1, 3, 7, 0. MENU, 2, 3, 5, 6/7/8/9. MENU, 8, 2, 5, 7. Com as teclas AUDIO e VIDEO selecione os ajustes. Para gravar pressione ENTER e para sair MENU. Noblex - 14TC612 / 20TC613/G / 21TC621G Abrir o controle remoto retirando a tampa plástica superior para acessar três botões (quatro em alguns modelos), com que se entra nos diferentes modos de serviço. 25TC630 / 29TC629 / 33TC634 Com o aparelho em "stand-by", pressionar a seguinte seqüência no controle remoto: PAUSE, 3, 7, 2 POWER. 14TC632 / 20TC633 / 20TC637 / 21TC631 Com o aparelho ligado, digitar a seguinte seqüência no controle remoto: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY; aparecerão os menus "Factory 1/2/3". Com CANAL +/- modifica-se o numero do menu e com VOL +/- entra-se no sub-menu. 14TC639 - 20TC640 Manter pressionado o botão MENU na TV e apertar o botão 2 no controle remoto. Para ajustar a sintonia fina, manter pressionado o botão MENU na TV e apertar MENU no controle remoto. Nokia - 6363 / 7192 No controle remoto, introduzir rapidamente a seguinte seqüência: -/--, MENU, TV. Com CANAL +/- seleciona o item e com VOL +/- ajusta o valor. Orion Com a TV ligada sem OSD pressionar a tecla oculta no controle remoto. Alguns modelos têm um orifício na tampa e outros têm que desmontar o CR para ter acesso ao botão. Panasonic - CT-27SF24 / CT-31XC24 / CT-27XF34 / CT-F29992 CHASSI - GL10C Com o televisor ligado e usando o controle remoto: 1) Selecione o ícone SET-UP no menu principal e a modalidade CABLE na opção ANTENA. 2) Selecione o ícone TIMER e ajuste o cronômetro para 30. 3) Pressione ACTION duas vezes para sair dos menus e selecione o canal 124. 4) Ajuste o volume para o mínimo. Ao apertar VOL - novamente, entrará no modo de serviço (CHK). 5) Para sair pressione simultaneamente ACTION e POWER por mais de dois segundos. PANASONIC SETUP 14/20 A8>B8 Off timer em 30 recall vol>tv ver tela Modo de Serviço TV Panasonic Chassi MX-5 Modelos TC-14/20A8 e TC-14/20B8 A. COMO OPERAR O CONTROLE DAC DO MX5 / AJUSTE DE FUNÇÕES A.1. Modo de Serviço Para entrar no modo “CHQ” (Serviço) posicione o Off Timer em 30 através do controle remoto e ajuste o volume no mínimo através do painel do aparelho. Pressione simultaneamente as teclas “RECALL” no controle remoto e VOL (-) no painel do aparelho. As letras “CHQ” aparecem na cor magenta com fundo azul. Para alternar entre os modos CHQ’s pressione as teclas “1” ou “2” do controle remoto (CHQ1 até CHQ5). CHQ1 CHQ2 CHQ3 CHQ5 CHQ4 Para sair do modo “SERVIÇO”pressione a tecla “N” no controle remoto, ou apenas desligue o aparelho através do controle remoto. CHQ1 Pressionar as teclas “3” ou “4” para alternar as opções existentes: de OP1 até OP6. Para alterar entre as opções dentro de cada sub-item pressione teclas VOL (+) ou VOL (-) (a letra fica vermelha). Para memorizar as alterações pressione a tecla “0” (a letra volta a ficar verde). OP1 (sistema de cor) Esta opção alterna entre os sistemas de cores que ficarão disponíveis no aparelho. OP1=0 AUTO / PAL-M / NTSC (Mod. B8) OP2=1 AUTO / PAL-M / PAL-N / NTSC (Mod. Argentina) OP1=2 PAL-M (Mod. 8) OP2 (função game) Esta opção liga ou não a função GAME. OP2=ON GAME LIGADO OP2=OFF GAME DESLIGADO OP3 (Panasonic demo) Esta opção liga ou não a função DEMO, escreve Panasonic na tela ao ligar o aparelho. OP3 Não utilizado, manter em OFF. OP4 (tele-texto) Esta opção liga ou não a função TELE-TEXTO. OP4 Não utilizado, manter em OFF. OP5 (saso) Esta opção liga ou não a função SASO. OP5 Não utilizado, manter em OFF. OP6 (noise mute) Esta opção liga ou não a função NOISE MUTE, sem tela azul corta o ruído existente no canal sem sinal ou com sinal muito fraco. OP6 Não utilizado, manter em OFF. CHQ2 Pressionar as teclas “3” ou “4” para alternar entre as opções existentes, conforme seqüência abaixo: Para alterar entre as opções de cada sub-item pressione as teclas VOL (-) ou VOL (+), a letra permanece verde. Não há necessidade de memorização. COR USUÁRIO SUB COR CALIBRAÇÃO MATIZ USUÁRIO SUB MATIZ CALIBRAÇÃO BRILHO USUÁRIO SUB BRILHO CALIBRAÇÃO CONTRASTE USUÁRIO SUB CONTRASTE CALIBRAÇÃO NITIDEZ USUÁRIO SUB NITIDEZ CALIBRAÇÃO CHQ3 Pressionar as teclas “3” ou “4” para alternar entre as opções existentes, conforme seqüência abaixo: Para alterar entre as opções dentro de cada sub-item pressione as teclas VOL (+) ou VOL (-), a letra permanece verde. Não há necessidade de memorização. HC CENTRALIZAÇÃO HORIZONTAL VC CENTRALIZAÇÃO VERTICAL V ALT ALTURA VERTICAL CHQ4 Pressionar as teclas “3” ou “4” para alternar entre as opções existentes, conforme seqüência abaixo: Para alterar entre as opções dentro de cada sub-item pressione as teclas VOL (+) ou VOL (-), a letra permanece verde. Não há necessidade de memorização. AFT CALIBRAÇÃO DO AFT VID CALIBRAÇÃO DO NÍVEL DE VÍDEO RF CALIBRAÇÃO DO AGC DE RF CHQ5 Pressionar as teclas “3” ou “4” para alternar entre as opções existentes, conforme seqüência abaixo: Para alterar entre as opções dentro de cada sub-item pressione as teclas VOL (+) ou VOL (-), a letra permanece verde. Não há necessidade de memorização. B-CUT CALIBRA AZUL LOW LIGHT G-CUT CALIBRA VERDE LOW LIGHT R-CUT CALIBRA VERMELHO LOW LIGHT B-DR CALIBRA AZUL HIGH LIGHT R-DR CALIBRA VERMELHO HIGH LIGHT SUB-DR CALIBRA SUB-BRILHO BRILHO CALIBRA BRILHO Pressionar a tecla “5” para aparecer a linha BRANCA para a calibração do SCREEN. Para desaparecer a linha pressione a tecla “5” novamente. Tabela Direta dos DAC’s CHQ1 CHQ2 CHQ3 CHQ4 CHQ5 OP1 SUB-COR HC AFT B-CUT OP2 COR VC VID G-CUT OP3 SUB-NITIDEZ V ALT RF R-CUT OP4 NITIDEZ --- --- B-DR OP5 SUB-CONTRASTE --- --- R-DR OP6 CONTRASTE --- --- SUB BR --- SUB-BRILHO --- --- BRILHO --- BRILHO --- --- --- --- SUB-MATIZ --- --- --- --- MATIZ --- --- --- Acesso Direto à Memória Para obter acesso direto à memória posicione no item CHQ1, pressione simultaneamente as teclas VOL (-) no aparelho e MUTE no controle remoto. Para alterar entre as posições de memória pressione as teclas “3” e “4”. Para mudar o conteúdo de cada posição de memória pressione as teclas VOL (+) ou VOL (-), ( a letra fica vermelha). Para memorizar as alterações pressione a tecla “0” (a letra volta a ficar branca). Para sair da memória pressione as teclas “1” ou “2” para trocar entre os CHQ’s ou pressione a tecla N, para sair totalmente do modo SERVIÇO. Outros modelos com a tv ligada e com auxilio do C.R -curto-circuitar por 3 segundos os pinos FA1 e FA2 na parte traseira da tv -vai aparecer na tela CHQ em amarelo -nesta fase o volume baixa e aumenta rápido, quando acionado -na tv, apertar juntas as teclas FUNC e VOL+ -CHQ fica vermelho -no C.R pressionar POWER uma vez -vai aparecer umas letras e uns números, onde faz-se os ajustes nas teclas VOL+ e VOL- e muda de categoria nas teclas CH+ e CH- ex. um toque no CH+ 83 B 0 vermelho 22 B 1 125 B 2 brilho 103 B 3 contraste 13 B 4 lin. Horizontal 95 B 5 alt. Vertical 6 B 6 sub-cor 35 B 7 0 8 B 8 35 B 9 cag 0 B A lin. Vertical agora um mais um toque no power do C.R ex. um toque no CH+ 0 53 C 0 37 C 1 red 0 89 C 2 blue 64 C 3 125 C 4 brilho 167 C 5 217 C 6 -para sair: -outro toque no POWER do C.R, vai aparecer CHQ em vermelho -na tv apertar juntas as teclas FUNC e VOL+ , CHQ fica em amarelo -no C.R apertar SLEEP e sem solta-la e quando aparecer a indicação na tela 30Min. Apertar VOL- na tv -vai aparecer AUTO CHQ, MEMOR. OK, CRT OK, TJL. -apertar na tv CH- ou CH+ e a tv estara prontinha. Panasonic - CT-215785 / CT-315185 CHASSI - AEDP242 / NA6L Com o aparelho ligado, curto-circuite os pontos FA1 e FA2. pressione ACTION (ou MENU) e VOL+ simultaneamente. Aperte POWER no CR para selecionar os sub menus de serviço. Com CANAL +/- selecione o item e com VOL +/- ajuste o valor. Para sair pressione ACTION (ou MENU) e POWER simultaneamente por dois ou três segundos. Panasonic - TAU Com a TV ligada, ajuste o volume para o mínimo e coloque a tela OFF-TIMER em ON. Pressione RECALL no controle remoto e simultaneamente VOL-na TV. Com as teclas 1 e 2 selecione os modos de ajuste. Com as teclas 3 e 4 escolha os itens. Com a tecla VOL +/- ajuste os valores. Panasonic - Modelos Europeus Ajustar os graves para o máximo e os agudos para o mínimo. Apertar ao mesmo tempo REVEAL no controle remoto e VOL - na TV. Com as teclas de teletexto ROJA e VERDE selecione o item e com AZUL e AMARILLA ajuste os valores. Para sair NORM. CHASSI BR2 – EFEITO ALMOFADA PRONUNCIADO Para melhorar o efeito almofada (Pin-cushion), alterar os seguintes componentes SMD ; 1-R758 de 18 k Ohms para 39 k Ohms 2- R 759 de 2,2 k Ohms para 1,5 k Ohms TC 14C6 1)Através do controle remoto, pressione RECALL e VOLUME simultaneamente 2)Pressione TEMPORIZADOR 3)Pressione FUNÇÃO para os outros ajustes CT-27SF24; CT -31XC224 ; CT-27XF34 Com o televisor ligado e utilizando o controle remoto: 1-Selecione o ícone SET-UP no menu principal e a modalidade CABLE na opção ANTENA 2-Selecione o ícone TIMER e ajuste o tempo para 30 3-Pressione a tecla ACTION duas vezes para sair do MENU e selecione o canal 124 4-Ajuste o volume para o mínimo. Ao apertar a tecla VOL-, o televisor entrará no modo de serviço (CHQ). 5-Para sair, pressione ao mesmo tempo ACTION e POWER por pelo menos 2 segundos. CHASSI/MX –(TC20A8 e 20b8) 1-Ajuste o Timer Off em 30, por meio do controle remoto; 2-Ajuste o volume no mínimo, utilizando o painel do televisor; 3-Pressione ao mesmo tempo RECALL e VOL- no painel do televisor; 4-Surgirão as letras CHQ, em cor magenta sobre fundo azul. 5-Para selecionar os diversos modos (CHQ), pressione as teclas 1 ou 2 do controle remoto. Para sair do modo de serviço, pressione a tecla N no controle remoto ou desligue o televisor por meio do controle remoto. CHASSI BR- ( 20G 11 ; 20 A11; 29G11) 1-Selecione o canal 124 (CATV) 2-Ajuste o controle de volume no mínimo através da tecla VOL – no painel do televisor 3-Ajuste o controle SLEEP para a posição 30 e pressione VOL- no painel do televisor 4-Para alternar para modo de ajuste (CHQ) pressione POWER no controle remoto 5-Para variar os registradores (DAC) utilize as teclas CH+ e CH-. Para alterar os valores, utilize as teclas VOL + ou VOL – 6-Para sair do modo de serviço, pressione ao mesmo tempo ACTION E STAN BY. Philco - 20V4 Com o aparelho ligado aperte DISPLAY e MUTE. Para memorizar: DISPLAY. Para sair: MUTE PSC 2976 1-Com o cabo de força fora da tomada pressione a tecla MEMU 2- Ligue o cabo de força na tomada, mantendo a tecla MENU pressionada pelo menos dois segundos. 3- Pressione MMENU E VOL + por mais de dois segundos 4- Pressione POWER. O televisor entrará em Modo de Serviço 5- Para selecionar as telas, utilize as teclas CANAL + e CANAL - 6- Para ajustar, use as teclas VOLUME + e VOLUME - 7- Para sair as teclas MENU E POWER PCR 2049 1-Com o televisor desligado, pressione as teclas CANAL + e CANAL – ao mesmo tempo 2-Solte as teclas e ligue o cabo de força na tomada de CA 3-Aguarde 30 segundos 4-Solte as teclas e aperte CANAL + para ligar o televisor 5-Selecione os ajustes com CANAL + e CANAL - ; os valores com VOL+ e VOL- CHASSI CPH 06 1-Desligue o televisor na chave geral 2-Pressione e mantenha apertada a tecla VOL + do painel do televisor 3-Ligue a chave geral e aguarde a imagem aparecer (aproximadamente 30 segundos) 4-Após surgir a imagem, solte a tecla VOL+ e em seguida pressione VOL+ e VOL – ao mesmo tempo 5-Caso o menu de serviço esteja muito grande (expandido), pressione novamente VOL + e VOL – ao mesmo tempo; 6-Para selecionar os ajustes, utilize as teclas CANAL+ e CANAL – 7-Para ajustar, utilize as teclas VOL + e VOL – PHILCO TP1452N 1-Ligue o cabo de força na tomada 2-Instale a antena 3-Desligue a chave geral 4-Pressione a tecla VOLUME + no painel do televisor 5-Ligue a chave geral (Power), permanecendo com a tecla VOL + apertada por aproximadamente 30 segundos 6-Aguarde acender o LED do “Standy – by” 7-Ligue o televisor e pressione VOL + e VOL – ao mesmo tempo. E aguarde aparecer o menu de serviço sobre a imagem 8-para sair, desligue o televisor. TP 1454 1-Desligue o cabo de força da tomada 2-Pressione ao mesmo tempo VOL + e VOL- e ligue o cabo d força n atomada 3-Aguarde até que entre o menu de serviçi 4-Caso o aparelho entre no modo “Stand – by” , pressione CANAL + ou ligue por meio do controle remoto. PCS 2956 1-Pressione a tecla VOL+ no televisor 2-Acione a tecla POWER; mantendo VOL + apertada 3-Aguarde a imagem aparecer 4-Solte VOL+ e aperte ao mesmo tempo VOL + E VOL – 5-Aguarde aparecer o menu de serviço 6-CANAL + e CANAL- fazem a seleção e VOL + e VOL – os ajustes 7-Para sair, desligue a chave geral PCM 2051 – MODO DE PRODUÇÃO (RESET) 1-Ligue o receptor na rede elétrica 2-Ligue a antena 3-Aperte ao mesmo tempo as teclas CANAL + e CANAL – no televisor 4-Acione a chave geral, mantendo pressionadas as teclas CANAL + e CANAL – 5-Quando o LED do Standy –by acender solte as teclas 6-Pressione novamente CANAL + 7-Pressione VOLUME + 8-Aperte VOLUME ++ 9-Aguarde cerca de 10 segundos, após o que a memória estará “resetada” PVT 1412/2014 1-Ajuste o controle de volume para o mínimo 2-Pressione ao mesmo tempo a tecla VOL- e a tecla 9 no controle remoto 3-Para trocar de tela, aperte a tecla 9 e VOL – Philips CHASSI - Y6 Com o aparelho ligado pressionar consecutivamente no controle remoto as seguintes teclas: 0-6-2-5-9-6-MENU; aparecerá na tela a letra S e a identificação do equipamento. Ao apertar novamente MENU, aparecerão os diversos itens de ajuste em grupos de quatro; para selecionar use CANAL +/- e para ajustar VOL +/-. Para sair aperte POWER e os dados serão memorizados. 20 PT 3331/78 Digite no controle remoto 062596 depois MENU 29PT552 com alguns canais bloqueados com senha A senha é 8888 20PT424A / 21PT263A Com a TV desconectada da rede, curto circuitar o pino1 da memória EEPROM (24C08) a terra. Ligar o aparelho. Com CANAL +/- selecione o item. Com VOL +/- ajuste o valor. Para sair desligue pelo controle remoto e desconecte da rede. CHASSI - Anúbis S- BB - DD Modo de serviço de check-up: Curto circuitar os terminais M28 e M29 enquanto liga o aparelho. Para sair coloque em STAND-BY. Modo de ajustes: Curto circuitar os terminais M31 e M32 enquanto liga o aparelho; cursor a direita seleciona dados. Cursor acima ou abaixo modifica valor. Para sair STAND-BY. CÓDIGO DEDEFEITOS NO CHASSI NCF F1 - Controle Remoto - verifique o módulo receptor F2 - Fonte Alta F3 - Circuito Horizontal e Fonte F4 - Memória Código de defeitos no chassis anubis Número de piscadas do LED: 1- Problemas na RAM. 2- Problema no barramento DAS e SCL. 3- EEPROM. 4- PLL do sintonizador. 5- Programação da EEPROM. 6- Proteção da fonte ativada ( sobretensão ). L 9 . 2 A 1)Pressione no controle remoto a seqüência de teclas : 0 6 2 5 9 6 e em seguida MENU 2)Na parte superior da tela irá aparecer a indicação SDM (Modo Padrão de Serviço) 3)Para verificar o conteúdo do “buffer” de erros, pressione a tecla OSD no controle remoto. 4)Quando o televisor entra no modo SDM, o LED irá piscar o número de vezes igual ao valor do código de erros. 5)Para sair, coloque o televisor em “Standy – by” 6)Para ajustes de geometria, coloque o aparelho no modo SDM e pressione CANAL+ e canal – no painel do TV até surgir a indicação SAM no lugar de SDM. 7)Selecione as opções com as teclas menu (para cima ou para baixo). A entrada em cada um dos itens é feita com as teclas MENU (direito e esquerdo). Para sair, coloque o televisor em “standy –by” CÓDIGO DE DEFEITOS NO CHASSI L9.2A 1- Número de piscadas do LED 2- Proteção de Raios X/ Sobretensão. 3- Alta corrente no feixe do TRC ; Proteção da varredura horizontal. 4- Proteção da varredura vertical. 5- Processador de áudio não responde ao microcontrolador 6- Erro de inicialização do BIMOS. 7- Erro geral no barramento I 2 C. 8- Erro geral I 2 C. 9- Erro de configuração de EEPROM CHASSI CTO - TRENDSET ( MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES ) O ajustes de volume, luminosidade e saturação são memorizados: 1- Ajuste os controles de modo a se obter o volume e imagem desejada. 2- Pressione a tecla STORE no televisor. 3- Aguarde a barra e o indicador de canais aparecerem. 4- Pressione no controle remoto as teclas PP e STORE. CHASSI CTO - TRENDSET ( MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES ) O ajustes de volume, luminosidade e saturação são memorizados. 1- Ajuste os controles de modo a se obter o volume e imagem desejada. 2- Pressione a tecla STORE no televisor. 3- Aguarde a barra e o indicador de canais aparecerem. 4- Pressione no controle remoto as teclas PP e STORE. CÓDIGO DE AVARIAS -CHASSI L01.1L Número de piscadas do Led : 1- Proteção de Raios X ou sobretensão 2- Alta corrente de feixe/proteção horizontal 3- Proteção vertical 4- Identificação de erro I 2 C 5- Proteção POR /Linha de + 8V 6- Erro geral de barramento I 2 C 7- Proteção de "Power down" 8- Proteção E –W 9- Erro de identificação NVM/ I 2 C 10- Erro de identificação I 2 C no sintonizador 11- Loop de proteção da corrente de preto 12- Erro de identificação I 2 C no PIP 29 PT 552 – QUEIMANDO CI DE SAÍDA VERTICAL 1- Instalar fio – terra nas ferragens das bobinas defletoras para o terra do chassi 2- Substituir o capacitor C 2404 de 100 pf por 0,022 uf (22 K) 3- Instalar um diodo 1N4004 entre os pinos 4 e 5 do CI, ligando o catodo ao pino 5 4- Substituir o resistor R 3488 de 4,7 Ohms por um de 5,6 Ohms GR6- LS- QUEIMANDO CI DE VARREDURA VERTICAL – IC 7655 1- Soldar os capacitores 2568 e 2584 com os terminais o mais curto possível 2- Ressoldar os capacitores 2568 e 2584 3- Conferir a tensão da fonte de + 15 V 4- Interligar através de um cabo de 0,75mm2 a braçadeira das bobinas defletora ao terminal J54 5- Substituir o resistor R 3653 de 100 / 3 W por de 220 Ohms / 3 Ohms 6- Acrescentar um capacitor de 10 nf ( poliéster) do pino 7 do CI 7655 para terra, próximo ao jumper 2655 7- Substituir TDA 8351 por TDA 8356 CHASSI L9 – INSTABILIDADE VERTICAL O CI de varredura vertical originalmente é o TDA 9302 H .Em casos de instabilidade e de falta de varredura vertical devido a falhas neste CI, substituí-lo pelo modelo STV 9379 FA ANUBIS – NÃO SAI DO MODO DE DEMOSTRAÇÃO No caso do televisor, principalmente o modelo 20 GX 1895, permanecer no modo de demonstração , pressione CANAL + e VOLUME - ao mesmo tempo para retornar a situação normal GR- 6 1-Pressione em seqüência as teclas : 0 6-2-5-9-6 Menu 2-Será apresentado na tela “ AS NOID 9 :+MASKMIND VI : RT 5b ; BANK 00 ; REGISTER 00 e VALUE 00 3-O modo serviço compreende 9 telas de a juste : A-Programação DA EPREOM B-Ajuste AFT C-Ajuste de CAG D-Nível de entrada do MPX E-Ajusta a separação dos canais de áudio F-Separação estéreo (auto) G-Ajuste de branco H-Geometria Horizontal e Vertical I- Saída do modo de serviço L 9 . 2 A 1-Pressione no controle remoto a seqüência de teclas : 0 6 2 5 9 6 e em seguida MENU 2-Na parte superior da tela irá aparecer a indicação SDM (Modo Padrão de Serviço) 3-Para verificar o conteúdo do “buffer” de erros, pressione a tecla OSD no controle remoto. 4-Quando o televisor entra no modo SDM, o LED irá piscar o número de vezes igual ao valor do código de erros. 5-Para sair, coloque o televisor em “Standy – by” 6-Para ajustes de geometria, coloque o aparelho no modo SDM e pressione CANAL+ e canal – no painel do TV até surgir a indicação SAM no lugar de SDM. 7-Selecione as opções com as teclas menu (para cima ou para baixo). A entrada em cada um dos itens é feita com as teclas MENU (direito e esquerdo). Para sair, coloque o televisor em “standy –by” L01.1L 1-Digite no controle remoto a seqüência 0 6 2 5 9 6 e em seguida a tecla MENU 2-Existe a possibilidade de acessar o modo de serviço, curto – circuitando os “jumper”963l e 9641 no painel principal, porém não aconselhamos este método 3-Ao ser pressionado OSD/STATUS no controle remoto, será apresentado o conteúdo do “buffer” de erros. 4-Para sair do SDM, coloque o televisor em “standy-by” 5-Para ajustes de geometria, acesse o SAM, digitando a seqüência 0 6 2 5 9 6 e em seguida OSD/STATUS 6-Selecione os itens do menu co m teclas “UP” e DOWN.O item selecionado será realçado. 7-Para ativar ou desativar o item selecionado, utilize as teclas < e , bem como alterar o valor apresentado 8-Para sair, coloque o televisor no modo “stand –by” GL - VÁRIOS MODELOS 1-Ligar o televisor 2-Selecionar as opções MENU no televisor e ao mesmo tempo apertar a tecla MENU no controle remoto para entrar no modo de serviço 3-Para selecionar os ajustes use as teclas CANAL+ e CANAL – 4-Para ajustar os valores selecionados use as teclas VOL + VOL – 21PT424 A 1-Retire o cabo de força da tomada 2-Ligue por um fio o pino 1 da EPROM 24C08 a terra 3-Insira o cabo de força na tomada e ligue o televisor 4-Selecione o item desejado com as teclas CANAL + E CANAL – 5-Ajuste o valor desejado com as teclas VOL+ e VOL – 6-Para sair do modo de serviço, desligue pelo controle remoto e retire o cabo de força da tomada. ANUBIS S / BB /DD 1-Modo de serviço e “check-up” .Através de um fio, feche um curto – circuito entre os pontos M 28 e M 29 enquanto o televisor é ligado. 2-Modo de ajuste :Curto – circuitar pontos M 31 e M 32 enquanto o televisor é ligado. 3-Com as teclas do cursor UP e DOWN selecione os dados 4-Ajuste os valores desejados com os cursores laterais < e > 5-Para sair, coloque o aparelho em “stand –by” 29 PT 752 / 78 BR 1-Interligue os “jumpers” 9040 e 9041 2-Ligue o televisor pela chave geral 3-A tela irá apresentar um retângulo verde com a indicação SDM 4-Após acessar o modo SDM, retire o curto – circuito entre os “jumpers” 9040 e 9041 5-Pressione no televisor VOL + e VOL -, por aproximadamente 3 segundos 6-No lugar de SDM, aparecerá a indicação SAM. 7-Escolha o item desejado use as teclas UP e DOWN 8-Para ajustar o valor selecionado use as teclas LEFT e RIGHT 9-Para retornar ao menu principal, aperte a tecla MENU l0-Para sair do modo de serviço e memorizar os ajustes aperte a tecla POWER no controle remoto. Portland - PT1901 Ver Daewoo Precision CHASSI - AK 19 No controle remoto pressione MENU e entre em INSTALAR. Introduza a seqüência 4-7-2-5. Para selecionar: CANAL +/-. Para ajustar: VOL +/-. Para salvar: Botão vermelho. Para sair: TV AK 20 No televisor aperte VOL - e no controle remoto a seqüência PROG, -, TV. Para selecionar: CANAL +/-. Para ajustar: VOL +/-. Para salvar: Botão vermelho. Para sair: TV Quasar - SP2726K / SP2736K / SP3136 CHASSI - AREDC224 / AEDC242 Com o aparelho ligado, curto circuite os pontos FA1 e FA2. pressione ACTION (ou MENU) e VOL+ simultaneamente. Aperte POWER no CR para selecionar os sub menus de serviço. Com CANAL +/- selecione o item e com VOL +/- ajuste o valor. Para sair pressione ACTION (ou MENU) e POWER simultaneamente por dois ou três segundos. RCA / GE / Proscam CHASSI - CTC175 / CTC176 / CTC177 / CTC186 / CTC187 Com o aparelho ligado, pressione e mantenha o botão MENU enquanto aperta sucessivamente POWER e VOL +. Aparecerá na tela P00 e V00. pressione VOL + até que indique V76 e, então, apertando CH +/-, selecione os itens e VOL +/- o nível dos mesmos. Para sais salvando os dados: POWER. Atenção: O item P01 é a freqüência horizontal e se for baixada demais desarma o televisor. RAR2050 / RAR2150 / GE-20091 CHASSI - TX91 Com o aparelho ligado, pressione e mantenha o botão MENU enquanto aperta sucessivamente POWER e VOL +. A tela mostrará P000 e V000. pressione VOL + até que indique V076, V077, V078 ou V079 de acordo com o que se quer ajustar. CH +/- seleciona. VOL +/- ajusta. Para sair: POWER. Saba Veja Telefunken ou Thomson Sakura Veja Precision Samsung - CN3338 / CN5039 CHASSI - K1 Com o televisor desligado, pressione no controle remoto: MUTE, 1, 8, 2 e POWER para entrar no menu principal de serviço. Para escolher um sub menu use CANAL +/-. Para alterar use VOL +/-. Para voltar ao menu principal pressione MENU. Para sair e salvar aperte POWER. CX7039 Dentro do controle remoto está indicado um diodo não instalado. Coloque um 1N4148 ou similar no lugar, ligue a TV e aperte MENU para entrar no modo de serviço. CW593 Com o aparelho em stand-by, aperte a seguinte seqüência de teclas: DISPLAY, MENU, MUTE, POWER. Com CH +/- selecione o item. Com VOL +/- ajuste o valor. PLH 403 (Projetor LCD) Com o aparelho desligado, aperte a seguinte seqüência no CR: MUTE, 1, 8, 2, POWER. Com VOL +/- navegue no menu e com MENU e MUTE troque os dados. Pressione MEMORY para salvar e DELETE para sair. Sanyo - C20LB94M CHASSI - LA4-A Manter pressionado o botão MENU na TV e apertar o botão 2 no controle remoto. Para ajustar a sintonia fina, manter pressionado o botão MENU na TV e apertar MENU no controle remoto. Com o aparelho ligado, pressione M (memory) na TV por dois segundos e imediatamente M no controle remoto. Aperte SOUND para escolher e VOL +/- para ajustar. Sharp - 25K-M180 / 25K-100 / CK25M10 / CK25SR / ETC... Desconecte a TV da tomada e aperte CANAL+ e VOL + juntos enquanto liga o aparelho. Para selecionar: CANAL + e CANAL -. Para ajustar: VOL + e VOL -. Para sair pressione POWER ou desconecte o aparelho da rede. 25G-M60 / 25G-S60 CHASSI - SN-51 Procure perto de IC 2001 (ou IC001) os pontos TP2001 e TP2002. Aplique um curto circuito momentâneo entre eles. Para selecionar: CANAL + e CANAL -. Para ajustar: VOL + e VOL -. Para sair pressione POWER ou desconecte o aparelho da rede. 63CS-03SN / 63CS-05SN Com o interruptor geral desligado, aperte e mantenha as teclas CANAL + e VOL + enquanto liga o aparelho. Aparecerá a tela de serviço. CANAL +/-: Seleciona. VOL +/-: Ajusta. Para salvar os novos dados, aperte STAND-BY no controle remoto. Para sair desligue o interruptor principal. C 1457 / C 2057 Após efetuar a sintonia automática, após sintonizar um determinado canal, ao se mudar para outro canal a imagem foge. 1- Sintonize canal qualquer 2- Desligue o televisor 3- Entre no Modo de Serviço 4- Pressione 100 no controle remoto 5- Caso apareça a mensagem de ERRO, aguarde alguns minutos 6- Torne a pressionar 100 no controle remoto 7- Repita os passos 5 e 6 até surgir a mensagem na tela OK Sony - KV-27XBR15 / KV-27XBR50 / KV-27HSR10 / KV-32XVR35 CHASSI - ANU-IFN Com o aparelho desligado aperte e mantenha o botão de serviço, que está localizado na placa de conectores traseiros, enquanto liga o aparelho pelo CR. AUDIO e VIDEO selecionam os sub menus. 1 e 4 selecionam o item. 3 e 6 alteram os valores. Aperte MUTE e ENTER para salvar e POWER para sair. KV-20M20 / KV-20S20 / KV-21RD1 / KV-C2583 CHASSI - BA3 Com o aparelho desligado introduza a seguinte sequencia no controle remoto: DISPLAY, 5, VOL+, POWER. 1 e 4 selecionam o item. 3 e 6 alteram os valores. Aperte MUTE e ENTER para salvar e POWER para sair. KV-29EX Com o aparelho desligado Pressione simultaneamente CANAL+ e CANAL-, enquanto liga o equipamento. Aparecerá na tela TT e introduzindo dois números entra nos sub menus. Com UP / DOWN (+/-) selecione o item e com OK entre nele. Com UP / DOWN (+/-) ajuste o valor e com OK salve. KV-9PT50 om o aparelho desligado introduza a seguinte seqüência no controle remoto: DISPLAY, 5, VOL+, POWER. 1 e 4 selecionam o item. 3 e 6 alteram os valores. Aperte MUTE e ENTER para salvar e POWER para sair. WEGA / KV-14FM14 / KV-32FV16 / KV-13FV26 Com o aparelho desligado introduza a seguinte seqüência no controle remoto: DISPLAY, 5, VOL+, POWER. 1 e 4 selecionam o item. 3 e 6 alteram os valores. Aperte MUTE e ENTER para salvar e POWER para sair. CHASSI BA -3 B – CÓDIGOS PARA O LED STAND-BY/TIMER Apagado : Falta de tensão CA – Aparelho desligado 2 vezes : Sobrecorrente na linha de +B (OPC) – Verificar saída horizontal 4 vezes : Falta de Deflexão Vertical – Falta de alimentação de + 13 Volts 5 vezes : Falha no sinal “White Ballance” – Verificar Amplificador de Vídeo – Q 392 Modelos Europeus Aperte a seguinte seqüência no CR: IT, 5, VOL+, TELETEXT OFF. Aparecerá TT na tela. Aperte MENU para ver as opções. Tatung Com o aparelho ligado, aperte a pequena chave atravez de um orifício ao lado da tecla "MENU". Na tela aparece a palavra 'VERSION". Com CH acima e abaixo se trocam os parâmetros e com VOL +/- os valores. Telefunken - TK1499 / TK2098 / TK2099 Apertar a seguinte seqüência no controle remoto: IMAGEM, FACTORY, STAND-BY, MUTE, 1, 8, 2, POWER ON. Com VOL ajusta o parâmetro e com CANAL +/- o valor. Para sair aperte FACTORY ou POWER. TK2078 Manter apertada a tecla MENU no televisor e ao mesmo tempo apertar SETUP no controle remoto. CANAL +/- trocam os parâmetros e VOL +/- os itens. Para sair e salvar aperte SETUP. Thomson (Saba, Telefunken, Fergunson) - GY20TH CHASSI - ICC17 Desligar o televisor no interruptor principal, Apertar e segurar PR e VOL- por 8 segundos enquanto liga o aparelho. Com PR +/- seleciona os itens e VOL +/- ajusta os valores. Para sair temporariamente aperte EXIT no controle remoto e para entrar novamente use a tecla azul. Para sair coloque em stand-by ou desligue. TX91 Desligar o televisor no interruptor principal e no controle remoto manter apertada a tecla VT AZUL enquanto liga o aparelho por 8 segundos. Com PR +/- seleciona os itens e VOL +/- ajusta os valores. Para sair desligue o interruptor principal. Toshiba - CE19G10 / CF19H22 / CF13G22 / CL20G22 / CL20G30 CHASSI - TAC9700 / TAC9702 / TAC9727 / TAC9800 / TAC9803 Com o televisor ligado aperte MUTE no controle remoto, solte e aperte novamente enquanto aperta MENU no televisor; aparecerá um S na tela. Pressione novamente MENU para entrar. Com CANAL +/- selecione os itens e com VOL +/- os valores. Para sair: POWER. MV13K… / MV19K… / (Combos TV / VHS) Desligue o aparelho da tomada por tempo suficiente para apagar a programação do relógio. Ligue o televisor e aperte VOL- enquanto aperta no controle remoto: 9 para ajustes ou 2 para ajuste H do OSD. Zenith (Citizen) - SS2572 No televisor pressione e segure MENU, VOLUME - e CANAL; o menu normal se transformará no de serviço. Para retornar ao menu normal pressione MENU. Com as setas acima e abaixo seleciona o item e direita e esquerda troca os valores. Para sair POWER. System 3 Com o aparelho ligado pressione e mantenha apertado, no controle remoto, a tecla MENU até que apareça a mensagem "Welcome to Zenith". Solte o botão menu e introduza rapidamente a seqüência 9, 8, 7, 6, ENTER ou esta outra 9, 8, 7, 6, DiSPLAY. Com MENU troque as paginas, com as setas acima e abaixo selecione o item e com as setas direita e esquerda ajuste os valores. Para sair e salvar aperte ENTER. DVD A-TREND AD-L 528 1. Ligue o DVD-Player e sem disco: 2. pressione 'stop' no controle remoto; 3. pressione '1','9','9','9' e então 'enter'; 4. Um menu de regiões irá aparecer; 5. selecione 'all' para liberar o aparelho para multiregão. (segunda opção) 1. Ligue o DVD-Player e sem disco: 2. Tecle 3, 1, 4, 1, 5, 9 no controle e a palavra CODE deverá aparecer na tela ou OSD do DVD-Player; 3. Pressione o número da região que deseja habilitar. Ex: 1 para EUA; 4 para BRASIL; etc. 4. Pressione 'pause'; 5. Desligue o aparelho e ligue novamente. Obs. Lembre-se que DVD's mais novos com 'Enhanced Regional Coding' podem não funcionar com região 0. A-TREND LE-511 1. Com o DVD-Player ligado: 2. Pressione: 'STOP, 1, 9, 9, 9'; 3. Um menu irá aparecer; 4. Modifique o campo "ZONE" para "ALL". ACOUSTIC SOLUTIONS DVD-551 1. Ligue o DVD-Player e sem disco: 2. Pressione "Setup" no controle; 3. Pressione "Next, Stop, Pause, Prev, Next"; 4. Surgirá o "Region ID", leve a seta para "bypass" para multiregião; 5. Pressione "Select/play" para confirmar. Obs. Selecionar região 1 se você quiser rodar discos com codificação RCE encoded discs. Infelizmente, não é possível desabilitar o Macrovision através deste menu. AFREEY LD-2020 Usando o Controle Remoto Pressione Setup Usando o onscreen menu, escolha Preferences Pressione Still/Step Pressione Prev Pressione Next Você verá agora uma página de Setup escondida onde poderá efetuar a troca de região. Sete para Region Free. Você também poderá desabilitar a Macrovision. AFREEY LD-2060 Usando o Controle Remoto Pressione Setup Usando o onscreen menu, escolha Preferences Pressione Still/Step Pressione Prev Pressione Next Você verá agora uma página de Setup escondida onde poderá efetuar a troca de região. Sete para Region Free. Você também poderá desabilitar a Macrovision. AFREEY LD-2060 Usando o Controle Remoto : Pressione Setup Pressione 38883 Use as setas para trocar a região ou selecione Bypass All Para verificar o Firmware Pressione Setup Pressione 12345 DVD AIWA XR-DV370KN Usando o controle remoto : Pressione Pause Pressione Enter ( Isto pode ou não ser necessário, dependendo do player ) Pressione 3,1,4,1,5 e 9 Você poderá ver a mensagem COde ou COde--. Então deverá informar a região que escolheu. Você terá um número limitado de vezes para fazer esta sequencia. Pressione 0 para Todas as regiões, 1 para região 1, 2 para região 2, etc... Pressione PAUSE Desligue o aparelho e aguarde aproximadamente 10 segundos. Ligue o Aparelho Se não funcionar em seu player repita a sequencia sem pressionar ENTER (Item 2). AIWA XR-DV370KN Usando o controle remoto : Pressione Pause Pressione Enter ( Isto pode ou não ser necessário, dependendo do player ) Pressione 3,1,4,1,5 e 9 Você poderá ver a mensagem COde ou COde--. Então deverá informar a região que escolheu. Você terá um número limitado de vezes para fazer esta sequencia. Pressione 0 para Todas as regiões, 1 para região 1, 2 para região 2, etc... Pressione PAUSE Desligue o aparelho e aguarde aproximadamente 10 segundos. Ligue o Aparelho Se não funcionar em seu player repita a sequencia sem pressionar ENTER (Item 2). AIWA XD-DW1 Multi-Região Abra a gaveta e introduza um DVD Feche a Gaveta Abra a Gaveta e remova o DVD Feche a Gaveta e pressione STOP rápidamente. Aguarde alguns segundos. AMOISONIC 8506 - Ligue o aparelho e abra a bandeja - Sem disco inserido, pressione no controle remoto 01080 AKAI - DVP-1000 Usando o controle remoto: Pressione on/off no aparelho para desligar. Pressione e solte Eject e A-B juntos e depois pressione on/off no aparelho para religa-lo. Quando você ver A:00 D:12 aparecer no display, pressione Eject e A-B Pressione Play para incrementar,e Stop para regredir, e troque o valor de A até ler A:05 Pressione Skip-Forward para incrementar, e Skip-Backward para regredir, e troque o valor def D até ler D:00 para Região Livre, D:01para região 1ou D:02 para região 2. Pressione on/off no aparelho para desliga-lo e após alguns segundos Ligue-o novamente. AKAI ADV-8000 1. Coloque o aparelho em 'stand by'; 2. Digite o código '8926' mais o número da região para qual deseja liberar o aparelho ou 8926 mais 0 para liberar todas as regiões. AKAI DVP-1000 1. Desligue o aparelho através da tecla do painel; 2. Pressione e segure as teclas 'EJECT' e 'A-B', ao mesmo tempo; 3. Pressione a tecla 'ON/OFF' para ligar o aparelho; 4. Quando o texto 'A:00 D:12' (ou similar) aparecer no display, libere as duas teclas (Eject e A-B); 5. Pressionando a tecla 'PLAY' para subir e a tecla 'STOP' para descer, mude o valor de 'A' até ler 'A:05'; 6. Pressionando a tecla 'SKIP-FORWARD' para subir e a tecla 'SKIP-BACKWARD' para descer, mude o valor de 'D' até ler 'D:00' para 'codefree', 'D:01' para região 1 ou ' D:04' para região 4, e assim sucessivamente; 7. Pressione a tecla "PAUSE" para salvar as alterações; 8. Pressione a tecla 'ON/OFF' para desligar o aparelho; 9. Após alguns segundos, torne a ligar o aparelho, coloque um disco e aperte 'PLAY'. ALBA DVD103 Pressione PAUSE no controle remoto. Pressione ENTER (Alguns modelos não precisam) Pressione 3-1-4-1-5-9 Será exibido uma mensagem tipo COde-- Informe a região desejada de forma rápida ARCAM DV-88 Utilizando o controle remoto pressione OPEN Digite 77 Pressione ENTER Uma página de SETUP "Secreta" será exibida. Digite 13 para Região Livre ou o código da região deseja ARCAM DV-88 ARCAM DV-89 ARCAM FMJ DV-27 ARCAM FMJ DV-27A 1. Ligue o aparelho através do controle remoto. 2. Pressione a tecla OPEN/CLOSE 3. Digite 1111 no controle remoto 4. Digite 13 no controle remoto 5. A palavra "Region" + "13" deverá aparecer na tela confirmando a operação ARCAM FMJ DV-29 1. Ligue o aparelho através do controle remoto. 2. Pressione a tecla OPEN/CLOSE 3. Digite 1234 no controle remoto 4. Digite 13 no controle remoto APEX AD-600 Utilizando o controle remoto pressione SETUP. Escolha Preferences no Menu OnScreen Pressione STILL/STEP Pressione PREV e em seguida NEXT Uma página de setup "secreta" será exibida na qual poderá escolher a região. Também é possível desativar Macrovision nesta tela. APEX AD 1200 APEX AD-3201 - Abra a bandeja, aguarde 30 segundos e pressione "8 4 2 1" - Surgirá um menu com as opções "Region/Macrovision" - Selecione "Region" - Pressione ENTER até alternar para "0"(ou 9) ARISTON DVD-2000 1- Abra a bandeja. 2- Pressione 77. 3- Pressione 'Enter'. 4- No menu de serviço mude a região usando o código do país "13" AUDIOVOX DV-1680 1. Pelo controle, pressione as seguintes teclas: SETUP, +10, PREV, NEXT. 2. Uma tela surgirá mostrando que o DVD-Player é habilitado para Região 1. Use as teclas direita e esquerda para selecionar a região que deseja rodar. 3. Quando a região desejada for selecionada, pressione a tecla SETUP para sair. 4. Desligue o DVD-Player Obs. Poderá ainda selecionar região 0, o que habilitará o aparelho a ler discos de qualquer região, porém os DVD's mais recentes protegidos com RCE não irão rodar. AUDIOVOX DVD-31AAST Funciona para região livre (0) e macrovision off. 1- Ligar o aparelho na chave power. 2- Abra a bandeja e digite no controle remoto o código 9817. 3- Aperte o botão ENT repetidas vezes até aparecer "REGION 9" 4- Aperte RETURN. 5- Feche a bandeja, desligue o aparelho na chave power e ligue novamente. Obs: Após inserir o código 9817 você escolhe mudar região ou macrovision on/off. BLUESKY DV-800 1. Pressione “Menu” 2. Digite “1 6 7” 3. Logo após, digite “0” (zero) para liberar todas as regiões BLUESKY DV-900 1. Pressione "Open" 2. Sem disco, pressione "Menu" 3. Digite 16719 4. No menu que surgir, pressione "OK", em seguida "0" e depois "Exit" BLUESKY DS-8315 Siga as mesmas instruções para os aparelhos APEX AD 1200 e AD 3201 (segunda opção) 1. Abra a bandeja e pressione “INTRO” 2. Pressione “2 0 1 1 0” 3. Na tela aparecerá “SET OK” BOSE 3-2-1 HOME ENTERTAINMENT System (Series 1) 1. Ligue o aparelho pelo controle remoto. 2. Digite 9, 4, em seguida pressione as seguintes teclas, na seqüência, SHUFFLE, STOP, MUTE. 3. Desligue o aparelho, aguarde 1 minuto e ligue-o novamente, sempre através do controle remoto. BOSE 3-2-1 HOME ENTERTAINMENT System (Series 2) 1. Ligue o aparelho pelo controle remoto. 2. Pressione as seguintes teclas, na seqüência, SEEK FOWARD (>>), TUNE, SHUFFLE, STOP, MUTE. 3. A bandeja deverá abrir e fechar 2 vezes confirmando a troca de região (codefree) 4. Desligue o aparelho, aguarde 1 minuto e ligue-o novamente, sempre através do controle remoto. BOSE LIFESTYLE 18 BOSE LIFESTYLE 28 BOSE LIFESTYLE 35 System (Series 1) 1. Ligue o aparelho pelo controle remoto. 2. Pressione as seguintes teclas, na seqüência, SEEK FOWARD (>>), TUNE, SHUFFLE, STOP, MUTE. 3. A bandeja deverá abrir e fechar 2 vezes confirmando a troca de região (codefree) 4. Desligue o aparelho, aguarde 1 minuto e ligue-o novamente, sempre através do controle remoto. BOSE LIFESTYLE 18 BOSE LIFESTYLE 28 BOSE LIFESTYLE 38 BOSE LIFESTYLE 48 Systems (Series 2) 1. Ligue o aparelho pelo controle remoto. 2. Pressione as seguintes teclas, na seqüência, RIGHT, UP, SHUFFLE, STOP, MUTE. 3. A bandeja deverá abrir e fechar 2 vezes confirmando a troca de região (codefree) 4. Desligue o aparelho, aguarde 1 minuto e ligue-o novamente, sempre através do controle remoto. BRITANIA DVD MATRIX 9 1. Sem disco na bandeja, pressione "Setup" e selecione a página principal; 2. Digite "13791100" e use as setas para selecionar a região desejada; 3. Pressione "Select" BUSH Utilizando o controle remoto abra a gaveta do disco Coloque um disco Região 1 na bandeja mas não feche Pressione 0-1-2-3 Pressiobe PLAY Para retornar o player para região 2 sómente Abra a gaveta e coloque um disco região 2 sem fechar a bandeja. Pressione RETURN e PLAY. BUSH DVD-2002 Utilizando o controle remoto pressione OPEN Digite 77 Pressione ENTER Será exibida uma página de SETUP oculta. DIgite 13 para região livre. BUSH DVD-2004 Utilizando o controle remoto pressione OPEN Digite 77 Pressione ENTER Será exibida uma página de SETUP oculta. DIgite 13 para região livre. CCE MODELO 2100 Rotina 1 Inserir um dvd sem fechar a bandeja. Pressionar a tecla 1 no controle remoto 4 vezes. Informe o número da região e feche a bandeja. Rotina 2 Pressione OPEN/CLOSE Pressione ZOOM Pressione A-B Pressione UP Pressione LEFT Pressione Down Pressione RIGHT OUTRA DICA CCE 2100 - Pressione a tecla OPEN/CLOSE para abrir a bandeja - Aperte o botão A-B e, depois, o botão ZOOM - Pressione as setas na seguinte seqüência: para cima, esquerda, baixo e direita - Se der certo, vai aparecer na tela da TV REGION FREE (segunda opção) - Pressione a tecla OPEN/CLOSE para ABRIR a bandeja (mas não feche) - Digite a seqüência no controle: 1 1 1 1 - Digite o número da região desejada ou apenas "0" (zero) para todas - Pressione a tecla OPEN/CLOSE para FECHAR a bandeja com o disco CCE 2600 1. Pressione STOP e depois SETUP 2. Pressione STEP 3. E, por fim, pressione “<” e “>” COUGAR CVD 500/515 Abra a gaveta do Dvd e digite no controle remoto: 2168 Digite 9 no controle. Feche a bandeja pela tecla OPEN/CLOSE COBY DVD 215 Pressione Menu Pressione 1 e 9 Neste momento deve surgir um Menu. Selecione a região pressionando PLAY. Troque a Região Pressione Play Pressione OPEN e CLOSE Pressione POWER OFF Segundo método: Abra a Bandeja do DVD Pressione 2 8 1 2 Selecione a região pela tecla PLAY do controle remoto. CYBERHOME AD-N 212/AD-N515/AD-N512 1. Abra a bandeja. 2. Pressione STOP no controle remoto 3. Pressione 1, 9, 9, 9. 4. Será exibido um menu onde deverá escolher ALL na seleção de regiões. 5. Desligue o DVD pelo controle remoto. 6. Turn the player off by using the remote control. CYBERHOME AD-L528/DVD-302/CH-DVD 500/CH-LDV 712 1. Abra a bandeja. 2. Pressione STOP no controle remoto 3. Pressione 1, 9, 9, 9. 4. Será exibido um menu onde deverá escolher ALL na seleção de regiões. 5. Desligue o DVD pelo controle remoto. 6. Turn the player off by using the remote control. CYBERHOME CH-DVD 300 1. Ligue o DVD sem disco na bandeja. 2. Feche a Bandeja. 3. Pressione pelo controle remoto: MENU, 1, 9. 4. Surgirá um menu com opções de regiões.. 5. Pressione ENTER, digite a região escolhida e pressione ENTER para gravar. 6. Pressione OPEN / CLOSE CYBERHOME CH-300S/B 1. Ligue o aparelho, sem disco na bandeja. 2. Feche o compartimento de disco. 3. Pelo controle remoto, pressione nessa ordem: MENU, 1, 9. 4. Aparecerá o menu com a opção de códigos de região. 5. Pressione ENTER, entre com a região desejada (coloque ZERO aqui) e pressione ENTER novamente para salvar a informação. 6. Pressione OPEN / CLOSE e boa diversão! OBS: Para "resetar" (reset) o Cyberhome CH-DVD 300 em caso de erro: 1. Abrir e fechar a bandeja pelo botão do painel frontal do aparelho; 2. Manter apertada por seis (6) segundos a tecla STOP do painel frontal. CYBERHOME CH-DVD 400/CH-DVD 402/CH-DVD 402S Com a bandeja aberta... 1. Pressione SETUP no controle remoto. 2. Digite: 1, 3, 6, 9. 3. Pressione o botão PARA ESQUERDA no controle 3 vezes. 4. Pressione o botão PARA DIREITA no controle. 5. Selecione a região no menu de opções. CYBERHOME MP016-A Certifique-se de que não há CD no player.. 1.Ligue o DVD pelo controle remoto. 2.pressione STOP. 3.Digite 4408. 4.Digite 0. 5.Pressione ENTER. CYBERHOME CH-LDV700B 1. Ligue o aparelho, sem disco na bandeja. 2. Feche o compartimento de disco. 3. Pelo controle remoto, aperte a tecla MENU em seguida digite 1, 9. 4. Mova a SETA para baixo até iluminar "Region" e pressione ENTER. 5. Digite o número da região desejada ou ZERO ("0" para liberar todas), pressione ENTER outra vez. 6. Abra a bandeja para sair do Menu. CYBERHOME CH-LDV 702 1. Ligue o Aparelho.. 2. Abra a Bandeja.. 3. Pressione no controle: STOP e digite 1999. 4. Na página de Setup marque REGION CODE. 5. Pressione ENTER e utilizando as setas selecione ALL 6. Pressione RETURN no controle remoto. CYBERHOME AD-L528, DVD-302 1. Ligue o Dvd e abra a bandeja. 2. Pressione STOP. 3. Digite 1,9,9,9 e Selecione a região desejada. 4. Pressione Enter e Feche a bandeja com o controle remoto. DVD DAEWOO DV 115 Sem disco na bandeja, pressione OPEN/CLOSE. Digite: 8926. Aguarde alguns segundos e pressione 0. Após uns 20 segundos pressione OPEN/CLOSE DAEWOO DQD-2000/2200 Pressione Open no Controle Remoto. Pressione SETUP. Pressione 9. Pressione 201. Pressione 0. Pressione SETUP. Pressione SHUFFLE Pressione NEXT. - DAEWOO DQD-2000 DAEWOO DHC-2200 1. Aperte a tecla 'Open' no controle. 2. Em seguida, a tecla 'Setup'. 3. Aperte a tecla '9' para codefree, ou 1 para reg. 1, 2 para reg. 2, etc... 4. Aperte as teclas 2, 0, 1 e em seguida a tecla '0' (zero), nesta ordem. (Se não funcionar, tente a seqüência 3, 0, 1 e 0 (zero). 5. Aperte a tecla 'Step'. 6. Depois, a tecla 'Shuffle' 7. E, por fim, a tecla 'Next'. GRADIENTE D-10 -Sem disco na bandeja, digite no controle remoto 31 41 59 00 e pressione a tecla EXIT. -Se der certo, no canto da tela da TV aparecerá "ALL" ou "REGION ALL" GRADIENTE D-10/2 Ligue o aparelho sem disco e abra a bandeja. Digite no CONTROLE REMOTO a sequência: 31415900 Pressione ENTER Deverá ser exibida mensagem no video de liberação das regiões. GRADIENTE D-10/2, GRADIENTE COMPACT - Sem o disco na gaveta - Digite no controle: 31 41 59 00 - Aperte a tecla ENTER - Se der certo, no canto da tela da TV aparecerá "REGIÃO LIVRE" Segundo informações, o aparelho GRADIENTE COMPACT já vem destravado de fábrica para regiões 1 e 4. GRADIENTE D-12 Sem disco na bandeja digite 00 e pressione CLEAR. GRADIENTE COMPACT GRADIENTE D-10/2 GRADIENTE D-400 1. Sem o disco na gaveta 2. Digite no controle: 31 41 59 00 3. Aperte a tecla ENTER 4. Se der certo, no canto da tela da TV aparecerá "REGIÃO LIVRE" Obs: Parece que os modelos COMPACT e D-10/2 já vêm destravados de fábrica para as regiões 1 e 4. GRADIENTE 6500-HT* GRADIENTE D-12* GRADIENTE D-20 GRADIENTE DV-60/3 GRADIENTE K-30 GRADIENTE K-32 1. Com a bandeja fechada e sem disco 2. Digite no controle 0 0 3. Pressione CLEAR GRADIENTE D-15/3 GRADIENTE D-22 1. Com a bandeja aberta, digite no controle remoto '00' 2 .Pressione o número da região que você quer utilizar 3 .Se tudo der certo, o número da região aparecerá na tela. GRADIENTE D-22 Abra a gaveta e digite 00 - Informe a região que deseja. - Se tudo der certo, o número da região aparecerá na tela. GRADIENTE DVD-5000 Coloque o aparelho em StandBy. Pressione 00 e o código da região desejado. Ligue o aparelho. GRADIENTE 5000 1.Ligue o aparelho sem disco. 2.Verifique a região apertando o botão '00' e '+10' no controle. 3.Desligue, aguarde uns segundos e ligue de novo. 4. Aperte '00' e o número da região desejada '1', '2', '4'... etc. GRADIENTE 6000 1- Deixe o aparelho em Stand-By 2- Digite no controle remoto 00 3- Aperte a tecla C-Clear 4- Aparecerá no visor "AUTO". Gradiente 6500 HT Sem disco na bandeja digite 00 e pressione CLEAR GRADIENTE HTS-200 D Sem disco na bandeja desligue o aparelho. Aguarde alguns segundos e ligue. Digite 00 e pressione EXIT. ou 1 - Retire o disco da bandeja e em seguida desligue e ligue o aparelho 2 - Pressione "00" e depois a tecla EXIT OU 2- Pressione 31415900 e depois EXIT GRADIENTE D-201 1- Ligar o DVD-player sem disco na gaveta. 2- Apertar a tecla "SETUP" do controle remoto. Aparecerá na tela da TV o Menu de Opções. 3- Através das setas de navegação ir para a opção "PREFERÊNCIAS" (último ícone da direita na barra superior). 4- Quando estiver nesta opção, digitar no Controle Remoto " 1379 " 5- No centro da tela da TV aparecerá um retângulo cinza com a informação "Region Code 4". 6- Através das setas de navegação ( Up / Down) alterar para " Region Code 0". 7- Encerrar apertando a tecla "PLAY", que se encontra no centro das teclas de navegação. 8- Apertar a tecla "SETUP" do controle remoto para sair da tela do Menu de Opções. *Todos os aparelhos de DVD Gradiente estão habilitados para reproduzir todas as regiões. Exceto o sistema SECAM OU 1- Ligar o DVD player sem disco na gaveta. 2- Na tela onde aparece o logotipo Gradiente, digite 9735. 3- Aparecerá o menu para escolha das regiões. Digite "0" para liberar todas as regiões (codefree) 4- Aperte "play" em seguida "sair". GRADIENTE 6500-HT* GRADIENTE D-10 GRADIENTE D-12* GRADIENTE 20/3 GRADIENTE K-50/3C 1. Com a bandeja aberta digitar no controle 31415900 e apertar ok 2. Aperte a tecla EXIT 3. Se a operação der certo, no canto da tela da TV aparecerá "ALL" ou "REGION ALL" GRADIENTE HTS-150D GRADIENTE K-40 GRADIENTE K-340 1. Ligue o aparelho, sem o disco na gaveta 2. Digite no controle: 3141590 GRADIENTE HTS-760 1. Sem disco no aparelho, pressione "Enter", digite "84269" e depois "Enter" 2. O aparelho será desligado automaticamente, religue-o e está pronto. GRADIENTE K-30/32 Retire o disco e digite no Controle Remoto 00 Pressione CLEAR. GRADIENTE D-30/3C 1- Ligar o DVD-player sem disco na gaveta. 2- Apertar a tecla PAUSE em seguida 31415900 3- Aperte PAUSE novamente, desligue e ligue seu aparelho. GRADIENTE D-460 1- Ligar o aparelho sem disco na bandeja 2- Aperte REPEAT (não o "A-B REPEAT") em seguida digite 76884789 Obs: Os números só começarão a aparecer a partir do 4º digito pressionado. GRADIENTE D-461 1- Ligar o aparelho sem disco na bandeja 2- Abrir a bandeja e digitar 2812 no controle remoto 4- Aperte o botão ENTER até aparecer a opção "9" 5- Feche a bandeja, desligue e ligue o aparelho novamente. LG VCD PLAYBACK no LG 3350e Deixe o Player Vazio (sem disco) Pressione Pause Digite 1472 , voce deverá ver os caracteres 01 47 no display Pressione a seta Up 3 vezes até 04 fd aparecer na tela Pressione Program 6, Program 5, os caracteres 04 fe deverão ser mostrados no video Pressione Enter . O display deverá piscar. Pressione Return Desligue e Ligue o aparelho. LG 3230/ LG 2230/ LG 2330/ LG 2340/ LG 2380/ LG 3351/ LG 4230/ LG 4351 Retire o disco da bandeja. Desligue o aparelho e ligue-o pelo controle remoto. Quando for exibido na tela NO DISC, aperte a tecla PAUSE Digite a sequencia 314159 Quando for exibida a mensagem CODE informe o código da região desejada (0= Todas) Aperte a tecla PAUSE Desligue o Aparelho pelo Controle. Religue pelo Controle Remoto LG 4230(N) - LG 4351(N) --- LIBERAÇÃO DA FUNÇÃO VCD Retire o disco do aparelho. Digite no controle remoto: 1472 Pressione a Seta para cima 3 vezes. Pressione PROGRAM - Pressione 4 - Pressione PROGRAM - Pressione 5 Pressione ENTER Pressione RETURN e desligue o aparelho. LG DC-596B Sem disco na bandeja, desligue o aparelho pelo painel frontal. Ligue-o em seguida pelo Controle Remoto e aguarde a mensagem NO DISC. Pressione PAUSE e digite 314159. Aguarde o prompt de entrada do código da região e digite 0. Pressione PAUSE. Desligue e Ligue o aparelho pelo Controle Remoto. MARANTZ DV 7000 1- Sem disco, ligue o aparelho e aguarde a mensagem NO DISC 2- Pressione "PAUSE" e digite a sequencia "314159" será exibido CODE no display 3- Informe a região e pressione PAUSE. MARANTZ 710/890 Digite a sequência: PLAY - 2 - 7 - 4 no controle remoto. Ao surgir o prompt -- digite: 005 000 128 156 (Região 1) ou 002 000 128 156 (Região 2) - Para restaurar o padrão digite 004 010 000 140 e pressione PLAY. MARANTZ DV 4000 Ligar o aparelho sem disco na bandeja. Pressione no painel DIMMER e PREVIOUS. Digite 1999 e informe 00 para todas as regições. Pressione ENTER desligue e ligue o DVD. MARANTZ DV 7000 Ligar o aparelho sem disco na bandeja. Será exibido NO DISC. Pressione PAUSE e digite 314159. Será exibido CODE. Digite o número da região desejada.. Pressione PAUSE. DVD PHILCO DVP 2000 1- Retire o disco da bandeja e pressione STOP 2 vezes 2- Pressione "SETUP", e digite "38883" 3- Em seguida escolha a região desejada PHILCO DVP 2100 1- Abra a gaveta e digite "8926" 2- Digite 0 3- Pressione "PLAY" PHILCO DVP 2500 Ligue o aparelho e abra a gaveta. No Controle Remoto digite 6438. Quando for exibida a mensagem COD digite 0. Pressione PLAY. DVD PHILIPS 703 Pressione PLAY e digite pelo controle: 159 Região 1: Digite 005000128156 Região 4: 002000128156 PHILIPS 707 Coloque o DVD em STANDBY. Pressione POWER e OPEN no controle remoto Digite 8421 Escolha a região Pressione SELECT e CLOSE no controle remoto PHILIPS 711 Com o DVD sem disco pressione PLAY e digite 159 Digite em seguida 00-80-00-000-00 Digite 0 e pressione PLAY Ocorrerá um "Boot" e em seguida a região estará liberado A região 4 poderá ser reprogramada utilizando a rotina acima apenas substituindo a sequencia 00-80-00-000-00 por 00-70-00-000-00 PIONEER DV-333 Ligue o DVD sem disco e pressione SETUP. Localize no Menu a opção GENERAL. Acione DISPLAY e CONDITION. Escolha a opção 0. PIONEER DV-414 Ligue o aparelho sem disco na bandeja. Pressione MENU. Pressione ENTER. Pressione DISPLAY. Pressione CONDITION. Digite 0. PIONEER DV-525 Ligue o DVD sem disco na bandeja e pressione SETUP. Acesse GENERAL no menu. Pressione a seta para baixo. Pressione DISPLAY e CONDITION Digite 0. PIONEER DV-535 Sem disco na bandeja, pressione SETUP. Escolha GENERAL no Menu. Pressione ENTER. Pressione CONDITION. Digite 0 e pressione SETUP. SAMSUNG DVD 511/611/709/809/811/909 1 - Desligar o aparelho pelo painel 2 - Pressione PLAY e STOP até surgir OPÇÃO DE IDIOMA no video. 3 - Selecione a região. SAMSUNG DVD 707/807 1. Pressionar o botão DVD no "TV/DVD SELECT". 2. Introduza um Dvd da região que deseja habilitar e retire em seguida pelo OPEN/CLOSE. Nos modelos antigos Pressione "TIME SEARCH", "1", "1", e "9". Modelos mais recentes Pressione "TV", "2", "0", e "0". Mitsubishi Trava de funções :em standby aciona ch + - até ligar depois aciona menu p/ destravar ou Trava Mitsubish tv em standby aperte na sequencia canal+ canal- canal + canal- o televisor ira ligar voce etao entrara no menu onde diz trava ligada e desligue a trava. Ajustes Faça o seguinte no controle remoto aperte o botão seletor por 5 segundos vai aparecer uma barra de sintonia, faça os ajustes de canais, aproveite e faça os ajustes de brilho, contraste e volume ao seu gosto, após aperte o botão seletor por 5 segundos por duas vezes tempos superior a 5 segundos, tudo OK e só. Para Retirar a Trava Basta apertar as teclas de canais ao mesmo tempo, Isto com . Televisor Desligado Pelo controle remoto. Quando ela ligar entre no menu e retire a função TRAVA. http://www.prsominformatica.misterhost.com.br

Introdução -  Os televisores de última geração são verdadeiros microcomputadores. Todas as suas funções e modos de operação são controlados através do teclado ou do controle remoto. Nesta parte do curso passaremos a maneira de entrar no setup de algumas marcas e modelos de televisores:

Televisores ZENITH:

1 – Pelo teclado: Aperte e segure a tecla menu até que o menu desapareça da tela e imediatamente aperte ao mesmo tempo as teclas adjust right e channel up.

2 – Pelo CR: Aperte e segure a tecla menu até que o menu desapareça da tela. Imediatamente aperte as teclas 9876 enter.

Com o botão select  você escolhe a função a ser ajustada e com o botão adjust, você ajusta a função para o valor correto. Na tabela abaixo vemos os valores de fábrica:

| função | Para que serve | Valor default (de fábrica) |
| --- | --- | --- |
| Preset px | Inicia a modificação | store |
| auxchnl | Habilita a entrada a/v | on |
| Aux bright | Brilho do a/v | 13 |
| brightness | Brilho da tela principal | 13 |
| Cap phase | Decodificador de subtitulos | 90 |
| v.pos | Posição do menu na tela | 17 |
| H.pos | Posição do menu na tela | 36 |
| Channel lock | Bloqueia o tv em um canal | off |
| Max vol | Fixa o volume em valor de 0 a 62 | off |
| Min vol | Fixa o volume em valor de 0 a 62 | min |
| Ac on | Qdo on desabilita a tecla on off | off |
| Key deft | Desabilita teclas menu adjus e select | off |
| Auto prgm |  | 3 |
| Crt glass | Tipo de cristal usado no tubo | lite |
| Seq avail | Disponível apenas em tv estéreo | off |
| Text mode | Closed caption | on |
| srchdisp |  | off |
| wplsw |  | off |
| P/n gp |  | off |
| Vert phase | Ajuste da imagem | 0 |
| Hor phase | Ajuste da imagem | 16 |
| Y mute | Corta a luminancia | off |
| Blk/wht sw | Corta a croma | off |
| Xtal mode |  | auto |
| Color sis | Seleciona Pal M/SECAM/NTSC | auto |
| P/n attend |  | off |
| Xtal search |  | 4v |
| Afc sw | Liga/desliga o AFC | normal |
| Xx/xx/94f | Data em que foi feito o TV |  |

1 -

MODO SERVIÇO DO TV SHARP MODELO C-29ST54

- Entrar no MODO SERVIÇO:

1.1 MODO SERVIÇO – VARREDURA – COR – RB- AGC...

- Localizar os pontos de teste  PT 2001 e PT 2002 ( fica próximo do Microprocessador)

- Com o aparelho ligado, preferivelmente no canal AV, jumpear rapidamente (um pequeno toque) PT 2001 com PT2002.

- No primeiro toque aparecerá  as posições de S0 ...  até  ...  S19, que podem ser alteradas pelas teclas de canais + e –

- Os endereços os valores serão alterados pelas teclas volume + e –

- Observar os valores na tabela abaixo:

- OBS: tome muito cuidado (se aparecer os dígitos M0 – ajuste do som). Faça novamente o jumpeamento até retornar nos dígitos S0 ... S19.

1.2  MODO SERVIÇO - SOM

- Repita os procedimentos acima, porem com os dígitos M0 ... até  M6

Para Sair do MODO SERVIÇO jumpear novamente (rapidamente por alguns segundos) até desaparecer os dígitos do S0 e M0

TABELA DOS ENDEREÇOS E VALORES

| FUNÇÃO | ENDEREÇO | VALOR | FUNÇÃO | ENDEREÇO | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBCONT | S01 | 56 |  | M01 | 26 |
| TINT | S02 | 46 |  | M02 | 1E |
| SUBCOR | S03 | 36 |  | M03 | 1B |
| SUBRILHO | S04 | 4C |  | M04 | 16 |
| NITIDEZ | S05 | 24 |  | M05 | 3B |
| FREQ/VERT | S06 | 00 |  | M06 | 25 |
| POS.HOR. | S07 | 11 |  |  |  |
| AGC | SO8 | 24 |  |  |  |
| ALTURA | S09 | 26 |  |  |  |
|  | S10 | 2F |  |  |  |
| (RGB)R | S11 | 00 |  |  |  |
| (RGB)G | S12 | 11 |  |  |  |
| (RGB)B | S13 | 06 |  |  |  |
| G DRIVER | S14 | 7F |  |  |  |
| B DRIVER | S15 | 80 |  |  |  |
| 3,58 | S16 | 00 |  |  |  |
| BALANCE | S17 | 20 |  |  |  |
| CLAMP | S18 | 17 |  |  |  |
|  | S19 | BF |  |  |  |

Televisores Phillips:

Chassis GR-1 L1 (todas versões)

O  IC   7900 cod. 480620987605  (TPM 47C834N – R111) foi substituído pelo código 480620987648 (T`M47C834N - R167) que é eletricamente idêntico, porém com algumas diferenças nos procedimentos de

programação da E-Eprom  cod. Com a introdução do novo circuito integrado, foi produzido também uma nova E-Eprom (X24CO2) que não pode ser utilizada com o  CI  mask R111.

2 -

- Programação  da E-EPROM.

  - Acesso a programação.

Aterrar o pino 10 do IC7900  até que apareça na tela a figura –1.

Pressionar a tecla INSTALAR  =>  aparecerá a tela da figura – 2.

Pressionando novamente aparecerá a tela da figura –3.

FIG-1                                         FIG-2                                          FIG-3

  - Programação da E-EPROM

Após acessar a programação, pressione a tecla INSTALAR até aparecer  a tela da figura 3.

Coloque a versão correta conforme o tipo do aparelho (veja tabela) através das teclas volume +   -

Pressione a tecla INSTALAR até aparecer a tela da figura 2 , e em seguida a tecla MEMÓRIA.

  - Memorização do PP Padrão e Sintonia de Canais

Sintonize um canal qualquer com sinal de antena ou gerador.

Pressione a tecla MENU e na seqüência ajuste  cor brilho, contraste, volume, nitidez,  para uma imagem normal e por último a Preferencia Pessoal. Gravando via tecla MEMÒRIA

Acesse agora a programação conforme item 1.1

Este procedimento é necessário para que se obtenha o PP Padrão.

  - Seleção de canais.

Faça a seleção dos canais disponíveis em sua região através da seleção manual

TABELA DE VERSÕES:

14GL1013	03			16GL1033	03		20GL1043	03

14GL1014	72			16GL1034	72		20GL1044	72

14GL1313	02			16GL1333	42		20GL1343	02

14GL1314	32							20GL1344	32

CHASSIS GR1-VA

AJUSTES E ALINHAMENTOS

3. Programação da E-EPROM

Após a substituição do IC 7710 (E-EPROM) é necessário reprogramar os dados da versão do aparelho.

Na E-EPROM são amarzenadas:

- tensão de sintonia,

- ajuste padrão dos controles lineares,

- tamanho dos “steps” de sintonia de canais

O chassis GR1-VA utiliza duas versões de microprocessadores. A versão simplificada utiliza o microprocessador  TMP47C834N e a versão completa o microprocessador TMP47C1237N. O acesso a programação é semelhante nos dois microprocessadores, sendo apenas diferentes as telas apresentadas

3 -

3.1 Acesso a programação

Para acessar a tela de programação da E-EPROM  deve-se proceder da seguinte maneira:

com o aparelho ligado, aterrar o pino 10 do microprocessador IC7900 por mais de 02 segundos até que a tela da figura 1 seja apresentada, removendo em seguida a conexão.

3.2 Programação da E-EPROM

Pressione a tecla INSTALAR	 até aparecer a tela da figura 3 . Através da teclas canal (<) (>) coloque a versão do aparelho que deve ser:

14GL1015		0

14GL1316		41

20GL1045		0

20GL1346		41

Após a programação pressione a tecla INSTALAR por mais de 2 segundo para memorizar.

3.3 Memorização do PP Padrão  e sintonia de canais.

Sintonize um canal qualquer com sinal de antena ou de gerador. Pressione a tecla MENU e na seqüência ajuste cor, brilho, contraste, volume para uma imagem normal e por último faça a memorização do PP.

Acesse novamente a programação aterrando o pino 10 do microprocessador e em seguida pressione a tecla instalar por mais de 02 segundos para memorizar.

Para efetuar a sintonia dentro do modo de programação (tela da figura 2) é necessário um gerador com todas as freqüências de canais de VHF/UHF/CABO. Caso não seja disponível, não tente fazer a sintonia manual nesse modo. Faça a sintonia manual dos canais saindo da programação, no modo normal através da tecla MENU.

. FIGURA 1		 TMP47C834N				TMP47C1237N

Pressione a tecla INSTALAR e a próxima tela será a figura 2.

FIGURA 2

Pressione a tecla INSTALAR e por último será exibida a tela da figura 3.

FIGURA 3

AJUSTES E ALINHAMENTOS

- PROGRAMAÇÃO DA E-EPRON (7710)

Após a substituição do IC 7710  (E-EPRON)  é necessário reprogramar os dados da versão do aparelho.

Na E-EPRON são armazenados

4 -:

- Tensão de sintonia

- Ajuste padrão dos controles lineares.

- Tamanho dos "steps" de sintonia UHF, VHFI. VHFIII.

  - Acesso à programação:

Com o aparelho desligado, faça o seguinte:

Aterrar o pino do 20 do IC7600, ou o resistor 3605 (no ponto indicado com um circulo).

Ligue o aparelho e será exibido uma tela conforme a figura abaixo:

|  | C123 ER: 00 00 00 ADR: 1 F D DATA: F F |  |
| --- | --- | --- |

  - PROGRAMAÇÃO:

Verifique na tabela de versões os dados de cada endereço  conforme o modelo do aparelho.

Quando uma E-EPRON nova é instalada no televisor os dados deverão vir com "FF".

Através  das teclas  "VOLUME  + - " selecione o endereço (ADR).

Acrescente os dados (DATA) via teclas de  "CANAL + -"

Ao mudar os dados, as cores dos dígitos mudam da cor "CIANO" para "VERMELHO".

Para fazer os inputs dos dados pressione as teclas "VOLUME +"  e a cor voltará a ser "CIANO" novamente.

Exemplo:         Aparelho 21 GX1665

Endereço (ADR)       2E0   (volume +-)

Dados       (DATA)    1C     (CANAL +- , VOLUME +)

Após o término da programação, pressione simultaneamente as teclas "VOLUME -" e "CANAL +".

REMOVA AS CONEÇÕES.

| ADRESS | 21GX1665 | 21GX1660 | 20GX1660 | 14GX1610 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2E0 | 1C | 1E | 19 | 20 |
| 2E2 | 22 | 22 | 1E | 20 |
| 2E4 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| 2E8 | 1C | 1E | 19 | 20 |
| 2EA | 22 | 22 | 1E | 20 |
| 2EC | 21 | 21 | 21 | 20 |
| 2FD | FD | 3D | 3D | 3D |
| 2FE | DC | CC | CC | CC |

5 -

Televisores SONY:

Para entrar no setup das sonys, o procedimento é sempre o mesmo: tecle em 2 segundos no máximo a sequência de teclas <display> <5><volume+> <power>, com a televisão em stand by. Aparecerá a tela de setup cujos valores estão na tabela abaixo. Para selecionar a função a ser ajustada use as teclas 1 e 4 do remoto, e para mudar os valores use as teclas3 e 6. depois de feito os ajustes é necessários memorizá-los. Para isso aperte a tecla <muting> e depois <enter> Se quiser fazer um reset ( o que resolve 50% dos defeitos ) depois de entrar na tela de setup, digite <8> e <enter> e a memória será carregada automaticamente com os valores de fábrica.

| item | função | valor de preset |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | sys | 0 |  |
| 2 | aft | 0 |  |
| 3 | hfre | 80 | 77"50 hertz" |
| 4 | vf50 | 12 |  |
| 5 | vf60 | 13 |  |
| 6 | vpos | 15 |  |
| 7 | vsize | 25 | 24 "50 hertz" |
| 8 | vlin | 8 | 11 "50 hertz" |
| 9 | vsco | 9 | 6 "50 hertz" |
| 10 | hpos | 5 | 5 "50 hertz" |
| 11 | hsiz | 17 | 17 "50 hertz" |
| 12 | pamp | 16 | 14 "50 hertz" |
| 13 | cpin | 3 | 3 "50 hertz" |
| 14 | ppha | 7 | 8 |
| 15 | vcom | 2 | 2 |
| 16 | gamp | 20 | 20 PAL |
| 17 | bamp | 14 | 14 PAL |
| 18 | gcut | 8 | 9 PAL |
| 19 | bcut | 9 | 11 PAL |
| 20 | crom | 32 | - |
| 21 | spix | 22 | 9 PAL |
| 22 | shue | 28 | - |
| 23 | scol | 32 | 12 PAL |
| 24 | sbrt | 30 | 14 PAL |
| 25 | ssha | 7 | 9 PAL |
| 26 | vsmo | 0 | 1 PAL |
| 27 | ref | 2 | - |
| 28 | roff | 1 | - |
| 29 | goff | 1 | - |
| 30 | boff | 1 | - |
| 31 | ablm | 0 | - |
| 32 | notc | 1 | - |
| 33 | drgb | 0 | - |
| 34 | vang | 0 | - |
| 35 | disp | 58 | - |
| 36 | svol | 0 | - |
| 37 | sbal | 38 | - |
| 38 | sbas | 8 | - |
| 39 | stre | 8 | - |
| 40 | uybo | 30 | só para 34" |
| 41 | lybo | 26 | só para 34" |
| 42 | hamp | 33 | só para 34 " |
| 43 | htil | 30 | só para 34 |
| 44 | ucbo | 38 | só para 34" |
| 45 | util | 40 | só ara 34" |
| 46 | lcbo | 41 | só para 34" |
| 47 | ltil | 47 | só para 34" |
| 48 | dcsh | 37 | só para 34" |
| 49 | id0 | 120 |  |
| 50 | id1 | 127 |  |
| 51 | id2 | 40 |  |
| 52 | id3 | 0 |  |
| 53 | id4 | 32 |  |
| 54 | id5 | 1 |  |

6 -

Televisores PHILLIPS linha GX_ PT.

Abaixo temos uma tabela para acessar o service das televisões philips. O primeiro passo é entrar na tela de service, que se faz digitando a seguinte seqüência no remoto da tvc : < 0 > <6 > < 2 > < 5 > < 9 > < 6 > < menu >. feito isso aparecerá uma tela com a versão da maskmid, o numero de horas que a tvc funcionou até aquela data ( em hexadecimal ) etc... existem 9 telas de ajustes no service existe no alto de cada tela uma identificação que vão de SA até SI ( o s significa modo de serviço, e o número seguinte a tela de programação)

a tela A é para o ajuste de eprom ( não deve ser mexido a menos que a eprom tenha sido substituída ); 
a tela B é para o ajuste de AFT ( apertou danou tudo ); 
a tela C é para o ajuste de AGC; 
a tela D é para o ajuste do nível de entrada do decoder do stereo; 
a tela E e F são para o ajuste da separação do stereo; 
a tela G é para o ajuste de branco; 
a tela H é para o ajuste  de proporções vertical/horizontal 
a tela I para sair dessa desgraça de modo de serviço.

PS: só faça o ajuste de nível de entrada do decoder stereo se for extremamente necessário. Para fazer coloque um sinal RF MODULADO com BTSC composto de audio L+R em 300hertz ligado na antena do tvc. Através das teclas right e left ajuste o nível de entrada  para cerca de 500mv na saída do decoder TP 52 ou TP 53. Aperte menu e o ajuste será gravado ou aperte status /exit se não tiver certeza do que está fazendo. Segue abaixo a tabelinha para orientar nossos amigos técnicos nessa penosa e cada vez mais difícil tarefa de reparar televisores

| PASSO DO MODO DE SERVIÇO | TECLA DO REMOTO | FUNÇÃO |
| --- | --- | --- |
| A | CURSOR UP | SELECIONA O PRÓXIMO REGISTRO DA EPROM |
|  | CURSOR DOWN | SELECIONA O REGISTRO ANTERIOR DA EPROM |
|  | CURSOR RIGHT | INCREMENTA O VALOR DO REGISTRO EM 1 STEP |
|  | CURSOR LEFT | DECREMENTA O VALOR DO REGISTRO EM 1 STEP |
|  | MENU | GRAVA E VAI PARA O PRÓXIMO PASSO |
|  | MUDO | SELECIONA BANCO 0 OU BANCO 1 DA MEMÓRIA |
|  | STATUS/EXIT | GRAVA E VAI PARA O PRÓXIMO PASSO SEM GRAVAR |
|  | SURF | REINICIALIZA E EPROM E VAI PARA O PRÓXIMO PASSO SE ESTA TECLA FOR PRESSIONADA A EPROM DEVE SER REPROGRAMADA DE ACORDO COM A TABELA DE MODELOS |
| B | CURSOR UP | SINTONIZA O PRÓXIMO CANAL, IGNORA AFC, FREQ.NOMINAL APENAS |

7 -

|  | CURSOR DOWN | SINTONIZA O CANAL ANTERIOR IGNORA AFC,FREQ.NOMINAL APENAS |
| --- | --- | --- |
|  | CURSOR RIGHT | INICIA O AJUSTE AUTOMÁTICO DE AFC |
|  | MENU | GRAVA E VAI PARA O PRÓXIMO PASSO |
| C | CURSOR RIGHT | INCREMENTA 1 NO AJUSTE DE AGC |
|  | CURSOR LEFT | DECREMENTA 1 NO AJUSTE DE AGC |
|  | MENU | GRAVA E VAI PARA O PRÓXIMO PASSO |
|  | STATUS/EXIT | VAI PARA O PRÓXIMO PASSO SEM GRAVAR |
| D | CURSOR RIGHT | INCREMENTA 1 NO AJUSTE DE NIVEL DE ENTRADA DE MPX |
|  | CURSOR LEFT | DECREMENTA 1 NO AJUSTE DE NIVEL ENTRADA DE MPX |
|  | MENU | GRAVA E VAI PARA O PRÓXIMO PASSO |
|  | STATUS/EXIT | VAI PARA O PRÓXIMO PASSO SEM GRAVAR |
| E | CURSOR UP | AUMENTA O NÍVEL DE WIDEBAND |
|  | CURSOR DOWN | DIMINUI O NÍVEL DE WIDEBAND |
|  | CURSOR RIGHT | AUMENTA O NÍVEL DE SPECTRAL |
|  | CURSOR LEFT | DIMINUI O NÍVEL DE SPECTRAL |
|  | MENU | GRAVA E VAI PARA O PRÓXIMO PASSO “PASSO G” POIS PULA O AUTO AJUSTE DO DECODER DE STEREO |
|  | STATUS/EXIT | VAI PARA O PRÓXIMO PASSO SEM GRAVAR |
| F | CURSOR RIGHT | INICIA O AUTO AJUSTE DO SEPARADOR DE STEREO |
|  | MENU | GRAVA E VAI PARA O PRÓXIMO PASSO |
|  | STATUS/EXIT | VAI PARA O PRÓXIMO PASSO SEM GRAVAR |
| G | CURSOR RIGHT | INCREMENTA VERDE |
|  | CURSOR LEFT | DECREMENTA VERDE |
|  | CURSORUP | INCREMENTA AZUL |

8 -

|  | CURSOR DOWN | DECREMENTA AZUL |
| --- | --- | --- |
|  | MENU | GRAVA E VAI PARA OPRÓXIMO PASSO |
|  | STATUS/EXIT | VAI PARA O PRÓXIMO PASSO SEM GRAVAR |
| H | CURSOR RIGHT | CENTRALIZAÇÀO HORIZONTAL + |
|  | CURSOR LEFT | CENTRALIZAÇÀO HORIZONTAL - |
|  | CURSOR UP | AUMENTA A ALTURA |
|  | CURSOR DOWN | DIMINUI A ALTURA |
|  | STATUS/EXIT | VERTICAL SLOPE + |
|  | MUDO | VERTICAL SLOPE - |
|  | SMART | GRAVA E VAI PARA O PRÓXIMO PASSO |
|  | SLEEP | VAI PARA O PRÓXIMO PASSO SEM GRAVAR |
| I | CURSOR RIGHT | SAI DO MODO SERVICE E VAI PARA STAND BY |
|  | EXIT | RETORNA AO PASSO A . PROGRAMAÇÀO DA EPROM |
| A .... I | 0 | ALTERNA ENTRE O MODO SERVICE/SEMIUSUARIO |
|  | 1 | VAI PARA O PASSO A DO MODO SERVICE |
|  | 2 | VAI PARA O PASSO B DO MODO SERVICE |
|  | 3 | VAI PARA O PASSO C DO MODO SERVICE |
|  | 4 | VAI PARA O PASSO D DO MODO SERVICE |
|  | 5 | VAI PARA O PASSO E DO MODO SERVICE |
|  | 6 | VAI PARA O PASSO F DO MODO SERVICE |
|  | 7 | VAI PARA O PASSO G DO MODO SERVICE |
|  | 8 | VAI PARA O PASSO H DO MODO SERVICE |
|  | 9 | VAI PARA O PASSO I DO MODO SERVICE |

9 -

# TV CCE

Equivalência de Circuitos integrados da cce KA 2131= AN5512    KA 2134= SS7698P
 
Para ajustar PP na CCE

E só apertar a tecla MEMÓRIA, (STORE vai ficar vermelho) depois aperte a tecla PP e depois a tecla MEMÓRIA, ai ela vai ficar verde o STORE e só aguardar sumir Pronto. Não esqueça de antes de tudo, digo antes de fazer os ajustes, fazer o ajuste de cor, brilho, contraste ao seu gosto.

TV Mitsubish:

Trava de funções :em standby acionar ao mesmo tempo ch + e - até ligar depois aciona menu p/ destravar

Ajustes Faça o seguinte no controle remoto aperte o botão seletor por 5 segundos vai aparecer uma barra de sintonia, faça os ajustes de canais, aproveite e faça os ajustes de brilho, contraste e volume ao seu gosto, após aperte o botão seletor por 5 segundos por duas vezes tempos superior a 5 segundos, tudo OK e só. Para Retirar a Trava Basta apertar as teclas de canais ao mesmo tempo, Isto com . Televisor Desligado Pelo controle remoto. Quando ela ligar entre no menu e retire a função TRAVA.

Entrar no setup da TV Panasonic:

14/20 A8>B8 Off timer em 30 recall vol>tv ver tela

TV Philco:

Setup PCR   aperte canal + e  -  liga o aparelho segurando até o led acender ->seguir tela

DUETO quando não acerta traking->->->volume - ap canal 3 remoto

Televisores PHILLIPS III:

Ajustando o PLL no Modelo GX da Phillps:
Aperte a tecla END no controle remoto, então digite o seguinte 062596, antes deve colocar antena com sinal forte agora aperte no controle remoto o numero zero ( 0). Aperte para direita e esquerda o cursor ate surgir a Primeira tela, aperte agora o Volume (+) e desliga. Já no modelo GX 25 1889. O ajuste de AGC e feito da seguinte maneira no controle remoto digite o seguinte código 062596 e aperte a tecla menu na tela vai surgi escrito AGC coloque o canal (8) ou o (4), e aperte a tecla Menu por mais duas vezes até surgir a Primeira tela logo após aperte volume e ela vai desligar está pronto. 

Apagando uma E-prom no Modelo GX da Phillps:
Quando o televisor estiver com as funções travadas provocada por falta de energia ou por estáticas (ou simplesmente por alguém Ter tocado nas teclas de mal jeito e Ter colocado o TV em modo HOTEL), faça o seguinte coloque o televisor no canal 22 e aperte pelo controle remoto nas teclas de canais e volume ao mesmo tempo cruzando tipo canal + volume – segure até ela dar um a tremida, após e só reajustar, (Para Maiores Informações Veja Dicas e macetes em chassis ANUBIS). 

Refazendo os ajuste de PP no Modelo GL da Phillps:
Para se fazer novamente o ajuste de PP basta colocar a função de ajuste pessoal para ajuste Padrão e desligar o aparelho, apos ligar refazer todo o ajuste escolher o canal e colocar em pessoal novamente desligar o aparelho e após ligar novamente, ele estará ajustado correto.

10 -

Já no Modelo:14CT6401M/UV / Para memorizar. Primeiro faça o seguinte, ajuste todas as funções do aparelho no ponto que você achar melhor inclusive volume e canal que você quer que ela ligue pelo PP. Após aperte a tecla STORE (B) depois a tecla PP no controle remoto e segure a tecla apontando para o TV, juntamente com o STORE EXECUTE ate aparecer o numero do canal sem piscar . Apertado (Vai aparecer uma linha na tela cuja a cor depende da faixa de recepção). Tempo de aperto das teclas e de 2 segundos.

Modelo 16CT6410/UV Defeito: Para memorizar o PP. Primeiro faça o seguinte, ajuste todas as funções do aparelho no ponto que você achar melhor inclusive volume e canal que você quer que ela ligue pelo PP. Após aperte a tecla STORE depois a tecla PP e depois aperte a tecla EXECUTE no aparelho, Tempo de aperto das teclas e de 2 segundos. Outros modelos veja nesta seção e também no item IV memorizando PP, etc. 

Modelo:16CN4435 Defeito: Para ajustar o PP Faça o seguinte. Ajuste primeiro Canais, Brilho, Cor, Contraste e volume, após aperte STORE no TV e segure Também apertada a tecla e aperte o PP no controle remoto segure as duas teclas apertada por 30 segundos depois solte as duas junto, pronto e só.

TV Samsung – Como entrar no setup:	Digite no remoto 182 power atue com chanel volume

Televisores Sony II

Ajustes elétricos pelo controle remoto

1- método de acesso ao a) - o televisor deve está em stand-by ( desligado pelo Power off)

modo de serviço

b) - Pressione a seguinte sequência de teclas no controle remoto:

Display > 5 > volume (+) > Power O tempo para a sequência é de 2 segundos

c) - Após o televisor irá ligar e aparecer na tela a mensagem SERVICE logo abaixo escrito o item e a função.

d) - pressione o botão 1 ou 4 do controle remoto para selecionar o item a ser ajustado.

e) - pressione o botão 3 ou 6 do controle remoto para mudar a função.

f) - Para gravar na memória pressione os botões MUTING e ENTER

g) - Pressione o botão 8 e ENTER para reinicializar.

h) - Para sair do MODO de SERVIÇO desligue o aparelho, e volte a ligar novamente.

2 - Para confirmar a Gravação na memória

a) - Após o ajuste desligue o aparelho da tomada de força, e aguarde alguns minutos e volte a ligar a tomada..

b) - Ligue o aparelho novamente em modo serviço e verifique se os valores estão de acordo com os valores que foi ajustado e gravados, se tiver algum erro refaça tudo e confira novamente, até ficar tudo certo. Veja na lista a seguir os item a ser ajustado.

Lista: Esta Só vale para modelo de 29"e 34"polegadas

11 -

Tabela: Para Modelo KV 1450B

| Item Função Valor da função Item Função Valor da função Item Função Valor da função |
| --- |
| 1 | SYS | 0 |  | 19 | RON | 1 | - | 19 | SBAS | 7 |  |
| 2 | AFC | 1 |  | 20 | GON | 1 |  | 20 | STRE | 7 | - |
| 3 | VPOS | 17 | - | 21 | BOM | 1 | - | 21 | PHOR | 15 | - |
| 4 | VSIZ | 21 |  | 22 | PREL | 4 |  | 22 | PE-W | 30 | - |
| 5 | VLIN | 7 |  | 23 | AXIL | 1 | - | 23 | PCOR | 8 | - |
| 6 | VSCO | 6 | - | 24 | DCOL | 0 | - | 24 | PTRP | 0 | - |
| 7 | HPOS | 8 | - | 25 | REF | 1 | - | 25 | HCMP | 8 | - |
| 8 | GDRV | 24 | - | 26 | VBLM | 2 | - | 26 | DISP | 5 | - |
| 9 | BDRV | 21 | - | 27 | CROM | 1 |  | 27 | PADJ | 38 | - |
| 10 | GCUT | 7 | - | 28 | OSDL | 0 |  | 28 | IDO | 35 | - |
| 11 | BCUT | 8 | - | 29 | Y-DC | 2 |  | 29 | ID1 | 3 | - |
| 12 | TOT | 1 | - | 30 | GMMA | 0 |  | 30 | ID2 | 0 | - |
| 13 | NR | 0 | - | 31 | VEXT | 1 |  | 31 | ID3 | 7 |  |
| 14 | SCON | 10 | - | 32 | VZOM | 4 |  | 32 | ID4 | 17 |  |
| 15 | SHUE | 5 | - | 33 | CDMD | 0 |  | - | - | - |  |
| 16 | SCOL | 6 | - | 34 | RGBL | 0 |  | - | - | - |  |
| 17 | SBRT | 34 | - | 35 | YDLY | 3 |  | - | - | - |  |
| 18 | SSHP | 8 | - | 36 | SBAL | 7 |  | - | - | - |  |

Tabela: Para Modelo KV 2959T.

| Item Função Valor da função Item Função Valor da função Item Função Valor da função |
| --- |
| 1 | SYS | 0 |  | 19 | BCUT | 5 | 11(PAL) | 37 | SBAL | 7 |  |
| 2 | AFC | 0 |  | 20 | CROM | 32 |  | 38 | SBAS | 8 |  |
| 3 | HFRE | 57 | 77(50Hz) | 21 | SPIX | 10 | 9(PAL) | 39 | STRE | 8 |  |

12 -

|  | CHASSI CTO - TRENDSET ( MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES ) |
| --- | --- |
|  | O ajustes de volume, luminosidade e saturação são memorizados: |
|  | 1) Ajuste os controles de modo a se obter o volume e imagem desejada; |
| PHILIPS | 2) Pressione a tecla STORE no televisor |  |  |  |
|  | 3) Aguarde a barra e o indicador de canais aparecerem |  |
|  | 4) Pressione no controle remoto as teclas PP e STORE. |  |
|  | CÓDIGO DE DEFEITOS NO CHASSI NCF |  |
|  | F1 - Controle Remoto - verifique o módulo receptor |  |  |
|  | F2 - Fonte Alta |  |  |  |  |  |
| PHILIPS | F3 - Circuito Horizontal e Fonte |  |  |  |  |
|  | F4 - Memória |  |  |  |  |  |
|  |  | CÓDIGO DE DEFEITOS NO CHASSIS ANUBIS |  |  |  |  |  |
|  | Número de piscadas do LED : |  |  |  |  |  |  |
|  | 1- Problemas na RAM |  |  |  |  |
|  | 2- Problema no barramento DAS e SCL |  |  |  |
| PHILIPS | 3- EEPROM |  |  |  |  |  |
|  | 4- PLL do sintonizador |  |  |  |  |
|  | 5- Programação da EEPROM |  |  |  |  |
|  | 6- Proteção da fonte ativada ( sobretensão ) |  |  |
|  |  | CÓDIGO DE DEFEITOS NO CHASSI L9.2A |  |
|  | Número de piscadas do LED : |  |  |  |  |
|  | 1- Proteção de Raios X/ Sobretensão |  |  |  |
|  | 2- Alta corrente no feixe do TRC ; Proteção da varredura horizontal |
|  | 3- Proteção da varredura vertical |  |  |  |  |
|  | 4- Processador de áudio não responde ao microcontrolador |  |
| PHILIPS | 5- Erro de inicialização do BiMos |  |  |  |
|  | 6- Erro geral no barramento I 2 C |  |  |  |
|  | 7- Erro geral I 2 C |  |  |  |  |  |
|  | 8- Erro de configuração de EEPROM |  |  |  |
|  | 9- Memória não responde ao microcontrolador |  |  |
|  | CÓDIGO DE AVARIAS -CHASSI L01.1L |  |  |
|  | Número de piscadas do Led : |  |  |  |  |
|  | 1- Proteção de Raios X ou sobretensão |  |  |  |
|  | 2- Alta corrente de feixe/proteção horizontal |  |  |
|  | 3- Proteção vertical |  |  |  |  |  |
|  | 4- Identificação de erro I 2 C |  |  |  |  |
| PHILIPS | 5- Proteção POR /Linha de + 8V |  |  |  |
|  | 6- Erro geral de barramento I 2 C |  |  |  |
|  | 7- Proteção de "Power down" |  |  |  |  |
|  | 8- Proteção E -W |  |  |  |  |  |
|  | 9- Erro de identificação NVM/ I 2 C |  |  |  |
|  | 10- Erro de identificação I 2 C no sintonizador |  |  |
|  | 11- Loop de proteção da corrente de preto |  |  |  |
|  | 12- Erro de identificação I 2 C no PIP |  |  |  |

SONY

CHASSI BA -3 B – CÓDIGOS PARA O LED STAND-BY/TIMER

Apagado : Falta de tensão CA – Aparelho desligado

2 vezes : Sobrecorrente na linha de +B (OPC) – Verificar saída horizontal

4 vezes : Falta de Deflexão Vertical – Falta de alimentação de + 13 Volts

5 vezes : Falha no sinal “White Ballance” – Verificar Amplificador de Vídeo – Q 392

PHILIPS

29 PT 552 – QUEIMANDO CI DE SAÍDA VERTICAL

1) Instalar fio – terra nas ferragens das bobinas defletoras para o terra do chassi

2) Substituir o capacitor C 2404 de 100 pf por 0,022 uf (22 K)

3) Instalar um diodo 1N4004 entre os pinos 4 e 5 do CI, ligando o catodo ao pino 5

4) Substituir o resistor R 3488 de 4,7 Ohms por um de 5,6 Ohms

PHILIPS

GR6- LS- QUEIMANDO CI DE VARREDURA VERTICAL – IC 7655

1) Soldar os capacitores 2568 e 2584  com os terminais o mais curto possível

2) Ressoldar os capacitores 2568 e 2584

3) Conferir a tensão da fonte de +  15 V

4) Interligar através de um cabo de 0,75mm2 a braçadeira das bobinas defletora ao terminal  J54

5) Substituir o resistor  R 3653 de 100 / 3 W por de 220 Ohms / 3 Ohms

6) Acrescentar um capacitor de 10 nf ( poliéster) do pino 7 do CI 7655 para terra, próximo ao jumper 2655

7) Substituir TDA 8351 por TDA 8356

PHILIPS

CHASSI L9 – INSTABILIDADE VERTICAL

O CI de varredura vertical originalmente é o TDA 9302 H .Em casos de instabilidade  e de falta de varredura vertical  devido a falhas neste CI, substituí-lo  pelo modelo STV  9379 FA

PHILIPS

ANUBIS – NÃO SAI DO MODO DE DEMOSTRAÇÃO

No caso do televisor, principalmente o modelo 20 GX 1895, permanecer no modo de demonstração , pressione CANAL +  e  VOLUME -  ao mesmo tempo para retornar a situação normal

SHARP

C 1457 / C 2057

Após efetuar a sintonia automática,  após sintonizar um determinado canal, ao se mudar para outro canal a imagem foge.

1) Sintonize canal qualquer

2) Desligue o televisor

3) Entre no Modo de Serviço

4) Pressione 100 no controle remoto

5) Caso apareça a mensagem de ERRO, aguarde alguns minutos

6) Torne a pressionar 100 no controle remoto

7) Repita os passos 5 e 6 até surgir na tela  a mensagem  OK

CINERAL

TC 1411 COM STR 50103 AVARIADO EM REDES DE 220V

1) Trocar C608 de 0,047 uf x 200V por 0,015 uf x250V

2) Substituir R804 de 22 Ohms por 51 Ohms 47 Ohms 3W

3)Substituir R805 de 10 Ohms por 51 Ohms ou 47 Ohms / 3W

4)Do lado em que R805 se une a C812, solde o anodo de um diodo SKE4F 1 /04, ligando o catodo ao positivo de um capacitor eletrolítico de 220 uf x 250V, ligando o negativo deste a um terra próximo.

5)Em paralelo com o capacitor eletrolítico instale um resistor de 2,2 K Ohms

6) Acrescente um dissipador maior ao STR

SONY

QUEIMANDOTRANSISTORES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Caso o transistores  da fonte de alimentação estejam queimando sem motivo aparente, verificar inicialmente os capacitores do dobrador  de tensão e:

1)Substituir IC 603 por STR 83159

2)Usar em Q 601 e Q 602 transistores 2SC 4056 originais da  SONY

3)Retirar o jumper R 662, colocando no local um resistor de 10 Ohms

4)Alterar C633 para 10uf x 16V

LG

RP 29C25

Antes  da substituição do transistor de saída horizontal, retirar  R 852 – l0 Ohms e instalar um jumper; Substituir C 854 de 100uf x 16V por 1000uf x 16 V

CCE

HPS 2981 –TRANSISTOR DE SAÍDA HORIZONTAL EM CURTO, SEM CAUSA APARENTE

1)Retirar os seguintes componentes: Q 403 (BC 547B); C 427 (10uf  x 50V) ; R 420 ( 220Ohms); R4l7

(220 Ohms) ; R 4l8 ( 100 Ohms) ; R 4l9 (2,.2 K Ohms) e JC 96 (jumper)

2)Inserir na posição de Q 403 um transistor BC 557 B

3)Instalar um jumper na posição C 427

4)Instalar um resistor de 10 K Ohms em paralelo com um diodo 1N 4l48 (catodo na base Q 403) na posição R 419

5)Instalar um capacitor eletrolítico de 1uf x 50V na posição de JC 96 ( do capacitor na base de Q 403)

6)Instalar um resistor de 300 Ohms na posição R 4l8

7)Acrescentar um resistor de 560 Ohms entre o emissor de Q 403  e a linha de 12  Volts aproveitando o furo de  R 420 e de R 417

CCE

HPS 2181/2781/2981

Em alguns locais com sinais fracos na antena poderá surgir uma faixa escura  à esquerda da tela. Para Corrigir:

1)Retirar o resistor R 714 (470k Ohms)

2) Retirar o capacitor C 710( 150 pf)

SHARP

29 ST 58- RUÍDO QUANDO EM “STAND-BY”

1)Retirar o capacitor incluído entre o pino 10 de T 3702 e o Q 3701, no lado cobreado da PCI

2)Incluir um capacitor na posição C 3718 de 100 nF, poliéster

3)Incluir em série com o capacitor C 3718 um resistor de 10 Ohms para terra

4)Incluir em paralelo com resistor R 3705 um capacitor de 1,5 nF x 2KV

5)Em paralelo com R 3727 instalar um capacitor de 1,3 nF x 2KV

6)Em série com C 3744 acresentar um resistor de 10 Ohms para terra

SHARP

29 ST 58 / 29 ST 98 – QUEIMA DO TRANSISTOR DE SAÍDA HORIZONTAL DE DRIVER

1)Verificar o valor do resistor da junção base – emissor do driver horizontal, que deve corresponder

a 470 Ohms, alterando o resistor de polarização

2)No 29 ST 58 : R 605 de 560 Ohms para 470 Ohms ; R 606 de 1 k Ohms para 1,5 k Ohms /4 W

3)No 29 ST 98 : R 661 de 560 Ohms para 470 Ohms ;  R 6l5 de 1 k  Ohms para 1,5 k Ohms/4W

PANASONIC

CHASSI BR2 – EFEITO ALMOFADA PRONUNCIADO

Para melhorar o efeito almofada (Pincushion), alterar os seguintes componentes SMD ;

1)R758 de 18 k Ohms para 39 k Ohms

2) R 759 de 2,2 k Ohms para 1,5 k Ohms

CCE

HPS 2181/2981 –  SINCRONISMO VERTICAL INSTÁVEL

Em locais com sinais fracos, pode ser observado deficiência de sincronismo vertical ou serrilhamento da imagem. Para corrigir :

1)Retire o resistor  R 407 ( 180 K Ohms), substituindo-o por um trimpot de 470 470 K Ohms.

2)Retire o resistor R 408 (270 Ohms ), substituindo – o  por um trimpot de 1 K Ohms

3) Sintonize uma emissora com sinal fraco

4) Ligue um osciloscópio no pino 41 do CI LA 7685 N

5) Observe o sinal de vídeo, ajustando os dois trimpot até obter a máxima amplitude do pulso de sincronismo

sem distorção e sem prejudicar os outros canais.

CCE

HPS 1407/2007/1423/ e HPS 141

Em televisores que utilizam o CI TDA 9570, pode ser observado em alguns casos que o LED do “Standy _by” acende, porém ao pressionar a tecla POWER  apaga, sem disparar o oscilador horizontal .Para corrigir:

1)Substituir o resistor R 822 por um outro de 15 Ohms /3 W

2)Substituir o transistor Q 822 por um BD 135

TOSHIBA

CHASSI LEM 3

Em casos onde o transistor de efeito de campo (FET) Q 801 da fonte de alimentação não oscilar ou queimar, o sei dissipador deve ser ligado a terra. A ligação deve ser feita de modo a interligar os dois pinos do dissipador.

Uma ponta ficará ligada próximo ao anodo D 865 e a outra  próximo a C 853.

PHILCO

PSC 2976

1)Com o cabo de força fora da tomada pressione a tecla MEMU

2) Ligue o cabo de força na tomada, mantendo a tecla MENU pressionada pelo menos dois segundos.

3) Pressione MMENU E VOL + por mais de dois segundos

4) Pressione POWER. O televisor entrará em Modo de Serviço

5) Para selecionar as telas, utilize as teclas CANAL + e CANAL  -

6) Para ajustar, use as teclas VOLUME + e VOLUME   -

7) Para sair as teclas MENU E POWER

PHILIPS

Gr 6

1)Pressione em seqüência as teclas : 0 6-2-5-9-6  Menu

2)Será apresentado na tela “ AS NOID 9 :+MASKMIND  VI : RT 5b ; BANK 00 ; REGISTER 00 e VALUE 00

3)O modo serviço compreende 9 telas de  a juste :

A-Programação DA EPREOM

B-Ajuste AFT

C-Ajuste de CAG

D-Nível de entrada do MPX

E-Ajusta a separação dos canais de áudio

F-Separação estéreo (auto)

G-Ajuste de branco

H-Geometria Horizontal  e Vertical

I- Saída do modo de serviço

PHILIPS

L 9 . 2  A

1)Pressione no controle remoto a seqüência de teclas : 0 6 2 5 9 6 e  em seguida  MENU

2)Na parte superior da tela irá aparecer a indicação SDM (Modo Padrão de Serviço)

3)Para verificar o conteúdo do “buffer” de erros, pressione a tecla OSD no controle remoto.

4)Quando o televisor entra no modo SDM, o LED irá piscar o número de vezes igual ao valor do código de erros.

5)Para sair, coloque o televisor em “Standy – by”

6)Para ajustes de geometria, coloque o aparelho no modo SDM e pressione CANAL+ e canal – no painel do TV até surgir a indicação SAM no lugar de SDM.

7)Selecione as opções com as teclas menu (para cima ou para baixo). A entrada em cada um dos itens é feita com as teclas MENU (direito e esquerdo). Para sair, coloque o televisor em “standy –by”

PHILIPS

L01.1L

1)Digite no controle remoto a seqüência 0 6 2 5 9 6 e em seguida a tecla MENU

2)Existe a possibilidade de acessar o modo de serviço, curto – circuitando os “jumper”963l e 9641

no painel principal, porém não aconselhamos este método

3)Ao ser pressionado OSD/STATUS  no controle remoto, será apresentado o conteúdo do “buffer” de erros.

4)Para sair do SDM, coloque o televisor em  “standy-by”

5)Para ajustes de geometria, acesse o SAM, digitando a seqüência 0 6 2 5 9 6 e em seguida OSD/STATUS

6)Selecione os itens do menu co m teclas “UP” e DOWN.O item selecionado será realçado.

7)Para ativar ou desativar o item selecionado, utilize as teclas < e , bem como alterar o valor apresentado

8)Para sair, coloque o televisor no modo “stand –by”

CCE

HPS1402/2004

1)Aterre o pino 35 do microprocessador por alguns instantes, até aparecerem na tela as opções

2)Para sair pressione STAND-BY e MENU

CCE

HPS 2001

Na placa de fiação impressa, aproximadamente no centro, existe uma chave de pressão. Ao ser comprimida o aparelho entrará automaticamente no modo de serviço. Em caso de substituição de memória , o televisor trava na função AV, devendo serem efetuados todos os ajustes, digitando-se o número de um canal através do remoto e efetuando-se então os ajustes necessários.

CCE

HPS 1407/2007

1)Ligue o pino 78 do IC (TDA 9570H) a terra durante cerca de 5 segundos

2)Após este procedimento a tela de serviço será apresentada, indicando SERVICE MODE

3)Selecione as opções através das teclas CH+ ou CH- no painel frontal do televisor ou no controle remoto.

4)Ajuste a opção selecionada com teclas VOL+ ou VOL-

5)Para sair do menu de serviço, pressione a tecla OSD/OUT no controle remoto.

GRADIENTE

NEXT ( 1420 / 2020 )

1)Pressione simultaneamente as teclas MENU no controle remoto e no painel frontal do televisor por alguns segundos

2)Para selecionar um determinado item da tela, utilize as teclas do cursor do controle remoto

3)Para selecionar os menus de ajuste, pressione MENU no controle remoto

4)Para sair do Modo de Serviço pressione DISPLAY no controle remoto

GL

VÁRIOS MODELOS

1)Ligar o televisor

2)Selecionar as opções MENU no televisor e ao mesmo tempo apertar a tecla MENU no controle remoto para entrar no modo de serviço

3)Para selecionar os ajustes use as teclas CANAL+ e CANAL –

4)Para  ajustar os valores selecionados use as teclas VOL + VOL –

PANASONIC

TC 14C6

1)Através do controle remoto, pressione RECALL e VOLUME simultaneamente

2)Pressione TEMPORIZADOR

3)Pressione  FUNÇÃO para os outros ajustes

PANASONIC

CT-27SF24; CT -31XC224 ; CT-27XF34

Com o televisor ligado e utilizando o controle remoto:

1)Selecione o ícone SET-UP no menu principal e a modalidade CABLE na opção ANTENA

2)Selecione o ícone TIMER e ajuste o tempo para 30

3)Pressione a tecla ACTION duas vezes para sair do MENU e selecione o canal 124

4)Ajuste o volume para o mínimo. Ao apertar a tecla VOL-, o televisor entrará no modo de serviço (CHQ).

5)Para sair, pressione ao mesmo tempo ACTION e POWER  por pelo menos 2 segundos.

PANASONIC

CHASSI/MX –(TC20A8 e 20b8)

1)Ajuste o Timer Off em 30, por meio do controle remoto;

2)Ajuste o volume no mínimo, utilizando o painel do televisor;

3)Pressione ao mesmo tempo RECALL e VOL- no painel do televisor;

4)Surgirão as letras CHQ, em cor magenta sobre fundo azul.

5)Para selecionar os diversos modos (CHQ), pressione as teclas 1 ou 2 do controle remoto.

Para sair do modo de serviço, pressione a tecla N no controle remoto ou desligue o televisor por meio do controle remoto.

PANASONIC

CHASSI BR- ( 20G 11 ; 20 A11; 29G11)

1)Selecione o canal 124 (CATV)

2)Ajuste o controle de volume no mínimo através da tecla VOL – no painel do televisor

3)Ajuste o controle SLEEP para a posição 30 e pressione  VOL- no painel do televisor

4)Para alternar para modo de ajuste (CHQ) pressione POWER  no controle remoto

5)Para variar os registradores (DAC) utilize as teclas CH+ e CH-. Para alterar os valores, utilize as teclas VOL + ou VOL –

6)Para sair do modo de serviço, pressione ao mesmo tempo ACTION E STAN BY.

PHILCO

PCR 2049

1)Com o televisor desligado, pressione as teclas CANAL +  e CANAL – ao mesmo tempo

2)Solte as teclas e ligue o cabo de força na tomada de CA

3)Aguarde 30 segundos

4)Solte as teclas e aperte CANAL + para ligar o televisor

5)Selecione os ajustes com CANAL + e CANAL - ; os valores com VOL+ e VOL-

PHILCO

CHASSI CPH 06

1)Desligue o televisor na chave geral

2)Pressione e mantenha apertada a tecla VOL + do painel do televisor

3)Ligue a chave geral e aguarde a imagem aparecer (aproximadamente  30 segundos)

4)Após surgir a imagem, solte a tecla VOL+ e em seguida pressione VOL+ e VOL – ao mesmo tempo

5)Caso o menu de serviço esteja muito grande (expandido), pressione novamente VOL + e VOL – ao mesmo tempo;

6)Para selecionar os ajustes, utilize as teclas CANAL+ e CANAL –

7)Para ajustar, utilize as teclas VOL + e VOL –

PHILCO

PHILCO TP1452N

1)Ligue o cabo de força na tomada

2)Instale a antena

3)Desligue a chave geral

4)Pressione a tecla VOLUME + no painel do televisor

5)Ligue a chave geral (Power), permanecendo com a tecla VOL + apertada por aproximadamente 30 segundos

6)Aguarde acender o LED do  “Standy – by”

7)Ligue o televisor e pressione VOL + e VOL – ao mesmo tempo. E aguarde aparecer o menu de serviço sobre a imagem

8)para sair, desligue o televisor.

PHILCO

TP 1454

1)Desligue o cabo de força da tomada

2)Pressione ao mesmo tempo VOL + e VOL- e ligue o cabo d força n atomada

3)Aguarde até que entre o menu de serviçi

4)Caso o aparelho entre no modo “Stand – by” , pressione CANAL + ou ligue por meio do controle remoto.

PHILCO

PCS 2956

1)Pressione a tecla VOL+ no televisor

2)Acione a tecla POWER; mantendo VOL + apertada

3)Aguarde a imagem aparecer

4)Solte VOL+ e aperte ao mesmo tempo VOL + E VOL –

5)Aguarde aparecer o menu de serviço

6)CANAL +  e CANAL- fazem a seleção e VOL + e VOL – os ajustes

7)Para sair, desligue a chave geral

PHILCO

PCM 2051 – MODO DE PRODUÇÃO (RESET)

1)Ligue o receptor na rede elétrica

2)Ligue a antena

3)Aperte ao mesmo tempo as teclas CANAL + e CANAL – no televisor

4)Acione a chave geral, mantendo pressionadas as teclas CANAL + e CANAL –

5)Quando o LED do Standy –by acender solte as teclas

6)Pressione novamente CANAL +

7)Pressione VOLUME +

8)Aperte VOLUME ++

9)Aguarde cerca de 10 segundos, após o que a memória estará “resetada”

PHILCO

PVT 1412/2014

1)Ajuste o controle de volume para o mínimo

2)Pressione ao mesmo tempo a tecla VOL- e a tecla 9 no controle remoto

3)Para trocar de tela, aperte a tecla 9 e VOL –

PHILIPS

21PT424 A

1)Retire o cabo de força da tomada

2)Ligue por um fio o pino 1 da EPROM 24C08 a terra

3)Insira o cabo de força na tomada e ligue o televisor

4)Selecione o item desejado com as teclas CANAL + E CANAL –

5)Ajuste o valor desejado com as teclas VOL+ e VOL –

6)Para sair do modo de serviço, desligue pelo controle remoto e retire o cabo de força da tomada.

PHILIPS

ANUBIS S / BB /DD

1)Modo de serviço e “check-up” .Através de um fio, feche um curto – circuito entre os pontos M 28 e M 29 enquanto o televisor é ligado.

2)Modo de ajuste :Curto –  circuitar  pontos  M 31 e M 32 enquanto o televisor é ligado.

3)Com as teclas do cursor UP e DOWN selecione os dados

4)Ajuste os valores desejados com os cursores laterais < e >

5)Para sair, coloque o aparelho em “stand –by”

PHILIPS

29 PT 752 / 78 BR

1)Interligue os “jumpers” 9040 e 9041

2)Ligue o televisor pela chave geral

3)A tela irá apresentar um retângulo verde com a indicação SDM

4)Após acessar o modo SDM, retire o curto – circuito entre os “jumpers” 9040 e 9041

5)Pressione no televisor  VOL + e VOL -, por aproximadamente 3 segundos

6)No lugar de SDM, aparecerá a indicação SAM.

7)Escolha o item desejado use as teclas  UP e DOWN

8)Para ajustar o valor selecionado use as teclas  LEFT e RIGHT

9)Para retornar ao menu principal, aperte a tecla MENU

l0)Para sair do modo de serviço e memorizar os ajustes aperte a tecla POWER  no controle remoto.

PRECISION /FIRST LINE

CHASSI AK – 19

1)Através do controle remoto, pressionar as teclas : MENU ; INSTALAR

2)Digitar a seqüência : 4 ; 7 ; 2 ; 5

3)Para selecionar os itens utilize as teclas CANAL + e CANAL –

4)Para ajustar o valor desejado use as teclas  VOL + e VOL –

5)Para gravar os ajustes aperte a tecla vermelha

6)Para sair do modo de serviço pressione TV

PRECISION /FIRST LINE

CHASSI AK – 20

|  | CHASSI CTO - TRENDSET ( MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES ) |
| --- | --- |
|  | O ajustes de volume, luminosidade e saturação são memorizados: |
|  | 1) Ajuste os controles de modo a se obter o volume e imagem desejada; |
| PHILIPS | 2) Pressione a tecla STORE no televisor |  |  |  |
|  | 3) Aguarde a barra e o indicador de canais aparecerem |  |
|  | 4) Pressione no controle remoto as teclas PP e STORE. |  |
|  | CÓDIGO DE DEFEITOS NO CHASSI NCF |  |
|  | F1 - Controle Remoto - verifique o módulo receptor |  |  |
|  | F2 - Fonte Alta |  |  |  |  |  |
| PHILIPS | F3 - Circuito Horizontal e Fonte |  |  |  |  |
|  | F4 - Memória |  |  |  |  |  |
|  |  | CÓDIGO DE DEFEITOS NO CHASSIS ANUBIS |  |  |  |  |  |
|  | Número de piscadas do LED : |  |  |  |  |  |  |
|  | 1- Problemas na RAM |  |  |  |  |
|  | 2- Problema no barramento DAS e SCL |  |  |  |
| PHILIPS | 3- EEPROM |  |  |  |  |  |
|  | 4- PLL do sintonizador |  |  |  |  |
|  | 5- Programação da EEPROM |  |  |  |  |
|  | 6- Proteção da fonte ativada ( sobretensão ) |  |  |
|  |  | CÓDIGO DE DEFEITOS NO CHASSI L9.2A |  |
|  | Número de piscadas do LED : |  |  |  |  |
|  | 1- Proteção de Raios X/ Sobretensão |  |  |  |
|  | 2- Alta corrente no feixe do TRC ; Proteção da varredura horizontal |
|  | 3- Proteção da varredura vertical |  |  |  |  |
|  | 4- Processador de áudio não responde ao microcontrolador |  |
| PHILIPS | 5- Erro de inicialização do BiMos |  |  |  |
|  | 6- Erro geral no barramento I 2 C |  |  |  |
|  | 7- Erro geral I 2 C |  |  |  |  |  |
|  | 8- Erro de configuração de EEPROM |  |  |  |
|  | 9- Memória não responde ao microcontrolador |  |  |
|  | CÓDIGO DE AVARIAS -CHASSI L01.1L |  |  |
|  | Número de piscadas do Led : |  |  |  |  |
|  | 1- Proteção de Raios X ou sobretensão |  |  |  |
|  | 2- Alta corrente de feixe/proteção horizontal |  |  |
|  | 3- Proteção vertical |  |  |  |  |  |
|  | 4- Identificação de erro I 2 C |  |  |  |  |
| PHILIPS | 5- Proteção POR /Linha de + 8V |  |  |  |
|  | 6- Erro geral de barramento I 2 C |  |  |  |
|  | 7- Proteção de "Power down" |  |  |  |  |
|  | 8- Proteção E -W |  |  |  |  |  |
|  | 9- Erro de identificação NVM/ I 2 C |  |  |  |
|  | 10- Erro de identificação I 2 C no sintonizador |  |  |
|  | 11- Loop de proteção da corrente de preto |  |  |  |
|  | 12- Erro de identificação I 2 C no PIP |  |  |  |

SONY

CHASSI BA -3 B – CÓDIGOS PARA O LED STAND-BY/TIMER

Apagado : Falta de tensão CA – Aparelho desligado

2 vezes : Sobrecorrente na linha de +B (OPC) – Verificar saída horizontal

4 vezes : Falta de Deflexão Vertical – Falta de alimentação de + 13 Volts

5 vezes : Falha no sinal “White Ballance” – Verificar Amplificador de Vídeo – Q 392

PHILIPS

29 PT 552 – QUEIMANDO CI DE SAÍDA VERTICAL

1) Instalar fio – terra nas ferragens das bobinas defletoras para o terra do chassi

2) Substituir o capacitor C 2404 de 100 pf por 0,022 uf (22 K)

3) Instalar um diodo 1N4004 entre os pinos 4 e 5 do CI, ligando o catodo ao pino 5

4) Substituir o resistor R 3488 de 4,7 Ohms por um de 5,6 Ohms

PHILIPS

GR6- LS- QUEIMANDO CI DE VARREDURA VERTICAL – IC 7655

1) Soldar os capacitores 2568 e 2584  com os terminais o mais curto possível

2) Ressoldar os capacitores 2568 e 2584

3) Conferir a tensão da fonte de +  15 V

4) Interligar através de um cabo de 0,75mm2 a braçadeira das bobinas defletora ao terminal  J54

5) Substituir o resistor  R 3653 de 100 / 3 W por de 220 Ohms / 3 Ohms

6) Acrescentar um capacitor de 10 nf ( poliéster) do pino 7 do CI 7655 para terra, próximo ao jumper 2655

7) Substituir TDA 8351 por TDA 8356

PHILIPS

CHASSI L9 – INSTABILIDADE VERTICAL

O CI de varredura vertical originalmente é o TDA 9302 H .Em casos de instabilidade  e de falta de varredura vertical  devido a falhas neste CI, substituí-lo  pelo modelo STV  9379 FA

PHILIPS

ANUBIS – NÃO SAI DO MODO DE DEMOSTRAÇÃO

No caso do televisor, principalmente o modelo 20 GX 1895, permanecer no modo de demonstração , pressione CANAL +  e  VOLUME -  ao mesmo tempo para retornar a situação normal

SHARP

C 1457 / C 2057

Após efetuar a sintonia automática,  após sintonizar um determinado canal, ao se mudar para outro canal a imagem foge.

1) Sintonize canal qualquer

2) Desligue o televisor

3) Entre no Modo de Serviço

4) Pressione 100 no controle remoto

5) Caso apareça a mensagem de ERRO, aguarde alguns minutos

6) Torne a pressionar 100 no controle remoto

7) Repita os passos 5 e 6 até surgir na tela  a mensagem  OK

CINERAL

TC 1411 COM STR 50103 AVARIADO EM REDES DE 220V

1) Trocar C608 de 0,047 uf x 200V por 0,015 uf x250V

2) Substituir R804 de 22 Ohms por 51 Ohms 47 Ohms 3W

3)Substituir R805 de 10 Ohms por 51 Ohms ou 47 Ohms / 3W

4)Do lado em que R805 se une a C812, solde o anodo de um diodo SKE4F 1 /04, ligando o catodo ao positivo de um capacitor eletrolítico de 220 uf x 250V, ligando o negativo deste a um terra próximo.

5)Em paralelo com o capacitor eletrolítico instale um resistor de 2,2 K Ohms

6) Acrescente um dissipador maior ao STR

SONY

QUEIMANDOTRANSISTORES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Caso o transistores  da fonte de alimentação estejam queimando sem motivo aparente, verificar inicialmente os capacitores do dobrador  de tensão e:

1)Substituir IC 603 por STR 83159

2)Usar em Q 601 e Q 602 transistores 2SC 4056 originais da  SONY

3)Retirar o jumper R 662, colocando no local um resistor de 10 Ohms

4)Alterar C633 para 10uf x 16V

LG

RP 29C25

Antes  da substituição do transistor de saída horizontal, retirar  R 852 – l0 Ohms e instalar um jumper; Substituir C 854 de 100uf x 16V por 1000uf x 16 V

CCE

HPS 2981 –TRANSISTOR DE SAÍDA HORIZONTAL EM CURTO, SEM CAUSA APARENTE

1)Retirar os seguintes componentes: Q 403 (BC 547B); C 427 (10uf  x 50V) ; R 420 ( 220Ohms); R4l7

(220 Ohms) ; R 4l8 ( 100 Ohms) ; R 4l9 (2,.2 K Ohms) e JC 96 (jumper)

2)Inserir na posição de Q 403 um transistor BC 557 B

3)Instalar um jumper na posição C 427

4)Instalar um resistor de 10 K Ohms em paralelo com um diodo 1N 4l48 (catodo na base Q 403) na posição R 419

5)Instalar um capacitor eletrolítico de 1uf x 50V na posição de JC 96 ( do capacitor na base de Q 403)

6)Instalar um resistor de 300 Ohms na posição R 4l8

7)Acrescentar um resistor de 560 Ohms entre o emissor de Q 403  e a linha de 12  Volts aproveitando o furo de  R 420 e de R 417

CCE

HPS 2181/2781/2981

Em alguns locais com sinais fracos na antena poderá surgir uma faixa escura  à esquerda da tela. Para Corrigir:

1)Retirar o resistor R 714 (470k Ohms)

2) Retirar o capacitor C 710( 150 pf)

SHARP

29 ST 58- RUÍDO QUANDO EM “STAND-BY”

1)Retirar o capacitor incluído entre o pino 10 de T 3702 e o Q 3701, no lado cobreado da PCI

2)Incluir um capacitor na posição C 3718 de 100 nF, poliéster

3)Incluir em série com o capacitor C 3718 um resistor de 10 Ohms para terra

4)Incluir em paralelo com resistor R 3705 um capacitor de 1,5 nF x 2KV

5)Em paralelo com R 3727 instalar um capacitor de 1,3 nF x 2KV

6)Em série com C 3744 acresentar um resistor de 10 Ohms para terra

SHARP

29 ST 58 / 29 ST 98 – QUEIMA DO TRANSISTOR DE SAÍDA HORIZONTAL DE DRIVER

1)Verificar o valor do resistor da junção base – emissor do driver horizontal, que deve corresponder

a 470 Ohms, alterando o resistor de polarização

2)No 29 ST 58 : R 605 de 560 Ohms para 470 Ohms ; R 606 de 1 k Ohms para 1,5 k Ohms /4 W

3)No 29 ST 98 : R 661 de 560 Ohms para 470 Ohms ;  R 6l5 de 1 k  Ohms para 1,5 k Ohms/4W

PANASONIC

CHASSI BR2 – EFEITO ALMOFADA PRONUNCIADO

Para melhorar o efeito almofada (Pincushion), alterar os seguintes componentes SMD ;

1)R758 de 18 k Ohms para 39 k Ohms

2) R 759 de 2,2 k Ohms para 1,5 k Ohms

CCE

HPS 2181/2981 –  SINCRONISMO VERTICAL INSTÁVEL

Em locais com sinais fracos, pode ser observado deficiência de sincronismo vertical ou serrilhamento da imagem. Para corrigir :

1)Retire o resistor  R 407 ( 180 K Ohms), substituindo-o por um trimpot de 470 470 K Ohms.

2)Retire o resistor R 408 (270 Ohms ), substituindo – o  por um trimpot de 1 K Ohms

3) Sintonize uma emissora com sinal fraco

4) Ligue um osciloscópio no pino 41 do CI LA 7685 N

5) Observe o sinal de vídeo, ajustando os dois trimpot até obter a máxima amplitude do pulso de sincronismo

sem distorção e sem prejudicar os outros canais.

CCE

HPS 1407/2007/1423/ e HPS 141

Em televisores que utilizam o CI TDA 9570, pode ser observado em alguns casos que o LED do “Standy _by” acende, porém ao pressionar a tecla POWER  apaga, sem disparar o oscilador horizontal .Para corrigir:

1)Substituir o resistor R 822 por um outro de 15 Ohms /3 W

2)Substituir o transistor Q 822 por um BD 135

TOSHIBA

CHASSI LEM 3

Em casos onde o transistor de efeito de campo (FET) Q 801 da fonte de alimentação não oscilar ou queimar, o sei dissipador deve ser ligado a terra. A ligação deve ser feita de modo a interligar os dois pinos do dissipador.

Uma ponta ficará ligada próximo ao anodo D 865 e a outra  próximo a C 853.

*PHILCO

PSC 2976

1)Com o cabo de força fora da tomada pressione a tecla MEMU

2) Ligue o cabo de força na tomada, mantendo a tecla MENU pressionada pelo menos dois segundos.

3) Pressione MMENU E VOL + por mais de dois segundos

4) Pressione POWER. O televisor entrará em Modo de Serviço

5) Para selecionar as telas, utilize as teclas CANAL + e CANAL  -

6) Para ajustar, use as teclas VOLUME + e VOLUME   -

7) Para sair as teclas MENU E POWER

*PHILIPS

Gr 6

1)Pressione em seqüência as teclas : 0 6-2-5-9-6  Menu

2)Será apresentado na tela “ AS NOID 9 :+MASKMIND  VI : RT 5b ; BANK 00 ; REGISTER 00 e VALUE 00

3)O modo serviço compreende 9 telas de  a juste :

A-Programação DA EPREOM

B-Ajuste AFT

C-Ajuste de CAG

D-Nível de entrada do MPX

E-Ajusta a separação dos canais de áudio

F-Separação estéreo (auto)

G-Ajuste de branco

H-Geometria Horizontal  e Vertical

I- Saída do modo de serviço

PHILIPS

L 9 . 2  A

1)Pressione no controle remoto a seqüência de teclas : 0 6 2 5 9 6 e  em seguida  MENU

2)Na parte superior da tela irá aparecer a indicação SDM (Modo Padrão de Serviço)

3)Para verificar o conteúdo do “buffer” de erros, pressione a tecla OSD no controle remoto.

4)Quando o televisor entra no modo SDM, o LED irá piscar o número de vezes igual ao valor do código de erros.

5)Para sair, coloque o televisor em “Standy – by”

6)Para ajustes de geometria, coloque o aparelho no modo SDM e pressione CANAL+ e canal – no painel do TV até surgir a indicação SAM no lugar de SDM.

7)Selecione as opções com as teclas menu (para cima ou para baixo). A entrada em cada um dos itens é feita com as teclas MENU (direito e esquerdo). Para sair, coloque o televisor em “standy –by”

PHILIPS

L01.1L

1)Digite no controle remoto a seqüência 0 6 2 5 9 6 e em seguida a tecla MENU

2)Existe a possibilidade de acessar o modo de serviço, curto – circuitando os “jumper”963l e 9641

no painel principal, porém não aconselhamos este método

3)Ao ser pressionado OSD/STATUS  no controle remoto, será apresentado o conteúdo do “buffer” de erros.

4)Para sair do SDM, coloque o televisor em  “standy-by”

5)Para ajustes de geometria, acesse o SAM, digitando a seqüência 0 6 2 5 9 6 e em seguida OSD/STATUS

6)Selecione os itens do menu co m teclas “UP” e DOWN.O item selecionado será realçado.

7)Para ativar ou desativar o item selecionado, utilize as teclas < e , bem como alterar o valor apresentado

8)Para sair, coloque o televisor no modo “stand –by”

CCE

HPS1402/2004

1)Aterre o pino 35 do microprocessador por alguns instantes, até aparecerem na tela as opções

2)Para sair pressione STAND-BY e MENU

CCE

HPS 2001

Na placa de fiação impressa, aproximadamente no centro, existe uma chave de pressão. Ao ser comprimida o aparelho entrará automaticamente no modo de serviço. Em caso de substituição de memória , o televisor trava na função AV, devendo serem efetuados todos os ajustes, digitando-se o número de um canal através do remoto e efetuando-se então os ajustes necessários.

CCE

HPS 1407/2007

1)Ligue o pino 78 do IC (TDA 9570H) a terra durante cerca de 5 segundos

2)Após este procedimento a tela de serviço será apresentada, indicando SERVICE MODE

3)Selecione as opções através das teclas CH+ ou CH- no painel frontal do televisor ou no controle remoto.

4)Ajuste a opção selecionada com teclas VOL+ ou VOL-

5)Para sair do menu de serviço, pressione a tecla OSD/OUT no controle remoto.

GRADIENTE

NEXT ( 1420 / 2020 )

1)Pressione simultaneamente as teclas MENU no controle remoto e no painel frontal do televisor por alguns segundos

2)Para selecionar um determinado item da tela, utilize as teclas do cursor do controle remoto

3)Para selecionar os menus de ajuste, pressione MENU no controle remoto

4)Para sair do Modo de Serviço pressione DISPLAY no controle remoto

*  LG

VÁRIOS MODELOS

1)Ligar o televisor

2)Selecionar as opções MENU no televisor e ao mesmo tempo apertar a tecla MENU no controle remoto para entrar no modo de serviço

3)Para selecionar os ajustes use as teclas CANAL+ e CANAL –

4)Para  ajustar os valores selecionados use as teclas VOL + VOL –

*  PANASONIC

TC 14C6

1)Através do controle remoto, pressione RECALL e VOLUME simultaneamente

2)Pressione TEMPORIZADOR

3)Pressione  FUNÇÃO para os outros ajustes

*   PANASONIC

CT-27SF24; CT -31XC224 ; CT-27XF34

Com o televisor ligado e utilizando o controle remoto:

1)Selecione o ícone SET-UP no menu principal e a modalidade CABLE na opção ANTENA

2)Selecione o ícone TIMER e ajuste o tempo para 30

3)Pressione a tecla ACTION duas vezes para sair do MENU e selecione o canal 124

4)Ajuste o volume para o mínimo. Ao apertar a tecla VOL-, o televisor entrará no modo de serviço (CHQ).

5)Para sair, pressione ao mesmo tempo ACTION e POWER  por pelo menos 2 segundos.

*    PANASONIC

CHASSI/MX –(TC20A8 e 20b8)

1)Ajuste o Timer Off em 30, por meio do controle remoto;

2)Ajuste o volume no mínimo, utilizando o painel do televisor;

3)Pressione ao mesmo tempo RECALL e VOL- no painel do televisor;

4)Surgirão as letras CHQ, em cor magenta sobre fundo azul.

5)Para selecionar os diversos modos (CHQ), pressione as teclas 1 ou 2 do controle remoto.

Para sair do modo de serviço, pressione a tecla N no controle remoto ou desligue o televisor por meio do controle remoto.

*      PANASONIC

CHASSI BR- ( 20G 11 ; 20 A11; 29G11)

1)Selecione o canal 124 (CATV)

2)Ajuste o controle de volume no mínimo através da tecla VOL – no painel do televisor

3)Ajuste o controle SLEEP para a posição 30 e pressione  VOL- no painel do televisor

4)Para alternar para modo de ajuste (CHQ) pressione POWER  no controle remoto

5)Para variar os registradores (DAC) utilize as teclas CH+ e CH-. Para alterar os valores, utilize as teclas VOL + ou VOL –

6)Para sair do modo de serviço, pressione ao mesmo tempo ACTION E STAN BY.

*   PHILCO

PCR 2049

1)Com o televisor desligado, pressione as teclas CANAL +  e CANAL – ao mesmo tempo

2)Solte as teclas e ligue o cabo de força na tomada de CA

3)Aguarde 30 segundos

4)Solte as teclas e aperte CANAL + para ligar o televisor

5)Selecione os ajustes com CANAL + e CANAL - ; os valores com VOL+ e VOL-

*  PHILCO

CHASSI CPH 06

1)Desligue o televisor na chave geral

2)Pressione e mantenha apertada a tecla VOL + do painel do televisor

3)Ligue a chave geral e aguarde a imagem aparecer (aproximadamente  30 segundos)

4)Após surgir a imagem, solte a tecla VOL+ e em seguida pressione VOL+ e VOL – ao mesmo tempo

5)Caso o menu de serviço esteja muito grande (expandido), pressione novamente VOL + e VOL – ao mesmo tempo;

6)Para selecionar os ajustes, utilize as teclas CANAL+ e CANAL –

7)Para ajustar, utilize as teclas VOL + e VOL –

*  PHILCO

PHILCO TP1452N

1)Ligue o cabo de força na tomada

2)Instale a antena

3)Desligue a chave geral

4)Pressione a tecla VOLUME + no painel do televisor

5)Ligue a chave geral (Power), permanecendo com a tecla VOL + apertada por aproximadamente 30 segundos

6)Aguarde acender o LED do  “Standy – by”

7)Ligue o televisor e pressione VOL + e VOL – ao mesmo tempo. E aguarde aparecer o menu de serviço sobre a imagem

8)para sair, desligue o televisor.

*     PHILCO

TP 1454

1)Desligue o cabo de força da tomada

2)Pressione ao mesmo tempo VOL + e VOL- e ligue o cabo d força n atomada

3)Aguarde até que entre o menu de serviçi

4)Caso o aparelho entre no modo “Stand – by” , pressione CANAL + ou ligue por meio do controle remoto.

*  PHILCO

PCS 2956

1)Pressione a tecla VOL+ no televisor

2)Acione a tecla POWER; mantendo VOL + apertada

3)Aguarde a imagem aparecer

4)Solte VOL+ e aperte ao mesmo tempo VOL + E VOL –

5)Aguarde aparecer o menu de serviço

6)CANAL +  e CANAL- fazem a seleção e VOL + e VOL – os ajustes

7)Para sair, desligue a chave geral

*  PHILCO

PCM 2051 – MODO DE PRODUÇÃO (RESET)

1)Ligue o receptor na rede elétrica

2)Ligue a antena

3)Aperte ao mesmo tempo as teclas CANAL + e CANAL – no televisor

4)Acione a chave geral, mantendo pressionadas as teclas CANAL + e CANAL –

5)Quando o LED do Standy –by acender solte as teclas

6)Pressione novamente CANAL +

7)Pressione VOLUME +

8)Aperte VOLUME ++

9)Aguarde cerca de 10 segundos, após o que a memória estará “resetada”

*    PHILCO

PVT 1412/2014

1)Ajuste o controle de volume para o mínimo

2)Pressione ao mesmo tempo a tecla VOL- e a tecla 9 no controle remoto

3)Para trocar de tela, aperte a tecla 9 e VOL –

*    PHILIPS

21PT424 A

1)Retire o cabo de força da tomada

2)Ligue por um fio o pino 1 da EPROM 24C08 a terra

3)Insira o cabo de força na tomada e ligue o televisor

4)Selecione o item desejado com as teclas CANAL + E CANAL –

5)Ajuste o valor desejado com as teclas VOL+ e VOL –

6)Para sair do modo de serviço, desligue pelo controle remoto e retire o cabo de força da tomada.

*     PHILIPS

ANUBIS S / BB /DD

1)Modo de serviço e “check-up” .Através de um fio, feche um curto – circuito entre os pontos M 28 e M 29 enquanto o televisor é ligado.

2)Modo de ajuste :Curto –  circuitar  pontos  M 31 e M 32 enquanto o televisor é ligado.

3)Com as teclas do cursor UP e DOWN selecione os dados

4)Ajuste os valores desejados com os cursores laterais < e >

5)Para sair, coloque o aparelho em “stand –by”

* PHILIPS

29 PT 752 / 78 BR

1)Interligue os “jumpers” 9040 e 9041

2)Ligue o televisor pela chave geral

3)A tela irá apresentar um retângulo verde com a indicação SDM

4)Após acessar o modo SDM, retire o curto – circuito entre os “jumpers” 9040 e 9041

5)Pressione no televisor  VOL + e VOL -, por aproximadamente 3 segundos

6)No lugar de SDM, aparecerá a indicação SAM.

7)Escolha o item desejado use as teclas  UP e DOWN

8)Para ajustar o valor selecionado use as teclas  LEFT e RIGHT

9)Para retornar ao menu principal, aperte a tecla MENU

l0)Para sair do modo de serviço e memorizar os ajustes aperte a tecla POWER  no controle remoto.

*   PRECISION /FIRST LINE

CHASSI AK – 19

1)Através do controle remoto, pressionar as teclas : MENU ; INSTALAR

2)Digitar a seqüência : 4 ; 7 ; 2 ; 5

3)Para selecionar os itens utilize as teclas CANAL + e CANAL –

4)Para ajustar o valor desejado use as teclas  VOL + e VOL –

5)Para gravar os ajustes aperte a tecla vermelha

6)Para sair do modo de serviço pressione TV

* PRECISION /FIRST LINE

CHASSI AK – 20

1)No painel do televisor aperte o botão VOL – e no controle remoto a seqüência:

PROG ; - ; TV

2)Para selecionar os itens use as teclas CANAL + e CANAL –

3)Para ajustar o valor desejado use as teclas VOL + e VOL –

4)Para gravar ou ajustar aperte o botão vermelho

5)Para sair do modo de serviço pressione TV

*SAMSUNG

CHASSI KCT 12 A (CN 3338, CN 5038N, CN 5066V)

1)Através do controle remoto, aperte as teclas : STANDY –BY; MUTE;1; 8; 2 E POWER

2)O menu de serviço estará aberto

3)Para encerar, desligue o televisor.

*SAMSUNG

CHASSI KCT 52 A –CN 5038 V

Através do controle remoto, com o televisor em Standy –by, pressione:

1)-MUTE -1 – 8 – 2 e POWER ON

2)Será apresentada a tela “Factory mode”, com 4 áreas:

-  adjustment

-  Test Pattern

-   Set Option Byte

-   Factory Reset

3)Acesse os modos de ajuste por meio de VOL + e VOL –

4)Para selecionar os itens use as teclas CANAL + e CANAL –

5)Para sair do modo de serviço, desligue o televisor na tecla POWER ON.

*  SHARP

C 29ST98 – C 1457

1)Retire o cabo de força da tomada , sintonizando antes o canal 3 ou 4

2)Pressione a tecla POWER do painel e insira novamente o cabo de força na tomada

3)Aguarde o televisor ligar – se automáticamente

4)Por meio das  teclas numéricas e AMI, SLEEP, REVER e MUTE do remoto acesse os ajustes desejados.

5)Para ajustar utilize as teclas CH + e CH-

6)A tecla 2 ajusta a linearidade e a tecla 3 a altura.

7) Feitos os ajustes, pressione SAIR e desligue o televisor através do controle remoto.

*  SHARP

C 29 ST 54

1)Localize os pontos de teste PT 2001 e PT 2002 (próximo ao microprocessador)

2)Com o televisor ligado, coloque – o em AV

3)Ligue rapidamente PT2001 a PT2002 (Não deixe ligado, basta tocar os pontos)

4)No primeiro toque aparecerá na tela as indicações de SO até S 19

- Sub cor: S O1

- Tint : S 02

- Subcor: S 03

- Sub-brilho: S 04

- Nitidez : S 06

- Freq. Vertical : S 06

- Posição H : S 07

- AGC: S 08

- Altura : S 09

- R : S 11

- G : S 12

- B: S 13

5)Use as teclas CANAL +  e CANAL – para alterar os valores

6)Os endereços são alterados por meio de VOL + e VOL –

7)Para sair do modo de serviço, interligue rapidamente PT2001 e PT 2002 até desaparecerem os dígitos da tela

*  SHARP

C1453

1)Sintonize o canal 3

2)Desligue o televisor da tomada

3)mantenha pressionada a tecla POWER enquanto o cabo de força é ligado a tomads

4)Após aparecer o modo de serviço S, solte a tecla POWER

5)Faça os ajustes necessários

6)Para sair, acione a tecla POWER

*  SONY

WEGA

1)Com o televisor desligado, digite a seqüência no controle remoto:DISPLAY; 5; VOL+ e POWER

2)Selecione os itens pelas teclas 1 e 4

3)Altere os valores pelas 3 e 6

4)Pressione MUTE  e ENTER para salvar as alterações

5)Para sair pressione POWER

*    SONY

KV27XBR / 32 XVR 35

1)Com o televisor desligado, aperte e mantenha pressionado o botão de serviço localizado na placa

traseira de conectores, enquanto o aparelho é ligado pelo controle remoto.

2)Para selecionar os sub menus acione as teclas AUDIO E VIDEO

3)Para selecionar os itens, pressione as teclas 1 ou 4

4)Para alterar os valores, pressione 3 ou 6

5)Para salvar as alterações Pressione MUTE e Enter

6)Para sair, pressione POWER

*    TOSHIBA

CHASSI U – 9

Os ajustes deverão ser feitos somente com controles remotos que contenham as funções MUTE e CALL

1)Pressione a tecla MUTE no controle remoto e aguarde aparecer na tela a indicação “SOM DESLIGADO”

2)Pressione novamente MUTE e mantendo-a comprimida, aperte a tecla menu no painel do televisor.

3)Deverá surgir a letra S  no canto superior direito da tela.

4)Os endereços e dados de ajuste aparecem no canto superior esquerdo da tela

5)Os endereços são selecionados com teclas CH + e CH – do controle remoto.

6)Ajustes os dados com as  teclas VOL + e VOL –

7)Para sair do modo de serviços, desligue e ligue novamente o televisor

*TOSHIBA

CHASSI U – 11 E U – 14

Os ajustes deverão ser feitos somente com controles remotos que contenham todas as  opções (“completo”)

1)Pressione no controle remoto a tecla MUTE, até surgir a mensagem SOM DESLIGADO

2)Pressione novamente MUTE e aperte ao mesmo tempo MENU no painel  do televisor .Nos modelos em que a tecla MENU não existir, pressione ao mesmo tempo VOL + e VOL - ) modelos com sufixo FAV)

3)Aguarde até aparecer a indicação S no canto superior da tela

4) Os endereços e dados aparecem no canto superior esquerdo.

5)os endereços são selecionados pelas teclas CH + e CH – no controle remoto

6)Para ajustar os dados, use as teclas VOL + e VOL –

7)Para sair do modo de serviço, desligue o televisor e ligue – novamente

*ZENITH

GENÉRICO

1)Ligue o televisor (POWER ON)

2)Pressione a tecla MENU até surgir na parte superior da tela um quadro vermelho

3)Digite em seqüência :9;8;7;6 e ENTER

4)Para mudar de função use as teclas

5)Para alterar valores use o teclado numérico

6)Para salvar as alterações aperte a tecla ENTER

7)Para sair, pressione a tecla QUIT

TABELA DE EQUIVALÊNCIA – LINHA SHARP

DIODOS ZENER

CÓDIGO                                       TENSÃO ZENER

EX -0011                                        ZENER  -15   V

EX- 0012                                        ZENER  - 24  V

EX -0017                                        ZENER  - 12  V

EX- 0019                                        ZENER  - 13  V

EX- 0048                                        ZENER  - 6,2 V

EX- 0065                                        ZENER  - 16,3V

EX- 0074                                        ZENER  - 120 V

EX- 0109                                        ZENER  -  3,9  V

EX- 0111                                        ZENER  -  5,6  V

EX-0215                                         ZENER  -  5,1  V

# Text boxes

VERSÃO 16

SINTONIA MANUAL?

(-) NÂO (+) SIM

USE AS TECLAS:

(-) (+)   OU MEMÓRIA

00:01 FAC MOD

00 00 00              4

00 00               4

- PRÓXIMO

MENU SELECIONAR

SINTONIA MANUAL?

< NÃO            SIM >

VERSÃO         <41>

INSTALAR MEMORIZAR

0