Capacitores  -  Diodos Zener 1N.. -  Diodo Zener BZX - Diodo zener smd - Diodos retificadores/uso geral - Fios

Resistores

Capacitores

Alguns capacitores apresentam uma codificação que é um tanto estranha, mesmo para os técnicos experientes, e muito difícil de compreender para o técnico novato. Observemos o exemplo abaixo:

|  | O valor do capacitor,"B", é de 3300 pF (picofarad = 10-12 F) ou 3,3 nF (nanofarad = 10-9 F) ou 0,0033 µF (microfarad = 10-6 F). No capacitor "A", devemos acrescentar mais 4 zeros após os dois primeiros algarismos. O valor do capacitor, que se lê 104, é de 100000 pF ou 100 nF ou 0,1µF. |
| --- | --- |

Capacitores usando letras em seus valores

|  | O desenho ao lado, mostra capacitores que tem os seus valores, impressos em nanofarad (nF) = 10-9F. Quando aparece no capacitor uma letra "n" minúscula, como um dos tipos apresentados ao lado por exemplo: 3n3, significa que este capacitor é de 3,3nF. No exemplo, o "n" minúsculo é colocado ao meio dos números, apenas para economizar uma vírgula e evitar erro de interpretação de seu valor. |
| --- | --- |

Multiplicando-se 3,3 por 10-9 = ( 0,000.000.001 ), teremos 0,000.000.003.3 F. Para se transformar este valor em microfarad, devemos dividir por 10-6 = ( 0,000.001 ), que será igual a 0,0033µF. Para voltarmos ao valor em nF, devemos pegar 0,000.000.003.3F e dividir por 10-9 = ( 0,000.000.001 ), o resultado é 3,3nF ou 3n3F.

Para transformar em picofarad, pegamos 0,000.000.003.3F e dividimos por 10-12, resultando 3300pF. Alguns fabricantes fazem capacitores com formatos e valores impressos como os apresentados abaixo. O nosso exemplo, de 3300pF, é o primeiro da fila.

Note nos capacitores seguintes, envolvidos com um círculo azul, o aparecimento de uma letra maiúscula ao lado dos números. Esta letra refere-se a tolerância do capacitor, ou seja, o quanto que o capacitor pode variar de seu valor em uma temperatura padrão de 25° C. A letra "J" significa que este capacitor pode variar até ±5% de seu valor, a letra "K" = ±10% ou "M" = ±20%. Segue na tabela abaixo, os códigos de tolerâncias de capacitância.

| Até 10pF | Código | Acima de 10pF |
| --- | --- | --- |
| ±0,1pF | B |  |
| ±0,25pF | C |  |
| ±0,5pF | D |  |
| ±1,0pF | F | ±1% |
|  | G | ±2% |
|  | H | ±3% |
|  | J | ±5% |
|  | K | ±10% |
|  | M | ±20% |
|  | S | -50% -20% |
|  | Z | +80% -20% ou +100% -20% |
|  | P | +100% -0% |

Agora, um pouco sobre coeficiente de temperatura "TC", que define a variação da capacitância dentro de uma determinada faixa de temperatura. O "TC" é normalmente expresso em % ou ppm/°C ( partes por milhão / °C ). É usado uma seqüência de letras ou letras e números para representar os coeficientes. Observe o desenho abaixo.

|  | Os capacitores ao lado são de coeficiente de temperatura linear e definido, com alta estabilidade de capacitância e perdas mínimas, sendo recomendados para aplicação em circuitos ressonantes, filtros, compensação de temperatura e acoplamento e filtragem em circuitos de RF. |
| --- | --- |

Na tabela abaixo estão mais alguns coeficientes de temperatura e as tolerâncias que são muito utilizadas por diversos fabricantes de capacitores.

| Código | Coeficiente de temperatura |
| --- | --- |
| NPO | -0± 30ppm/°C |
| N075 | -75± 30ppm/°C |
| N150 | -150± 30ppm/°C |
| N220 | -220± 60ppm/°C |
| N330 | -330± 60ppm/°C |
| N470 | -470± 60ppm/°C |
| N750 | -750± 120ppm/°C |
| N1500 | -1500± 250ppm/°C |
| N2200 | -2200± 500ppm/°C |
| N3300 | -3300± 500ppm/°C |
| N4700 | -4700± 1000ppm/°C |
| N5250 | -5250± 1000ppm/°C |
| P100 | +100± 30ppm/°C |

Outra forma de representar coeficientes de temperatura é mostrado abaixo. É usada em capacitores que se caracterizam pela alta capacitância por unidade de volume (dimensões reduzidas) devido a alta constante dielétrica sendo recomendados para aplicação em desacoplamentos, acoplamentos e supressão de interferências em baixas tensões.

|  | Os coeficientes são também representados exibindo seqüências de letras e números, como por exemplo: X7R, Y5F e Z5U. Para um capacitor Z5U, a faixa de operação é de +10°C que significa "Temperatura Mínima", seguido de +85°C que significa "Temperatura Máxima" e uma variação "Máxima de capacitância", dentro desses limites de temperatura, que não ultrapassa -56%, +22%. |
| --- | --- |

Veja as três tabelas abaixo para compreender este exemplo e entender outros coeficientes.

| Temperatura Mínima | Temperatura Máxima | Variação Máxima de Capacitância |
| --- | --- | --- |
| X -55°C Y -30°C Z +10°C | 2 +45°C 4 +65°C 5 +85°C 6 +105°C 7 +125°C | A ±1.0% B ±1.5% C ±2.2% D ±3.3% E ±4.7% F ±7.5% P ±10% R ±15% S ±22% T -33%, +22% U -56%, +22% V -82%, +22% |

Capacitores de Cerâmica Multicamada

Capacitores de Poliéster Metalizado usando código de cores

A tabela abaixo, mostra como interpretar o código de cores dos capacitores abaixo. No capacitor "A", as 3 primeiras cores são, laranja, laranja e laranja, correspondem a 33000, equivalendo a 33 nF. A cor branca, logo adiante, é referente a ±10% de tolerância. E o vermelho, representa a tensão nominal, que é de 250 volts.

|  | 1ª Algarismo | 2ª Algarismo | 3ª N° de zeros | 4ª Tolerância | 5ª Tensão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRETO | 0 | 0 | - | ± 20% | - |
| MARROM | 1 | 1 | 0 | - | - |
| VERMELHO | 2 | 2 | 00 | - | 250V |
| LARANJA | 3 | 3 | 000 | - | - |
| AMARELO | 4 | 4 | 0000 | - | 400V |
| VERDE | 5 | 5 | 00000 | - | - |
| AZUL | 6 | 6 | - | - | 630V |
| VIOLETA | 7 | 7 | - | - | - |
| CINZA | 8 | 8 | - | - | - |
| BRANCO | 9 | 9 | - | ± 10% | - |

Diodos Zener 1N...

| Código | Tensão | Potência | Código | Tensão | Potência | Código | Tensão | Potência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1N746 | 3,3 | 0,4 | 1N5227 | 3,6 | 0,5 | 1N4751 | 30 | 1 W |
| 1N747 | 3,6 | 0,4 | 1N5228 | 3,9 | 0,5 | 1N4752 | 33 | 1 W |
| 1N748 | 3,9 | 0,4 | 1N5229 | 4,3 | 0,5 | 1N4753 | 36 | 1 W |
| 1N749 | 4,3 | 0,4 | 1N5230 | 4,7 | 0,5 | 1N4754 | 39 | 1 W |
| 1N750 | 4,7 | 0,4 | 1N5231 | 5,1 | 0,5 | 1N4755 | 43 | 1 W |
| 1N751 | 5,1 | 0,4 | 1N5232 | 5,6 | 0,5 | 1N4756 | 47 | 1 W |
| 1N752 | 5,6 | 0,4 | 1N5234 | 6,2 | 0,5 | 1N4757 | 51 | 1 W |
| 1N753 | 6,2 | 0,4 | 1N5235 | 6,8 | 0,5 | 1N4758 | 56 | 1 W |
| 1N754 | 6,8 | 0,4 | 1N5236 | 7,5 | 0,5 | 1N4759 | 62 | 1 W |
| 1N755 | 7,5 | 0,4 | 1N5237 | 8,2 | 0,5 | 1N4760 | 68 | 1 W |
| 1N756 | 8,2 | 0,4 | 1N5239 | 9,1 | 0,5 | 1N4761 | 75 | 1 W |
| 1N757 | 9,1 | 0,4 | 1N5240 | 10 | 0,5 | 1N4762 | 82 | 1 W |
| 1N758 | 10 | 0,4 | 1N5242 | 12 | 0,5 | 1N4763 | 91 | 1 W |
| 1N759 | 12 | 0,4 | 1N5245 | 15 | 0,5 | 1N4764 | 100 | 1 W |
| 1N957 | 6,8 | 0,4 | 1N5246 | 16 | 0,5 | 1N5333 | 3,3 | 5 W |
| 1N958 | 7,5 | 0,4 | 1N5248 | 18 | 0,5 | 1N5334 | 3,6 | 5 W |
| 1N959 | 8,2 | 0,4 | 1N5250 | 20 | 0,5 | 1N5335 | 3,9 | 5 W |
| 1N960 | 9,1 | 0,4 | 1N5251 | 22 | 0,5 | 1N5336 | 4,3 | 5 W |
| 1N961 | 10 | 0,4 | 1N5252 | 24 | 0,5 | 1N5337 | 4,7 | 5 W |
| 1N962 | 11 | 0,4 | 1N5254 | 27 | 0,5 | 1N5338 | 5,1 | 5 W |
| 1N963 | 12 | 0,4 | 1N5256 | 30 | 0,5 | 1N5339 | 5,6 | 5 W |
| 1N964 | 13 | 0,4 | 1N5257 | 33 | 0,5 | 1N5340 | 6,0 | 5 W |
| 1N965 | 15 | 0,4 | 1N5258 | 36 | 0,5 | 1N5341 | 6,2 | 5 W |
| 1N966 | 16 | 0,4 | 1N5259 | 39 | 0,5 | 1N5342 | 6,8 | 5 W |
| 1N967 | 18 | 0,4 | 1N5260 | 43 | 0,5 | 1N5343 | 7,5 | 5 W |
| 1N968 | 20 | 0,4 | 1N5261 | 47 | 0,5 | 1N5344 | 8,2 | 5 W |
| 1N969 | 22 | 0,4 | 1N5262 | 51 | 0,5 | 1N5345 | 8,7 | 5 W |
| 1N970 | 24 | 0,4 | 1N5263 | 56 | 0,5 | 1N5346 | 9,1 | 5 W |
| 1N971 | 27 | 0,4 | 1N5265 | 62 | 0,5 | 1N5347 | 10 | 5 W |
| 1N972 | 30 | 0,4 | 1N5266 | 68 | 0,5 | 1N5348 | 11 | 5 W |
| 1N973 | 33 | 0,4 | 1N5267 | 75 | 0,5 | 1N5349 | 12 | 5 W |
| 1N974 | 36 | 0,4 | 1N5268 | 82 | 0,5 | 1N5350 | 13 | 5 W |
| 1N975 | 39 | 0,4 | 1N5270 | 91 | 0,5 | 1N5351 | 14 | 5 W |
| 1N976 | 43 | 0,4 | 1N5271 | 100 | 0,5 | 1N5352 | 15 | 5 W |
| 1N977 | 47 | 0,4 | 1N4728 | 3,3 | 1 W | 1N5353 | 16 | 5 W |
| 1N978 | 51 | 0,4 | 1N4729 | 3,6 | 1 W | 1N5354 | 17 | 5 W |
| 1N979 | 56 | 0,4 | 1N4730 | 3,9 | 1 W | 1N5355 | 18 | 5 W |
| 1N980 | 62 | 0,4 | 1N4731 | 4,3 | 1 W | 1N5356 | 19 | 5 W |
| 1N981 | 68 | 0,4 | 1N4732 | 4,7 | 1 W | 1N5357 | 20 | 5 W |
| 1N982 | 75 | 0,4 | 1N4733 | 5,1 | 1 W | 1N5358 | 22 | 5 W |
| 1N983 | 82 | 0,4 | 1N4734 | 5,6 | 1 W | 1N5359 | 24 | 5 W |
| 1N984 | 91 | 0,4 | 1N4735 | 6,2 | 1 W | 1N5361 | 27 | 5 W |
| 1N985 | 100 | 0,4 | 1N4736 | 6,8 | 1 W | 1N5362 | 28 | 5 W |
| 1N986 | 110 | 0,4 | 1N4737 | 7,5 | 1 W | 1N5363 | 30 | 5 W |
| 1N987 | 120 | 0,4 | 1N4738 | 8,2 | 1 W | 1N5364 | 33 | 5 W |
| 1N988 | 130 | 0,4 | 1N4739 | 9,1 | 1 W | 1N5365 | 36 | 5 W |
| 1N989 | 150 | 0,4 | 1N4740 | 10 | 1 W | 1N5366 | 39 | 5 W |
| 1N990 | 160 | 0,4 | 1N4742 | 12 | 1 W | 1N5367 | 43 | 5 W |
| 1N991 | 180 | 0,4 | 1N4743 | 13 | 1 W | 1N5368 | 47 | 5 W |
| 1N992 | 200 | 0,4 | 1N4744 | 15 | 1 W | 1N5369 | 51 | 5 W |
| 1N5221 | 2,4 | 0,5 | 1N4745 | 16 | 1 W | 1N5370 | 56 | 5 W |
| 1N5222 | 2,5 | 0,5 | 1N4746 | 18 | 1 W | 1N5371 | 60 | 5 W |
| 1N5223 | 2,7 | 0,5 | 1N4747 | 20 | 1 W | 1N5372 | 62 | 5 W |
| 1N5224 | 2,8 | 0,5 | 1N4748 | 22 | 1 W | 1N5373 | 68 | 5 W |
| 1N5225 | 3,0 | 0,5 | 1N4749 | 24 | 1 W | 1N5374 | 75 | 5 W |
| 1N5226 | 3,3 | 0,5 | 1N4750 | 27 | 1 W |  |  |  |

Diodos Zener BZX

| ZENER VOLTS | 400mV | 500 mW | 500 mW | 500mW | 500mW | 1W | 1 W | 5W | 5W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,3 | 1N 746 | 1N 746 | 1N 5226 |  |  | 1N 4728 | 1N 4728 | ------- | ------- |
| 3,6 | 1N 747 | 1N 747 | ------- |  |  | 1N 4729 | 1N 4729 | ------- | 1N 5334 |
| 3,9 | 1N 748 | 1N 748 | 1N 5228 |  | BZX 46 C | 1N 4730 | 1N 4730 | ------- | ------- |
| 4,3 | 1N 749 | 1N 749 | 1N 5229 |  |  | 1N 4731 | 1N 4731 | ------- | ------- |
| 4,7 | 1N 750 | 1N 750 | 1N 5230 |  |  | 1N 4732 | 1N 4732 | ------- | ------- |
| 4,8 | 1N 761 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | 1N 751 | 1N 751 | 1N 5231 |  | BZX 46 C87 | 1N 4733 | 1N 4733 | ------- | ------- |
| 5,6 | 1N 752 | 1N 752 | 1N 5232 |  | BZX 87 | 1N 4734 | 1N 4734 | ------- | ------- |
| 5,8 | 1N 762 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ------- | 1N 5233 |  |  |  | ------- | ------- | ------- |
| 6,2 | 1N 753 | 1N 753 | 1N 5234 |  |  | 1N 4735 | 1N 4735 | ------- | ------- |
| 6,8 | 1N 754 | 1N 754 | 1N 5235 | 1N 957 |  | 1N 4736 | 1N 4736 | ------- | 1N 5342 |
| 7,5 | 1N 755 /763 | 1N 755 | 1N 5236 | 1N 958 |  | 1N 4737 | 1N 4737 | ------- | 1N 5343 |
| 8,2 | 1N 756 | 1N 756 | 1N 5237 | 1N 959 | BZX 61 C | 1N 4738 | 1N 4738 | ------- | 1N 5344 |
| 8,7 |  | ------- | 1N 5238 |  |  |  | ------- | CZ 5345 | ------- |
| 9,1 | 1N 757 / 764 | 1N 757 | 1N 5239 | 1N 960 | BXZ 79 C | 1N 4739 | 1N 4739 | ------- | 1N5346 |
| 10 | 1N 758 / 765 | 1N 758 | 1N 5240 | 1N 961 |  | 1N 4740 | 1N 4740 | CZ 5347 | ------- |
| 11 |  | ------- | 1N 5241 | 1N 962 |  | 1N 4741 | 1N 4741 | CZ 5348 | ------- |
| 12 | 1N 759 / 766 | 1N 759 | 1N 5242 |  | BZX 61 C/79C | 1N 4742 | 1N 4742 | CZ 5349 | ------- |
| 12 |  |  |  |  | BZY95C/BZZ22 |  |  |  |  |
| 13 | 1N 760 | ------- | 1N 5243 | 1N 964 | BXZ 61 C/79C | 1N 4743 | 1N 4743 | CZ 5350 | ------- |
| 14 |  | ------- | 1N 5244 |  |  |  | ------- | CZ 5351 | ------- |
| 15 | 1N 767 | ------- | 1N 5245 | 1N 965 | BXZ 61 C/79C | 1N 4744 | 1N 4744 | CZ 5352 | ------- |
| 16 |  | ------- | 1N 5246 | 1N 966 | BXZ 61 C | 1N 4745 | 1N 4745 | CZ 5353 | ------- |
| 17 |  | ------- | 1N 5247 |  |  |  | ------- | ------- | 1N5354 |
| 18 | 1N 768 | ------- | 1N5248 | 1N 967 | BXZ 61 C / 70C | 1N 4746 | 1N 4746 | CZ 5355 | ------- |
| 19 |  | ------- | 1N 5249 |  |  |  | ------- | CZ 5356 | 1N 5356 |
| 20 |  | ------- | 1N 5250 | 1N 968 |  | 1N 4747 | 1N 4747 | CZ 5357 | ------- |
| 22 |  | ------- | 1N 5251 | 1N 969 |  | 1N 4748 | 1N 4748 | ------- | 1N 5358 |
| 24 | 1N 769 | ------- | 1N 5252 | 1N 970 | BZY 95 C | 1N 4749 | 1N 4749 | CZ 5359 | ------- |
| 25 |  | ------- | 1N 5253 |  |  |  | ------- | CZ 5360 | ------- |
| 27 |  | ------- | 1N 5254 | 1N 971 |  | 1N 4750 | 1N 4750 | CZ 5361 | ------- |
| 28 |  | ------- | 1N 5255 |  |  |  | ------- | ------- | ------- |
| 30 |  | ------- | 1N 5256 | 1N 972 |  | 1N 4751 | 1N 4751 | ------- | ------- |
| 33 |  | ------- | 1N 5257 | 1N 973 |  | 1N 4752 | 1N 4752 | ------- | ------- |
| 36 |  | ------- | 1N 5258 | 1N 974 |  | 1N 4753 | 1N 4753 | ------- | ------- |
| 39 |  | ------- | 1N 5259 | 1N 975 |  | 1N 4754 | 1N 4754 | ------- | ------- |
| 43 |  | ------- | 1N 5260 | 1N 976 |  | 1N 4755 | 1N 4755 | ------- | ------- |
| 47 |  | ------- | 1N 5261 | 1N 977 |  | 1N 4756 | 1N 4756 | ------- | ------- |
| 51 |  | ------- | 1N 5262 | 1N 978 |  | 1N 4757 | 1N 4757 | ------- | ------- |
| 56 |  | ------- | 1N 5263 | 1N 979 |  | 1N 4758 | 1N 4758 | ------- | ------- |
| 60 |  | ------- | 1N 5264 |  |  |  | ------- | ------- | ------- |
| 62 |  | ------- | 1N 5265 | 1N 980 |  | 1N 4759 | 1N 4759 | ------- | ------- |
| 68 |  | ------- | 1N 5266 | 1N 981 |  | 1N 4760 | 1N 4760 | ------- | ------- |
| 75 |  | ------- | 1N 5267 | 1N 982 |  | 1N 4761 | 1N 4761 | ------- | ------- |
| 82 |  | ------- | ------- | 1N 983 |  | 1N 4762 | 1N 4762 | ------- | ------- |
| 91 |  | ------- | ------- | 1N 984 |  | 1N 4763 | 1N 4763 | ------- | ------- |
| 100 |  | ------- | ------- | 1N 985 |  | 1N 4764 | 1N 4764 | ------- | ------- |
| 110 |  |  |  | 1N 986 |  | 1N 3045 |  |  |  |
| 120 |  |  |  | 1N 987 |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  | 1N 988 |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  | 1N 989 |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  | 1N 990 |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  | 1N 991 |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  | 1N 992 |  |  |  |  |  |

Diodo Ultra Rápido 3A

| RPG 30A | RPG 30B | RPG 30d | RPG 30G | RPG 30J | RPG 30K | RPG 30M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35v | 70v | 140v | 280v | 420v | 560v | 700v |

| UF 5400 | UF 5401 | UF 5402 | UF 5403 | UF 5404 | UF 5405 | UF 5406 | UF 5407 | UF 5408 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50v | 100v | 200v | 300v | 400v | 500v | 600v | 800v | 1000v |

| Diodos Retificadores | Diodos de uso geral |
| --- | --- |
| TIPO | APLICAÇÃO | TIPO | APLICAÇÃO |
| SM12 | 1200Vx 1A | 1N 60 | GERMÂNIO 50 V x 40mA |
| SM108 | 800V x 1A | 1N 775 | DIODO DE SINAL |
| SKR12/02 | 200V x 12A | 1N 825 | DIODO DE REFERÊNCIA |
| SKR12/04 | 400V x 12A | 1N 914 | COMUT. RAP. 75 V x 400mA |
| SKR12/08 | 800V x 12A | 1N 4001 | RETIFICADOR 50 V x 1 A |
| SKR12/12 | 1200V x 12A | 1N 4002 | RETIFICADOR 100 V x 1 A |
| SKR12/16 | 1600V x 12A | 1N 4003 | RETIFICADOR 200 V x 1 A |
| SKR13/02 | 200V x 13A | 1N 4004 | RETIFICADOR 400V x 1 A |
| SKE13/12 | 1200V x 13A | 1N 4005 | RETIFICADOR 600V x 1 A |
| SKR13/16 | 1600Vx 13A | 1N 4006 | RETIFICADOR 700V x 1 A |
| SKR20/02 | 200V x 20A | 1N 4007 | RETIFICADOR 800V x 1 A |
| SKR20/04 | 400V x 20A | 1N 4148 | COMUTAÇÃO RÁPIDA 75 V |
| SKR20/08 | 800V x 20A | 30S2 | RETIFICADOR 200V x 3 A |
| SKR20/12 | 1200V x 20A | 60S2 | RETIFICADOR 200V x 6 A |
| SKR20/16 | 1600V x 20A | 30S4 | RETIFICADOR 400V x 3 A |
| SKR21/02 | 200V x 21A | BA216 | RET.USO GERAL 10Vx75mA |
| SKR21/04 | 400V x 21A | BA218 | RET.USO GERAL 50Vx75mA |
| SKR21/08 | 800V x 21A | BAX13 | COM.ALTA VEL.50Vx75mA |
| SKR21/16 | 1600V x 21A | BAX16 | RET.GERAL 180Vx200mA |
| SKR45/02 | 200V x 45A | BAX17 | RET.GERAL 200Vx200mA |
| SKR45/04 | 400V x 45A | BAX21 | RETIFICADOR 50V x 115mA |
|  |  | BX1619 | POT.BAIXA S.10Vx 100mA |
|  |  | BY126 | RETIFICADOR 650 V x 1 A |
|  |  | BY127 | RETIFICADOR 1250 V x 1 A |
|  |  | BYX10 | RET. USO GERAL 800Vx2A |
|  |  | FD | USO GERAL 20V x 50mA |
|  |  | FDB128 | USO GERAL RET.20Vx0,1A |
|  |  | FDH300 | RET.BAIXA FUGA125Vx0,5A |
|  |  | FDH400 | RETIFICADOR 200Vx500mA |
|  |  | FDH600 | RETIFICADOR 75Vx200mA |
|  |  | FDH440 | COMUT.RÁP. 125Vx 500mA |
|  |  | FDH660 | COMUT.RÁP. 55Vx 200mA |
|  |  | FDH999 | RETIFICADOR 30Vx 200mA |
|  |  | FH1100 | HOT CARRIER 1Vx 10mA |

Diodos zener SMD

| ZENER VOLTS | 200 mW | 200 mW | 300 mw | 300 mW | 400 mW | 500 mW | 1 W | 1 W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | ------- | UDZ 172.4b | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 2,5 | UZM 5222B | ------- | ------- | ------- | RSZ 5222B | ------- | ------- | ------- |
| 2,7 | UZM 5223B | ------- | ------- | ------- | RSZ 5223B | ------- | ------- | ------- |
| 2,8 | UZM 5224B | ------- | ------- | ------- | RSZ 5224B | ------- | ------- | ------- |
| 3,0 | UZM 5225B | UDZ 173.0b | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 3,3 | UZM 5226B | ------- | ------- | BZX 84C3V3 | RSZ 5226B | ------- | ------- | ------- |
| 3,6 | UZM 5227B | ------- | ------- | BZX 84C3V6 | RSZ 5227B | ------- | ------- | PTZ 253.6 |
| 3,9 | UZM 5228B | ------- | ------- | BZX 84C3V9 | RSZ 5228B | ------- | ZM 4730A | PTZ 253.9 |
| 4,3 | UZM 5229B | UDZ 174.3b | ------- | BZX 84C4V3 | ------- | ------- | CLL 4731A | PTZ 254.3 |
| 4,7 | UZM 5230B | UDZ 174.7b | ------- | BZX 84C4V7 | ------- | ------- | ZM 4732A | PTZ 254.7 |
| 5,1 | UZM 5231B | UDZ 175.1b | CMBZ 5231B | BZX 84C5V1 | ------- | ------- | CLLL 4733A | PTZ 255.1 |
| 5,6 | UZM 5232B | UZD 175.6b | ------- | BZX 84C5V6 | ------- | RLZ 5232B | ZM 4734A | PTZ 255.6 |
| 6,0 | UZM 5233B | ------- | ------- | ------- | RSZ 5233B | RLZ 5233B | ----- | ----- |
| 6,2 | UZM 5234B | ------- | ------- | BZX 84C6V2 | ------- | RLZ 5234B | CLL 4735A | PTZ 256.2 |
| 6,8 | UZM 5235B | UDZ 176.8b | ------- | BZX 84C6V8 | ------- | ------- | CLL 4736A | PTZ 256.8 |
| 7,5 | ------- | ------- | CMBZ 5236B | BZX 84C7V5 | RSZ 5236B | RLZ 5236B | ZM 4737A | ------- |
| 8,2 | ------- | UDZ 178.2b | CMBZ 5237B | BZX 84C8V2 | ------- | RLZ 5237B | ZM 4738A | PTZ 258.2 |
| 8,7 | UZM 5238B | ------- | ------- | ------- | ------- | RLZ 5238B | ------- | ------- |
| 9,1 | ------- | ------- | CMBZ 5239B | BZX 84C9V1 | ------- | RLZ 5239B | ZM 4739A | PTZ 259.1 |
| 10,0 | UZM 5240B | UDZ 1710b | ------- | BZX 84C10 | ------- | RLZ 5240B | ZM 4740A | PTZ 2510 |
| 11,0 | UZM 5241B | ------- | ------- | BZX 84C11 | RSZ 5241B | RLZ 5241B | ZM 4741A | PTZ 2511 |
| 12,0 | UZM 5242B | ------- | ------- | BZX 84C12 | RSZ 5242B | RLZ 5242B | CLL 4742A | PTZ 2512 |
| 13,0 | UZM 5243B | ------- | ------- | BZX 84C13 | RSZ 5243B | RLZ 5243B | ZM 4743A | PTZ 2513 |
| 14,0 | ------- | ------- | CMBZ 5244B | ------- | RSZ 5244B | RLZ 5244B | ------- | ------- |
| 15,0 | UZM 5245B | UDZ 1715b | ------- | BZX 84C15 | ------- | RLZ 5245B | ZM 4744A | PTZ 2515 |
| 16,0 | UZM 5246B | UDZ 1716b | ------- | BZX 84C16 | ------- | RLZ 5246B | CLL 4745A | PTZ 2516 |
| 17,0 | ------- | ------- | CMBZ 5247B | ------- | ------- | RLZ 5247B | ------- | ------- |
| 18,0 | UZM 5248B | ----- | ----- | BZX 84C18 | RSZ 5248B | RLZ 5248B | ZM 4746A | PTZ 2518 |
| 19,0 | ------- | ------- | CMBZ 5249B | ------- | ------- | RLZ 5249B | ------- | ------- |
| 20,0 | ------- | ------- | CMBZ 5250B | BZX 84C20 | RSZ 5250B | RLZ 5250B | ZM 4747A | PTZ 2520 |
| 22,0 | ------- | UDZ 1722b | CMBZ 5251B | BZX 84C22 | ------- | RLZ 5251B | ZM 4748A | PTZ 2522 |
| 24,0 | UZM 5252B | ------- | ------- | BZX 84C24 | RSZ 5252B | RLZ 5252B | ZM 4749A | PTZ 2524 |
| 25,0 | UZM 5253B | ------- | ------- | ------- | RSZ 5253B | RLZ 5253B | ------- | ------- |
| 27,0 | UZM 5254B | ------- | ------- | BZX 84C27 | RSZ 5254B | RLZ 5254B | ZM 4750A | PTZ 2527 |
| 28,0 | UZM 5255B | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 30,0 | ------- | ------- | ------- | BZX 84C30 | RSZ 5256B | ------- | ZM 4751A | PTZ 2530 |
| 33,0 | UZM 5257B | UDZ 1733b | CMBZ 5256B | BZX 84C33 | ------- | ------- | ZM 4752A | PTZ 2533 |
| 36,0 | UZM 5258B | ------- | ------- | BZX 84C36 | RSZ 5258B | ------- | ------- | PTZ 2536 |
| 39,0 | ------- | ------- | ------- | BZX 84C39 | ------- | ------- | ------- | PTZ 2539 |
| 43,0 | UZM 5260B | ------- | ------- | BZX 84C43 | ------- | ------- | ------- | PTZ 2543 |
| 47,0 | UZM 5261B | ------- | ------- | BZX 84C47 | ------- | ------- | -------- | ------- |

Fios   (cobre, esmaltado)

| Número AWG | Diâmetro (mm) | Secção (mm2) | Número de espiras por cm | kg por km | Resistência (ohms/km) | Corrente máxima (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 11,86 | 107,2 |  |  | 0,158 | 319 |
| 000 | 10,40 | 85,3 |  |  | 0,197 | 240 |
| 00 | 9,226 | 67,43 |  |  | 0,252 | 190 |
| 0 | 8,252 | 53,48 |  |  | 0,317 | 150 |
| 1 | 7,348 | 42,41 |  | 375 | 1,40 | 120 |
| 2 | 6,544 | 33,63 |  | 295 | 1,50 | 96 |
| 3 | 5,827 | 26,67 |  | 237 | 1,63 | 78 |
| 4 | 5,189 | 21,15 |  | 188 | 0,80 | 60 |
| 5 | 4,621 | 16,77 |  | 149 | 1,01 | 48 |
| 6 | 4,115 | 13,30 |  | 118 | 1,27 | 38 |
| 7 | 3,665 | 10,55 |  | 94 | 1,70 | 30 |
| 8 | 3,264 | 8,36 |  | 74 | 2,03 | 24 |
| 9 | 2,906 | 6,63 |  | 58,9 | 2,56 | 19 |
| 10 | 2,588 | 5,26 |  | 46,8 | 3,23 | 15 |
| 11 | 2,305 | 4,17 |  | 32,1 | 4,07 | 12 |
| 12 | 2,053 | 3,31 |  | 29,4 | 5,13 | 9,5 |
| 13 | 1,828 | 2,63 |  | 23,3 | 6,49 | 7,5 |
| 14 | 1,628 | 2,08 | 5,6 | 18,5 | 8,17 | 6,0 |
| 15 | 1,450 | 1,65 | 6,4 | 14,7 | 10,3 | 4,8 |
| 16 | 1,291 | 1,31 | 7,2 | 11,6 | 12,9 | 3,7 |
| 17 | 1,150 | 1,04 | 8,4 | 9,26 | 16,34 | 3,2 |
| 18 | 1,024 | 0,82 | 9,2 | 7,3 | 20,73 | 2,5 |
| 19 | 0,9116 | 0,65 | 10,2 | 5,79 | 26,15 | 2,0 |
| 20 | 0,8118 | 0,52 | 11,6 | 4,61 | 32,69 | 1,6 |
| 21 | 0,7230 | 0,41 | 12,8 | 3,64 | 41,46 | 1,2 |
| 22 | 0,6438 | 0,33 | 14,4 | 2,89 | 51,5 | 0,92 |
| 23 | 0,5733 | 0,26 | 16,0 | 2,29 | 56,4 | 0,73 |
| 24 | 0,5106 | 0,20 | 18,0 | 1,82 | 85,0 | 0,58 |
| 25 | 0,4547 | 0,16 | 20,0 | 1,44 | 106,2 | 0,46 |
| 26 | 0,4049 | 0,13 | 22,8 | 1,14 | 130,7 | 0,37 |
| 27 | 0,3606 | 0,10 | 25,6 | 0,91 | 170,0 | 0,29 |
| 28 | 0,3211 | 0,08 | 28,4 | 0,72 | 212,5 | 0,23 |
| 29 | 0,2859 | 0,064 | 32,4 | 0,57 | 265,6 | 0,18 |
| 30 | 0,2546 | 0,051 | 35,6 | 0,45 | 333,3 | 0,15 |
| 31 | 0,2268 | 0,040 | 39,8 | 0,36 | 425,0 | 0,11 |
| 32 | 0,2019 | 0,032 | 44,5 | 0,28 | 531,2 | 0,09 |
| 33 | 0,1798 | 0,0254 | 56,0 | 0,23 | 669,3 | 0,072 |
| 34 | 0,1601 | 0,0201 | 56,0 | 0,18 | 845,8 | 0,057 |
| 35 | 0,1426 | 0,0159 | 62,3 | 0,14 | 1069,0 | 0,045 |
| 36 | 0,1270 | 0,0127 | 69,0 | 0,10 | 1338,0 | 0,036 |
| 37 | 0,1131 | 0,0100 | 78,0 | 0,089 | 1700,0 | 0,028 |
| 38 | 0,1007 | 0,0079 | 82,3 | 0,070 | 2152,0 | 0,022 |
| 39 | 0,0897 | 0,0063 | 97,5 | 0,056 | 2696,0 | 0,017 |
| 40 | 0,0799 | 0,0050 | 111,0 | 0,044 | 3400,0 | 0,014 |
| 41 | 0,0711 | 0,0040 | 126,8 | 0,035 | 4250,0 | 0,011 |
| 42 | 0,0633 | 0,0032 | 138,9 | 0,028 | 5312,0 | 0,009 |
| 43 | 0,0564 | 0,0025 | 156,4 | 0,022 | 6800,0 | 0,007 |
| 44 | 0,0503 | 0,0020 | 169,7 | 0,018 | 8500,0 | 0,005 |