Formulário para Cálculo de Transformadores:

| Convenções: |
| --- |
| NP = número de espiras do primário | NS = número de espiras do secundário | F = frequência em Hz |
| Ø = diâmetro do fio em mm | RE = rendimento elétrico em % | D = densidade magnética em A/mm² |
| SP = secção do fio do primário em mm² | SS = secção do fio do secundário em mm² | B = indução magnética em Gauss |
| IP = corrente primária em Ampéres | IS = corrente secundária em Ampéres | P = potência em Watts |
| UP = tensão primária em Volts | US = tensão secundária em Volts | SL = secção líquida em cm² |
| PP = potência primária em Watts | PS = potência secundária em Watts | SB = secção bruta em cm² |

| Secção líquida e Secção bruta: | Número de espiras: |
| --- | --- |
|  |  |  |  | Obs: 1,2 e 1,1 são fatores de compensação de perdas no núcleo (20% e 10% respectivamente). |
| Valores usuais de B: 8000G para 2% de Si, 10000G para 3% de Si e 12000G para 4% de Si. |

| Corrente: | Potência: | Rendimento: | Secção do fio: | Tabela de densidades: | Diâmetro (Ø): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sem ventilação = 2A/mm² Má ventilação = 4A/mm² Regular ventilação = 6A/mm² Boa ventilação =8A/mm² | Vide tabela de fios |
| Possibilidade de enrolamento: |

| Somente é possivel o enrolamento de um transformador, se o resultado da equação for maior ou igual a 3 (considerando-se a utilização de chapas do tipo "E-I"). Observe a figura ao lado. |  |  |
| --- | --- | --- |